## Slide 1
C06
Control / Status Integration
Code Fix Result v004
soft_reset과 force_reinit recovery가 모두 실제 TDC 도메인까지 도달하고, run-to-run output stream을 보존했습니다.
PASS
force_reinit
PASS
soft_reset
PASS
32/64/128 baseline
NEXT
handoff 갱신
C06 Code Fix Result v004 | 생성/수정 2026-05-14 11:50 KST | 실행 stamp 260514115000

## Slide 2
원인과 보완
단순한 soft reset 대기가 아니라, recovery pulse 보존과 recovery boundary가 핵심이었습니다.
AXI 1-cycle
command
기존 pulse CDC
누락 가능
toggle CDC
보존
chip/face/status
boundary reset
next run
stream PASS
원인
v004 보완
코드 근거
source pulse는 보였지만 TDC pulse가 누락될 수 있음
soft/force command를 toggle CDC로 변경
tdc_gpx_config_ctrl.vhd:1172, :1189
force_reinit이 sub-FSM/face state를 완전히 닫지 못함
sub reset 및 top recovery reset 추가
tdc_gpx_chip_ctrl.vhd:490, tdc_gpx_top.vhd:416
soft_reset 후 다음 run 계약이 닫히지 않음
PH_RESP_DRAIN 후 PH_INIT 재진입 검증
soft log :148, :156, :244
Datasheet 기준 GPX bus timing은 변경하지 않고, C06 내부 control/status recovery boundary만 보완

## Slide 3
Recovery Timing
200 MHz 기준 source pulse에서 TDC pulse까지 20 ns, 4 clk로 관측되었습니다.
T8 marker
43.5875 us
source pulse
43.6575 us
TDC pulse
43.6775 us
chip action
43.6775 us
run #2 PASS
source -> TDC = 20 ns / 4 clk
soft: TDC -> PH_INIT = 20 ns / 4 clk
경로
force_reinit
soft_reset
판단
T8 marker
43.5875 us
43.5875 us
command write 시작
source pulse
43.6575 us
43.6575 us
AXI-domain pulse
TDC pulse
43.6775 us
43.6775 us
CDC 보존 확인
chip action
43.6775 us
43.6775 us
동일 edge에서 phase 전이
근거: xsim_c06_v004_top_int_force/soft_260514115000.log :142~:156

## Slide 4
Pipeline / State 관계
Recovery는 run 내부 pipeline이 아니라 run-to-run control boundary에만 영향을 줍니다.
AXI CSR
config_ctrl
source toggle
3-stage sync
TDC pulse
chip_ctrl
PH_INIT
face/status
reset
next START
accepted
Boundary 원칙
CDC register, chip phase register, top-level recovery reset으로 경계를 닫아 조합 path를 길게 만들지 않습니다.
항목
결과
의미
Latency
T0->T1/T2/T5/T3 동일
steady-state shot pipeline 보존
Throughput
44 beats/run, 88 beats total
recovery 후 stream 총량 보존
II
shot-to-shot 2107 clk
TB shot period 기준, recovery 영향 없음
C06 수정은 GPX external timing이 아니라 control/status recovery pipeline을 보완

## Slide 5
Latency / Throughput / II
숫자는 TB marker 기준이며, 순수 RTL 최소 지연과 TB sequence 지연을 분리해서 봅니다.
측정
값
판단
T0 -> T1 fire_count final
11 clk / 55 ns
recovery 전후 동일
T0 -> T2 IrFlag assert
92 clk / 460 ns
I-Mode single TB timing 동일
T0 -> T5 TLAST
192 또는 189 clk
stream drain latency 보존
T0 -> T3 drain wait end
1092 clk / 5.460 us
drain window 보존
shot-to-shot II
2107 clk / 10.535 us
TB shot period 기준
force T8 -> next T0
2993 clk / 14.965 us
status/read/reinit 포함
soft T8 -> next T0
14913 clk / 74.565 us
TB 12000 clk 대기 포함
steady-state pipeline unchanged
recovery affects run-to-run interval only
Datasheet GPX timing unchanged
근거: C06_MARKER T0/T1/T2/T3/T5/T8 in xsim_c06_v004_top_int_*_260514115000.log

## Slide 6
검증 완료와 다음 단계
C06 recovery는 닫혔고, 다음은 handoff 문서 갱신과 release 전 로그 정책 결정입니다.
검증
결과
로그
face_seq/status_agg baseline
PASS
v002 face/status logs
top width 32/64/128
PASS
v002 top_int_w32/w64/w128 logs
64-bit backpressure
PASS
v002 top_int_w64_bp log
force_reinit recovery
PASS
v004 force log :236
soft_reset recovery
PASS
v004 soft log :244
1. C06 handoff 갱신
2. v004 script 공식 regression 지정
3. simulation-only report 유지 정책 결정
4. 다음 cluster 진입 판단
산출물: Code_Fix_Result_v004.md / Code_Fix_Plan_v005.md / scripts/run_c06_v004_recovery.ps1