## Slide 1
C02 AXI4-Stream Width Standardization
Phase A 보완 결과 v001
32 / 64 / 128-bit
full TKEEP · full TSTRB
GPX READ timing
변경 없음
Payload latency
추가 없음
문서 시간: 2026-05-01 00:21:08 KST
기준: Datasheet 계약 유지 + downstream AXIS 표준화

## Slide 2
데이터 흐름
cell_builder
TDATA generic
cell_pipe
폭 guard
face_assembler
row pack
output_stage
FIFO + header
header_inserter
TKEEP/TSTRB
tdc_gpx_top
final AXIS
Phase A 변경점
top/output_stage/header_inserter에 최종 TKEEP/TSTRB 포트 추가
32/64/128 이외 폭은 elaboration failure로 차단
accepted beat 기준 keep/strb는 항상 all-ones

## Slide 3
폭별 구조 비교
TDATA
TKEEP/TSTRB
Header prefix
Max cell beats
상태
32
4
12 beats
8
지원
64
8
6 beats
4
지원
128
16
3 beats
2
신규
동일 48B header prefix: 폭이 커질수록 beat 수만 감소
Partial TKEEP는 Phase A 제외. 256-bit 이상은 Phase C 후보.

## Slide 4
Timing / Latency / Throughput / II
face_start
header ROM
build
prefix
12/6/3 beats
data beats
full keep
TLAST
frame_done
Latency: TKEEP/TSTRB는 registered valid에서 파생, payload 지연 추가 없음
Throughput: downstream ready 유지 시 1 beat/clk
Pipeline: 기존 cell -> face -> FIFO -> header 구조 유지
II: beat 단위 II=1 유지, byte payload 기준 점유 beat는 128-bit에서 감소

## Slide 5
검증 상태와 다음 Phase
PASS 기준 추가
tb_tdc_gpx_header_inserter_widths: 32/64/128 동시 확인
기존 downstream/output/top/full TB에 keep/strb all-one assert 추가
git diff --check: 공백 오류 없음, CRLF warning만 존재
미실행
현재 PATH에 xvhdl/vivado/ghdl 없음: xsim은 로컬에서 실행 필요
다음 Phase: raw/event stream 폭 상수화 및 Vivado sim set 반영