## Slide 1
C02 데이터 플로우 결론
측정 데이터 경로와 제어/소유권 경로를 분리해서 다음 Cluster 계약을 판단
측정 데이터
GPX 28-bit IFIFO word
제어/소유권
fire count + expected count
품질 정보
metadata + status pulse
핵심 판정: 최종 AXI-stream의 tuser(0)는 SOF이며 fault가 아니다. fault/degraded 판단은 cell metadata, row/frame fault pulse, CSR/status를 함께 봐야 한다.
구분
다음 Cluster가 받아야 할 의미
주의점
Stream
rising / falling 2개 AXIS
stream 자체가 slope 의미
Boundary
tuser(0)=SOF, tlast=EOL
중간 tuser와 의미 다름
Payload
header + dense cell
hit slot은 현재 16-bit
Quality
error_fill, hit_dropped, fault pulse
final tuser로 해석 금지

## Slide 2
측정 데이터 경로
GPX IC에서 다음 Cluster까지 데이터가 변환되는 순서
GPX
IFIFO
bus_phy
READ
chip_ctrl
raw AXIS
raw_cdc
SYNC/ASYNC
decode
I-Mode
raw_event
Tag
cell_pipe
R/F split
output
Header
28-bit raw
tdata[27:0]
hit/slope/stop
chip/shot/hit_seq
dense cell
VDMA stream
데이터의 정체성
raw_hit + stop_id + slope
소유권 추가
chip_id + shot_seq + hit_seq
소비 형식 변환
cell/row/frame
근거: tdc_gpx_chip_ctrl.vhd, tdc_gpx_decoder_i_mode.vhd, tdc_gpx_raw_event_builder.vhd, tdc_gpx_cell_pipe.vhd, tdc_gpx_output_stage.vhd

## Slide 3
제어/소유권 경로
어느 shot의 데이터를 몇 개 읽을지 결정하는 흐름
laser_ctrl
fire count
echo_receiver
expected count
config_ctrl
fire-count match
chip_run
IFIFO read count
chip_ctrl
READ drain
이 경로가 맞아야 raw data가 '맞는 shot'의 데이터로 해석된다. zero-stop shot도 final beat로 expected=0을 확정해야 drain 판단이 닫힌다.
검토 포인트
판정
wait counter
임의 settle 대기보다 fire-count match 기반 expected tuple이 운영상 명확

## Slide 4
Bit / tuser 의미 변화
중간 stream과 최종 stream의 tuser 의미를 혼동하지 않도록 분리
단계
payload
tuser 의미
판정
GPX IFIFO
28-bit word
없음
Datasheet raw 기준
chip_ctrl
tdata[27:0]
IFIFO, drain_done, faulted control
data/control 혼합
decoder
raw_hit[16:0]
slope, channel, stop, IFIFO
I-Mode 해석
raw_event
raw_hit[16:0]
chip, stop, shot_seq, hit_seq
소유권 tag
cell_builder
dense cell
tlast에서 faulted
cell 품질
final stream
header + cell
tuser(0)=SOF
fault 아님
raw hit 17-bit
cell slot 16-bit
17-bit 필요 시
format 확장

## Slide 5
Cell / Row / Frame 구조
다음 Cluster가 payload를 파싱하는 단위
Frame, face 단위
Row, 한 shot 또는 한 line
chip0
stop0..7
cell slice
chip1
stop0..7
cell slice
chip2
stop0..7
cell slice
chip3
stop0..7
cell slice
hit_slot + hit_valid
slope_vec + hit_count
hit_dropped + error_fill

## Slide 6
데이터 변형과 위험 지점
정상 변환과 검출 가능한 손실을 구분
지점
현상
다음 Cluster 판단
hit width
17-bit raw -> 16-bit slot
17-bit 전체 필요 시 format 변경
hit overflow
max hit 초과 drop
hit_dropped metadata 확인
IFIFO miss
synthetic EOS / faulted
cell fault + row fault 확인
face timeout
blank cell 생성
error_fill=1 확인
header
face_start snapshot
post-drain error는 status/metadata
데이터 값
hit_slot
데이터 품질
metadata/status
프레임 경계
SOF/EOL

## Slide 7
Timing / Latency / Throughput / II
데이터 플로우 문서에서는 기존 C02 측정값을 의미 기준으로 재배치
항목
현재 기준
데이터 플로우 의미
GPX READ II
25 ns 이상
Datasheet 40 MHz 이하 read legality
raw stream II
1 beat/clk 가능
상위 병목은 bus read
first raw
16 또는 40 clk
valid와 accepted를 분리해서 해석
output done
428 clk
header + cell row 조립 포함
final stream
rising/falling 독립
각 stream은 slope별 frame
Bus legality
READ 간격이 최상위 제약
Pipeline
raw -> cell -> row -> frame
II 판단
데이터와 control beat 분리

## Slide 8
다음 Cluster 인계 계약
데이터가 잘 넘어갔는지 판단하기 위한 수락 조건
1
rising/falling 두 stream을 별도 slope frame으로 수락
2
최종 tuser(0)는 SOF로만 해석
3
tlast는 line end, EOL로 해석
4
fault는 cell metadata/status pulse/CSR로 확인
5
header는 face_start snapshot으로 해석
6
17-bit hit 전체 보존 필요 여부를 다음 Cluster에서 결정
판정: 데이터 플로우 계약은 조건부 GO. 다음 Cluster는 stream 경계 + cell metadata + status를 함께 검증해야 한다.