## Slide 1
C02 AXI4-Stream Phase C
32/64/128-bit 계약 종료
256-bit
미반영
지원 폭
32 / 64 / 128
Full TKEEP
Full TSTRB 유지
문서 시각: 2026-05-01 01:02:57 KST
기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf + Phase A/B 구현 계약

## Slide 2
계약 구조
tdc_gpx_pkg
fn_output_width_supported()
공식 지원
32 / 64 / 128
모듈 assert
동일 함수 사용
비지원 폭
차단
적용 모듈
역할
top / csr_pipeline / face_seq
시스템 계약과 geometry 계산
cell_builder / cell_pipe
cell serialization 계약
face_assembler / output_stage
row/frame output 계약
header_inserter
header + final AXIS 계약

## Slide 3
Timing Block
T0
GPX READ 완료
T1
raw/event decode
T2
cell/face
T3
header
T4
final AXIS
width guard
계산/elaboration 계약
guard는 datapath FF/FIFO/state를 추가하지 않으므로 지연과 II를 바꾸지 않는다.
Latency: 변화 없음
Throughput: 32/64/128 full-keep 기준 유지
Pipeline: C01/C02/C03/C04 구조 유지
II: AXIS beat 기준 II=1 조건 유지

## Slide 4
검증 결과
검증
결과
핵심 확인
compile
PASS
top_int까지 분석 완료
header widths
PASS
32/64/128 지원, 256 미지원 정책 확인
output stage
PASS
Scenario 1/2 PASS
top_int 64-bit
PASS
rising/falling beats=60, tlast=2
Phase C 판단
AXI4-Stream 폭 표준화는 32/64/128-bit 범위에서 close