## Slide 1
C07 Marker Audit
PASS marker를
4단계로 다시 닫기
C06 v003 false positive 패턴을 막기 위해 C02/C04의 과거 PASS 항목을 Source, Destination, Effect, Output 기준으로 재점검했습니다.
C02 tuser
PASS_WITH_TRACE
C04 Hit[16]
Sanitize PASS
Width beat/tlast
PASS
8us reserve
OPEN
Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf 기준, 문서 생성 2026-05-15 16:20:50 KST

## Slide 2
Audit Rule
PASS는 source만으로 닫지 않고 destination, effect, output까지 관측해야 합니다.
Source
입력/명령/의미 발생
Destination
다음 stage 수신
Effect
상태/데이터 변화
Output
최종 stream/status
판정 기준: 네 marker가 모두 분리되어 있으면 PASS, source/output만 있고 중간 effect가 없으면 false-positive risk로 남깁니다.
C06 v003 force_reinit false positive의 재발 방지 규칙

## Slide 3
A. C02 downstream tuser
faulted cell tuser와 final SOF tuser의 의미가 섞이지 않는지 확인했습니다.
faulted
drain_done
cell tlast
+tuser
row_done
fault latch
SOF tuser
separated
xsim
PASS
Marker
Evidence
Source
tb_tdc_gpx_cell_pipe.vhd:166, :172, :228
Destination
cell_pipe checker + face_assembler tlast/tuser latch
Effect
tdc_gpx_face_assembler.vhd row_done_faulted_r
Output
xsim_cell_pipe_tuser.log:28, output_stage_tuser.log:42/:56
판정: PASS_WITH_TRACE, C07 fresh archive 재패키징은 optional P2

## Slide 4
B. Hit[16] final sanitize
이번 generation의 final VDMA stream에서는 Hit[16]을 버리는 정책입니다.
cell_builder
Hit[16] metadata
face_assembler
metadata beat
sanitize
[6:0]=0
final AXIS
monitor PASS
근거
위치
Hit[16] 생성
tdc_gpx_cell_builder.vhd:79, :403, :428
sanitize 구현
tdc_gpx_face_assembler.vhd:826-831
final monitor
tb_tdc_gpx_output_stage.vhd:350-352, :803-804
주의: sanitize PASS는 16-bit hit slot 정책 구현 확인이며, 거리/wrap 계약은 C07 P1-03에서 별도 고정

## Slide 5
C. Width beat/tlast
넓은 bus는 output packing beat 수를 줄이지만, packing 경계 때문에 계단형으로 반영됩니다.
Width
max_hits
Beats/lane
TLAST
T2->T5 worst
32
1 / 3 / 5 / 7
112 / 144 / 176 / 208
4
0.620 us
64
1 / 3 / 5 / 7
88 / 88 / 120 / 120
4
0.540 us
128
1 / 3 / 5 / 7
76 / 76 / 76 / 76
4
0.500 us
C07 fresh evidence: 32/64/128 x max_hits 1/3/5/7 x 2 faces x bounded backpressure PASS
Archive: sim_results/vivado_xsim/sessions/260514153208_c07_v001_chain_stress/

## Slide 6
Timing / Pipeline / II
이번 audit는 RTL 변경이 없으므로 timing 수치는 바꾸지 않습니다.
항목
영향
판단
Latency
변경 없음
sanitize는 기존 register path의 bit clear
Throughput
변경 없음
width 이득은 C07 chain stress beat 감소로 확인
Pipeline
변경 없음
stage 추가 없음, marker 해석만 보강
II
변경 없음
reserve/VDMA 결합 판단은 P0-04
P0-03은 Closed by marker audit입니다. 다음 P0는 8 us reserve 측정 또는 보수치 갱신입니다.
남은 P1: C03 direct matrix, C04 ready/header pending, Hit[16] SW/range 계약