## Slide 1
Polygon Mirror Budget 모델
13.888889us start_tdc 간격에서 후단 8us를 예약하고 남은 시간으로 C04 drain 가능성을 판단
10Hz
1회전 100ms
5각
72도 = 20ms
60도 사용
16.666667ms
0.05도
1200 points
start 간격
13.888889us
항목
값
후단 예약
VDMA + PS + Ethernet = 8.000000 us
pre-ToF 예산
13.888889 us - 8.000000 us = 5.888889 us
거리별 C04 예산
5.888889 us - 왕복시간(distance)
판정
C04 drain time <= 거리별 C04 예산
TB: tb_tdc_gpx_polygon_budget_matrix.vhd

## Slide 2
max_hits_cfg 스왑 결과
각 거리에서 PASS 가능한 최대 cfg를 선택한다. 거리가 길어질수록 왕복시간이 커져 budget이 감소한다.
Width
cfg=7 유지
스왑 구간
완전 FAIL
32bit
10m~710m
720~740m cfg6, 750~770m cfg4, 780~800m cfg2
810m
64bit
10m~780m
790~810m cfg4
820m
128bit
10m~810m
없음
820m
32bit
payload beat가 많아서
가장 먼저 cfg를 낮춤
64bit
790m부터 cfg4로 제한
128bit
810m까지 cfg7 유지
Boundary logs: xsim_polygon_budget_matrix.log:36,180,188,196,204,212,370,378,386,550

## Slide 3
32bit 경계
32bit는 cfg group이 촘촘히 나뉘어 거리 증가에 따라 단계적으로 cfg를 낮춘다.
거리
budget
권장 cfg
cfg7 margin
의미
710m
1,152,479ps
7
+5,755ps
cfg7 마지막 PASS
720m
1,085,769ps
6
-60,955ps
cfg7 FAIL
750m
885,639ps
4
-261,085ps
cfg5 이상 FAIL
780m
685,509ps
2
-461,215ps
cfg3 이상 FAIL
810m
485,379ps
0
-661,345ps
cfg1도 FAIL
근거: xsim_polygon_budget_matrix.log:176,178,186,194,202

## Slide 4
64bit / 128bit 경계
넓은 output width는 같은 payload를 더 적은 beat로 전송하므로 더 먼 거리까지 cfg7을 유지한다.
Width
거리
budget
권장 cfg
margin
의미
64
780m
685,509ps
7
+5,475ps
cfg7 마지막 PASS
64
790m
618,799ps
4
-61,235ps
cfg5 이상 FAIL
64
820m
418,669ps
0
-48,021ps(cfg1)
cfg1도 FAIL
128
810m
485,379ps
7
+38,690ps
cfg7 마지막 PASS
128
820m
418,669ps
0
-28,020ps
cfg1도 FAIL
근거: xsim_polygon_budget_matrix.log:366,368,376,546,548

## Slide 5
운용 결론
이번 모델에서는 10m~수백m까지 여유가 크다. 이유는 start_tdc 간격이 고정 13.888889us이기 때문이다.
32bit 운용
710m 이하 cfg7, 720~740m cfg6, 750~770m cfg4, 780~800m cfg2, 810m 이상 FAIL
64bit 운용
780m 이하 cfg7, 790~810m cfg4, 820m 이상 FAIL
128bit 운용
810m 이하 cfg7, 820m 이상 FAIL
주의
8us reserve는 사용자 운용 가정이다. 실제 closure는 VDMA backpressure, PS/Ethernet worst-case, C02/C03/C04 end-to-end latency로 재확인해야 한다.
xsim 최종 PASS: xsim_polygon_budget_matrix.log:554