## Slide 1
150 m 왕복 시간 재검토
v001은 C04 drain이 측정 창과 완전히 겹친다는 낙관 모델이었다. v002는 stop_tdc 이후 drain 예산을 분리한다.
물리 시간
150 m 왕복 = 약 1.0007 us
TB 근사
6671 ps/m -> 1,000,650 ps
운용 계약
shot_period = 1.5 x 왕복
정확한 물리식: round_trip = 2 x distance / c, c = 299,792,458 m/s
시각
값
의미
T0
0 ps
start_tdc 발생
T1
1,000,650 ps
150 m 왕복 후 stop_tdc 발생
T2
1,500,975 ps
1.5 x 왕복 기준 next start_tdc
Budget
500,325 ps
stop_tdc 이후 C04 drain 가능 시간
근거: tdc_gpx_pkg.vhd:278,281 / tb_tdc_gpx_distance_maxhits_matrix.vhd:44,68

## Slide 2
Timing Diagram
post-stop 보수 모델: 데이터가 stop_tdc 이후 C04에서 drain된다고 보면 150 m의 실제 여유는 약 500 ns다.
T0
T1
T2
start_tdc
0 ps
stop_tdc
1,000,650 ps
next start
1,500,975 ps
측정/왕복 구간: 약 1.00065 us
post-stop drain budget: 500,325 ps
32bit cfg=6 drain
933,380 ps
FAIL
64bit cfg=6 drain
680,034 ps
FAIL
128bit cfg=6 drain
446,689 ps
PASS
핵심: 1 us 안에 6 echo가 가능하다는 표현은 width와 overlap 증명 없이는 성립하지 않는다.
150 m / shot_period=1.5xRT / output clock=150MHz / full line=4 chips x 8 stops

## Slide 3
150 m cfg=6 Width 비교
C04 drain이 stop_tdc 이후 시작된다고 보면 6 echo 보장은 128bit에서만 닫힌다.
Width
line beats
drain time
drain end
margin
판정
32
140
933,380 ps
1,934,030 ps
-433,055 ps
FAIL
64
102
680,034 ps
1,680,684 ps
-179,709 ps
FAIL
128
67
446,689 ps
1,447,339 ps
+53,636 ps
PASS
v001 해석
C04 drain <= 왕복 시간
낙관 overlap 참고값
v002 해석
C04 drain <= stop 이후 예산
주 판정 기준
운용 결론
150m cfg=6은
128bit만 보수 PASS
xsim 근거: line 60~94, cfg=6 파생 계산은 동일 line_beats 기반

## Slide 4
거리 스윕 결과
FAIL이 발생하면 같은 cfg를 다음 거리에서 재시도했다. 주 판정은 post-stop 모델이다.
Width
150 m 판정
cfg=6 최초 PASS
cfg=7 최초 PASS
최종 거리
근거
32
cfg=1도 FAIL
300 m
350 m
350 m
log:34,50,54,56
64
cfg=1..4 PASS
250 m
250 m
250 m
log:60,68,74,76,78
128
cfg=1..7 PASS
150 m
150 m
150 m
log:82,92,94,96
32bit
150m에서는 post-stop 예산 500,325 ps보다 최소 line drain 506,692 ps가 6,367 ps 길다.
64bit
cfg=5부터 line drain이 680,034 ps로 증가해 150m/200m에서 실패한다.
128bit
모든 cfg가 67 beats로 446,689 ps에 닫혀 150m에서도 여유가 있다.
TB: tb_tdc_gpx_distance_maxhits_matrix.vhd / xsim_distance_maxhits_matrix.log:98 PASS

## Slide 5
운용 계약 제안
C04만의 serialization PASS와 전체 shot 처리 PASS를 분리해서 말해야 한다.
선택
의미
필요 조치
보수 모델
stop_tdc 이후 C04 drain 완료
v002 경계를 운용 기준으로 사용
overlap 허용
측정 중 C02/C03/C04가 동시에 drain
end-to-end 시간 추적 TB 추가
PRF 완화
next start_tdc를 더 늦춤
거리별 shot_period 테이블 보완
128bit 채택
150m cfg=6/7 보수 PASS
VDMA/메모리 128bit 계약 유지
권장 임시 결론
150 m에서 max_hits_cfg=6 이상을 보수적으로 보장하려면 output width는 128bit가 필요하다. 32/64bit는 end-to-end overlap 검증 전까지 150m cfg=6 PASS로 선언하지 않는다.
문서: C04_Output_Stage_260501035419_Distance_Time_Recheck_v002.md