## Slide 1
C04 종료 판단
Output Stage는 다음 Cluster로 넘길 수 있다. 남은 위험은 system/top 계약에서 검증한다.
C03 cell stream
face_assembler
FIFO + header
final AXIS
완료 항목
근거
32/64/128bit output width
tdc_gpx_output_stage.vhd:34,216
Hit[16] final stream 제거
tdc_gpx_face_assembler.vhd:829
header/tuser/frame_done 계약
tdc_gpx_header_inserter.vhd:127~136
polygon budget xsim PASS
xsim_polygon_budget_matrix.log:554
C04_Output_Stage_260501043106_C05_Handoff_v001.md

## Slide 2
C04 -> C05 계약
C05는 C04 결과를 top-level sequencer/status/downstream system 계약으로 검증한다.
계약
C05 확인
output width는 32/64/128
VDMA width, memory layout, parser 일치
rising/falling lane 분리
VDMA channel mapping
tuser(0)=SOF
SW/VDMA packet boundary 해석
Hit[16] 제거
현재 generation parser는 Hit[15:0]만 사용
polygon budget은 8us reserve 가정
실측 worst-case와 backpressure 반영
C04 PASS는 ready 유지 조건
ready stall negative test
다음 Cluster: C05_Top_Sequencer_Status

## Slide 3
Polygon Budget 인계
13.888889us point 간격에서 8us를 예약한 뒤 남은 예산으로 C04 drain을 판단했다.
Width
cfg=7 유지
스왑 구간
FAIL
32bit
710m까지
720~740 cfg6, 750~770 cfg4, 780~800 cfg2
810m
64bit
780m까지
790~810 cfg4
820m
128bit
810m까지
없음
820m
C05 핵심
8us reserve와 output ready high 조건이 실제 시스템에서 유지되는지 확인해야 C04 timing 결과를 운용 계약으로 확정할 수 있다.
근거: C04_Output_Stage_260501042543_Polygon_Budget_Sweep_Result_v001.md