## Slide 1
C05 분석 범위
C01~C04 데이터 파이프라인을 top-level 운용 제어와 status/IRQ 계약으로 연결한다.
start_tdc
face_seq
C01~C04
VDMA/PS
status/IRQ
대상
역할
tdc_gpx_face_seq.vhd
shot/face sequencer, face_closing, frame_done_both
tdc_gpx_status_agg.vhd
status, timestamp, overrun aggregation
tdc_gpx_top.vhd
C01~C04와 외부 AXIS/IRQ 연결
downstream contract
VDMA/PS/Ethernet 8us reserve 검증
C05_Top_Sequencer_Status_260501043106_Plan_v001.md

## Slide 2
C05 핵심 질문
다음 start_tdc를 언제 받아도 되는지 top-level 기준으로 닫는다.
질문
확인 방법
C04 drain 중 새 start_tdc가 들어오면?
face_seq deferral/drop/overrun 분석
rising/falling lane이 모두 닫혀야 하는가?
frame_done_both와 face_closing timing 확인
status/IRQ가 fault를 추적 가능한가?
status bit map, sticky clear, IRQ 동작 검증
polygon 8us reserve가 안전한가?
VDMA ready stall과 PS/Ethernet worst-case 반영
width별 II가 유지되는가?
32/64/128 backpressure TB
Datasheet 기준은 계속 Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf

## Slide 3
Timing 분석 축
C05 결과에는 latency, throughput, pipeline, II와 timing diagram을 반드시 포함한다.
시각
의미
T0
start_tdc
T1
shot_start_gated / packet_start
T2
GPX stop_tdc / raw drain 완료
T3
C04 final AXIS first beat
T4
C04 final AXIS tlast
T5
frame_done_both / status update
T6
next start_tdc 허용
검증 축
Latency / Throughput / Pipeline / II / Timing Diagram / Backpressure negative test
C05 첫 산출물: Analysis v001