## Slide 1
C02 AXI4-Stream Phase B
raw/event/stop/fire 폭 계약 상수화 결과
기능 변경 없음
폭 계약 명시화
64-bit 통합 시뮬레이션
PASS 유지
Latency / II
변화 없음
문서 시각: 2026-05-01 00:51:02 KST
기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf + C01/C02 구현 계약

## Slide 2
폭 계약 테이블
경계
tdata
tuser
tkeep
pack
근거
bus response
32
8
4
40
pkg + bus_phy/chip_ctrl
raw IFIFO
32
8
-
40
pkg + config/decode
event
32
16
-
48
pkg + decode/cell
stop event
32
32
4
-
top/config/stop decode
final output
32/64/128
1
full
-
Phase A 유지
핵심: 출력 폭 확장 계약과 GPX raw/event 내부 계약을 분리했다.
따라서 64-bit 출력 성공과 내부 40/48-bit pack 경계가 서로 독립적으로 추적된다.

## Slide 3
데이터 흐름
GPX IC
28-bit raw
bus_phy
32+8
chip_ctrl
raw 32+8
raw CDC/skid
pack 40
decode/event
pack 48
cell/output
32/64/128
stop_evt_tuser는 tdata와 generic 분리
현재 기본값은 32-bit로 기존 동작 유지
Datasheet 기반 GPX raw word 해석은 그대로 유지
코드 추적성과 확장성만 개선

## Slide 4
Timing / Latency / Throughput / II
C01 READ
raw CDC/skid
decode
event
cell/output
Latency: 신규 FF/FIFO/state wait 없음, 변화 없음
Throughput: 기존 raw 40-bit/event 48-bit pack 유지, 변화 없음
Pipeline: 기존 C01 -> C02 -> C03 구조 유지
II: handshake 조건 미변경, beat 기준 II=1 조건 유지
효과: 타이밍 분석 시 경계 폭을 상수명으로 추적 가능

## Slide 5
검증 결과
Testbench
결과
핵심 확인
tb_tdc_gpx_decode_pipe_phaseb
PASS
ALL TESTS PASSED (5 checks)
tb_tdc_gpx_stop_cfg_phaseb
PASS
stop_cfg_decode ALL TESTS PASSED
tb_tdc_gpx_config_ctrl_phaseb
PASS
expected-count CDC/top integration PASS
tb_tdc_gpx_cell_pipe_phaseb
PASS
cell output valid/tlast/tuser PASS
tb_tdc_gpx_top_int_phaseb64
PASS
64-bit rising/falling beats=60, tlast=2
판단: Phase C 진입 가능
단, 256-bit 이상 또는 partial TKEEP는 별도 설계 판단 필요