## Slide 1
AXI4-Stream 폭 표준화 결론
수정 가능. 단, output full-keep 표준화와 partial-keep 완전 유연화를 분리
Phase A
32/64/128-bit
full-keep
Phase B
raw/event 폭
상수화
Phase C
256-bit 이상
partial tkeep
추천 결정: C02에서는 먼저 32/64/128-bit 표준 AXIS를 닫는다. 256-bit 이상은 header 48B 정렬 문제 때문에 partial tkeep 설계가 필요하다.
TDATA: 8의 배수
TKEEP: TDATA/8
TSTRB: TDATA/8
TUSER: 역할별
Datasheet 기준 GPX raw word는 28-bit로 고정. Stream 폭 확장은 output drain 효율을 바꾸며 GPX READ II를 바꾸지는 않는다.

## Slide 2
현재 구조의 폭 유연성
output/cell은 일부 generic, raw/event는 고정 폭
구간
현재 폭
문제
판정
bus_phy
32 data / 8 user
GPX 28-bit raw 응답
유지 + constant화
chip_ctrl
32/8 raw
raw FIFO pack 고정
constant화
decode
32/8 -> 32/16
40/48-bit skid pack
constant화
cell
g_OUTPUT_WIDTH
32/64 중심 검증
128 추가 검증
final
data/user/last
tkeep/tstrb 없음
Phase A 수정
stop/fire
32 중심
tuser가 data와 결합
Phase B 분리
유연한 곳
cell/output datapath
고정된 곳
raw/event/stop sideband

## Slide 3
폭별 Header / Cell 영향
48B header와 32B cell이 full-keep 지원 폭을 결정
TDATA
Byte/beat
Header
Cell
판정
32
4
12 beats
8 beats
가능
64
8
6 beats
4 beats
가능
128
16
3 beats
2 beats
가능, 신규 검증
256
32
1.5 beats
1 beat
partial tkeep 필요
Row 1072B @32b
268 beats
Row 1072B @64b
134 beats
Row 1072B @128b
67 beats

## Slide 4
Phase A 수정 범위
최종 output을 표준 AXI4-Stream 형태로 닫는 저위험 변경
cell
builder
cell
pipe
face
assembler
face
FIFO
header
inserter
top
output
next
Cluster
추가: tkeep/tstrb
제약: 32/64/128
정책: full keep
파일
핵심 수정
tdc_gpx_top
rise/fall output에 tkeep/tstrb 포트 추가
output_stage
header_inserter의 keep/strb를 top으로 전달
header_inserter
full keep 생성과 width assert 추가

## Slide 5
Phase B 수정 범위
raw/event/stop/fire 폭 의미를 이름 있는 계약으로 관리
bus response
32/8
raw axis
32/8
event axis
32/16
cell
Constant
의미
c_RAW_AXIS_TDATA_WIDTH
chip_ctrl raw word carrier, 32-bit 표준 내부 stream
c_RAW_AXIS_TUSER_WIDTH
IFIFO/control/fault marker, 8-bit
c_EVT_AXIS_TDATA_WIDTH
decoded hit carrier, 32-bit
c_EVT_AXIS_TUSER_WIDTH
slope/chip/stop/shot/hit_seq, 16-bit
g_STOP_EVT_TUSER_WIDTH
stop_evt data width와 tuser width 분리

## Slide 6
Timing / Throughput / II 영향
폭 확장은 output drain을 줄이고 GPX READ II는 유지
항목
영향
GPX READ II
변경 없음. Datasheet 기반 40MHz 이하 READ timing 유지
raw/event latency
Phase A에서는 변경 없음
output latency
64/128로 갈수록 row/frame beat 수 감소
AXIS beat II
각 stage 1 beat/clk 유지 목표
timing closure
128-bit부터 header/cell mux timing 재검증 필요
READ 병목
그대로
Output drain
beat 수 감소
Pipeline II
1 clk 유지

## Slide 7
검증 Matrix
폭 변경 후 닫아야 하는 기능 경계
ID
검증
Phase
W-01
g_OUTPUT_WIDTH=32 회귀
A
W-02
g_OUTPUT_WIDTH=64 회귀
A
W-03
g_OUTPUT_WIDTH=128 신규 sim
A
W-04
final tkeep/tstrb all ones
A
W-05
SOF/EOL 의미 유지
A
W-06
raw/event constant화 후 decode PASS
B
W-07
stop_evt data/user width 분리
B
W-08
partial tkeep positive/negative
C

## Slide 8
추천 수정 결정
C02에서 지금 선택할 수 있는 합리적인 길
지금 진행
Phase A
Phase A PASS 후
Phase B
다음 Cluster 계약 후
Phase C
결론: 표준화는 가능하다. 다만 raw GPX 의미는 28-bit로 고정하고, AXI 폭 유연성은 output/cell 쪽부터 안전하게 확장하는 것이 맞다.
다음 코딩 작업 제안: top/output_stage/header_inserter에 tkeep/tstrb 추가 + 32/64/128 width matrix TB 작성