## Slide 1
C03 종료 판단
C03 P1/P2는 닫혔고, C04는 cell metadata 계약을 수락해야 한다
항목
상태
근거
Hit[16] 보존
Close
metadata [6:0] = hit_msb_vec
stale-ready
Close
C03 input skid boundary
per-slope abort
Close
slope별 clear/drop
검증
PASS
smoke + C03 fix regression
C03 추가 검토 없음
잔여는 C04 수락 계약
근거: fff793d / xsim_c03_cell_pipe_fix.log:36

## Slide 2
C03 -> C04 데이터 계약
Hit[16:0] 복원 의미를 C04 최종 output까지 보존한다
C03 cell
Hit[15:0]
metadata [6:0]
Hit[16]
C04
face_assembler
FIFO + header
VDMA stream
full hit 복원
계약
내용
C03-C04-01
metadata [6:0]은 hit_msb_vec[6:0]
C03-C04-03
full hit = Hit[16] & Hit[15:0]
C03-C04-06
tuser(0) faulted는 chip slice tlast와 동행
근거: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf page 20, 27 / C03 Fix Result v001

## Slide 3
Timing 인계
C04는 face assembly, FIFO, header 단계의 latency/II를 이어서 측정한다
C2 event skid
C3 input skid
+1 clk
cell_builder
serializer
C04 input
per-chip stream
Metric
C04 확인
Latency
cell accepted -> row first beat -> header data -> final tlast
Throughput
cell beats + header beats / output clock
II
연속 row/shot에서 row start 간격
Pipeline
face_assembler FSM, FIFO, header FSM register boundary
C04 진입 기준: I-Mode single, 32/64/128-bit output width