## Slide 1
C04 Output Stage 분석 계획
face_assembler -> FIFO -> header_inserter -> VDMA output
C03 rise
cell x4
C03 fall
cell x4
face_assembler
rise/fall
xpm_fifo_axis
2 slopes
header_inserter
48B prefix
VDMA
stream
목표
핵심
metadata
C03 hit_msb_vec [6:0] 보존
timing
latency / throughput / pipeline / II 산출
protocol
tlast / tuser / tkeep / tstrb 정합
근거: tdc_gpx_output_stage.vhd:8-17, 238-481

## Slide 2
Sub-cluster 분해
C04는 5개 분석 단위로 순차 확장한다
단계
대상
분석 핵심
C04-A
face_assembler input FIFO
C03 cell stream 수락, tuser/faulted 동행
C04-B
face_assembler scheduling
active mask, strict order, blank-fill, row_done
C04-C
output FIFO
ready/valid 경계, abort flush
C04-D
header_inserter
48B header, SOF, EOL, frame_done
C04-E
final VDMA
32/64/128 width별 HSIZE/VSIZE/STRIDE
각 단계마다 Datasheet와 C03 인계 계약을 우선 기준으로 사용

## Slide 3
검증 Matrix 초안
분석 뒤 RTL/TB 보완으로 닫을 기준
ID
검증 항목
기대 결과
VB-C04-01
metadata [6:0] pass-through
final output에서 Hit[16] vector 동일
VB-C04-02
blank-fill metadata
error_fill=1, chip_id 정상, hit_msb_vec=0
VB-C04-03
32/64/128 row size
cell/header beat count와 tlast 위치 일치
VB-C04-05
faulted tuser
row_done_faulted/frame_done_faulted 연결
VB-C04-10
VDMA protocol
SOF, EOL, tkeep/tstrb, frame_done 정합
C04 분석 후 VB 항목은 PASS/FAIL 근거와 로그 line으로 추적

## Slide 4
Timing Block 계획
C04에서 측정할 latency, throughput, pipeline, II 경계
T0
cell accepted
T1
input FIFO
T2
scan/resolve
T3
row forward
T4
header + VDMA
Metric
측정 경계
Latency
T0 -> first row beat -> first data after header -> final tlast
Throughput
cell beats + header beats / output clock
II
연속 shot/row 입력에서 row start 간격
Pipeline
FSM/register/FIFO boundary별 분리
C04 분석 산출물에는 timing diagram 또는 timing block diagram을 필수 포함