## Slide 1
C02 Data Flow Review v002
32 / 64 / 128-bit AXI4-Stream 폭 기준 재검토
Raw/Event
고정 32-bit
Cell/Header
폭 증가 = 더 빠른 출력
TKEEP/TSTRB
Full-one
256-bit
미반영
핵심: 넓은 bus는 output serialize 구간을 빠르게 한다. 단, GPX READ/raw/event 수집 속도는 그대로다.
작성 시간: 2026-05-01 01:13:13 KST
기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf + 현재 RTL

## Slide 2
데이터 플로우 기준점
폭 변경은 cell_builder 이후 output 구간을 빠르게 한다. GPX raw/event 의미와 수집 속도는 고정이다.
GPX IFIFO
28b raw
chip_ctrl
32b+8b
raw CDC
pack 40
decode/event
32b+16b
cell_builder
32/64/128
face/header
full keep
final AXIS
rise/fall
고정 폭 구간
GPX 의미 보존
가변 폭 구간
beat 수 감소 + byte throughput 증가
구간
폭 계약
폭 변경 영향
raw stream
tdata=32, tuser=8
없음
event stream
tdata=32, tuser=16
없음
final output
tdata=32/64/128
header/cell beat 수 변경
근거: tdc_gpx_pkg.vhd:81-101, tdc_gpx_top.vhd:36/147-158

## Slide 3
32 / 64 / 128 폭별 비교
지원 폭은 모두 full-keep이고 48-byte header가 정수 beat로 정렬된다.
Width
Byte/beat
TKEEP
Header beats
Static cell beats
max_hits=7 emit
32-bit
4
4b
12
8
5
64-bit
8
8b
6
4
3
128-bit
16
16b
3
2
2
256-bit
32
32b
1.5
1
미지원
Static cell envelope = 32 byte
fn_beats_per_cell()
Runtime emit beats = max_hits_cfg 기반
fn_beats_per_cell_rt()
문서/검증에서 두 수치를 분리해야 함
근거: tdc_gpx_pkg.vhd:183-184/744-795/803-821, tdc_gpx_cell_builder.vhd:935-944

## Slide 4
TUSER와 제어 의미
final tuser(0)는 SOF이다. fault/degraded는 별도 metadata/status 경로를 함께 봐야 한다.
raw/event tuser
slope, stop, chip, shot, control
cell tuser(0)
chip slice faulted
row/frame status
fault pulse + CSR
final tuser(0)
SOF only
downstream 판단
계약
slope
rising/falling stream 자체로 구분
frame start
final tuser(0)=1
line end
tlast=1
fault/degraded
cell metadata + row/frame pulse + CSR/status
근거: tdc_gpx_cell_builder.vhd:948-961, tdc_gpx_header_inserter.vhd:493-498

## Slide 5
Throughput / Latency / II
폭이 커지면 output serialize 구간은 빨라진다. GPX READ 병목은 변하지 않는다.
Width
Byte/beat
Beat II
150MHz 이론 throughput
32-bit
4
1 clk
600 MB/s
64-bit
8
1 clk
1.2 GB/s
128-bit
16
1 clk
2.4 GB/s
64-bit
32-bit 대비 2x byte/beat
128-bit
32-bit 대비 4x byte/beat
II
AXIS beat II=1 유지
주의: 빨라지는 지점은 output 구간이다. 전체 시스템은 GPX READ timing, expected-count drain, downstream ready가 함께 제한한다.
근거: tdc_gpx_top.vhd:20/42/51-57, tdc_gpx_cell_builder.vhd:948-1011

## Slide 6
검증 상태와 남은 경계
64-bit top 통합은 PASS 근거가 있고, 32/128 top 통합은 별도 close 항목으로 남긴다.
항목
현재 근거
판단
Header widths
TB 32/64/128 instance
확인
Full keep/strb
header TB + RTL
확인
64-bit top
xsim rising/falling beats=60
PASS
32-bit top
최신 full top 로그 별도 필요
남음
128-bit top
최신 full top 로그 별도 필요
남음
max_hits matrix
runtime emit beat 별도 계측 필요
남음
v002 판단
32/64/128 데이터 의미는 보존된다.
남은 일은 full top width matrix와 runtime beat 계측이다.
근거: tb_tdc_gpx_header_inserter_widths.vhd:92-169/282-315/344-347, xsim.log