## Slide 1
C02 Timing / Pipeline / II
32 / 64 / 128-bit output width timing analysis
GPX READ
폭 영향 없음
Raw/Event
II=1 처리 여유
Cell/Header
beat 수 감소
Final AXIS
2x / 4x capacity
핵심: 넓은 bus는 output 구간을 빠르게 한다. end-to-end 개선율은 GPX READ와 serializer overhead가 함께 결정한다.
작성 시간: 2026-05-01 01:24:35 KST

## Slide 2
Pipeline Stage
폭 영향은 cell_builder 이후에 집중된다.
GPX READ
200MHz ctrl
raw CDC
40b
decode
~4 clk
cell
serialize
face
chip order
header
12/6/3
AXIS
32/64/128
폭 영향 없음
GPX/read/raw/event
폭 영향 큼
cell/header/final AXIS
근거: config_ctrl raw CDC, decode_pipe skid, cell_builder, face_assembler, output_stage, header_inserter

## Slide 3
Beat 수 모델
LineBeats = Header + active_chips * stops * Bcell(max_hits, W)
max_hits
32-bit
64-bit
128-bit
1
76
70
67
3
108
70
67
5
140
102
67
7
172
102
67
Header beats
32=12, 64=6, 128=3
Cell beats max7
32=5, 64=3, 128=2
Low max_hits에서는
개선율이 작아짐
조건: C=4 chips, N=8 stops, data already available, downstream ready=1

## Slide 4
II 분석
beat II=1과 cell/line 완료 시간은 다르다.
구간
II
폭 영향
GPX READ
>=25ns/read
없음
decode/event
1 axis clk/beat
없음
cell 내부
1 axis clk/beat
Bcell 감소
cell 간
Bcell + 1 근사
bubble 포함
header/data
1 axis clk/beat
beat 수 감소
final AXIS
1 beat/clk
byte/beat 증가
넓은 bus는 beat II를 줄이는 것이 아니라, 같은 데이터를 더 적은 beat로 보내 cell/line 완료 시간을 줄인다.

## Slide 5
Latency / Throughput
150MHz output 기준 final wire capacity와 line time.
Width
Byte/beat
Wire throughput
max7 line cycles
max7 line time
32-bit
4
600 MB/s
172
1.147 us
64-bit
8
1.2 GB/s
102
0.680 us
128-bit
16
2.4 GB/s
67
0.447 us
Final AXIS capacity
32->64 = 2x
32->128 = 4x
Live serializer
metadata + bubble 때문에
개선율은 workload 의존
GPX READ 병목이면
end-to-end 개선 제한

## Slide 6
검증 경계
분석 모델을 실제 xsim 계측으로 닫아야 하는 항목.
항목
현재 상태
다음 검증
64-bit top
PASS 로그 있음
유지
32-bit top
최신 full top 로그 필요
line/frame beat 계측
128-bit top
최신 full top 로그 필요
line/frame beat 계측
max_hits matrix
수식 분석 완료
cfg별 output beat count
주석 debt
17-bit comment stale
주석 보완
판단
32/64/128 폭 증가는 output 구간 timing 개선이 맞다.
최종 선택은 workload별 max_hits와 GPX READ 병목 여부로 결정한다.