## Slide 1
C02 Width / Timing Verification
Data Flow와 Timing Pipeline의 미검증 항목 보완 결과
32-bit top
PASS
72 beats
64-bit top
PASS
44 beats
128-bit top
PASS
38 beats
max_hits matrix
PASS
1~7 전체
핵심: 넓은 bus는 output serialize/final AXIS 구간의 beat 수를 줄인다. 단, runtime max_hits_cfg가 실제로 설정되어야 한다.
작성: 2026-05-01 01:47:28 KST / 수정: 2026-05-01 01:51:19 KST
근거: xsim_top_int_width32/64/128.log, xsim_width_timing_matrix.log

## Slide 2
Runtime Max Hits 계약
기존 공백: 거리 기준 max_hits 계산값이 CSR CTL21에 쓰이지 않으면 기본값 7로 동작한다.
Range 기반 계산
C_MAX_HITS=3
Chip CSR write
CTL21 = 0x0003_0000
cell_builder / assembler
Bcell(3,W)
Final AXIS
beat 감소
구분
보완 전 TB
보완 후 TB
max_hits_cfg
CSR 미설정 -> 기본 7
CTL21[18:16]=3
32-bit 결과
104 beats
72 beats
64-bit 결과
60 beats
44 beats
128-bit 결과
38 beats
38 beats
운영 계약
상위 제어/SW는 face 시작 전 CTL21.max_hits_cfg를 설정해야 throughput 이득을 얻는다.
000은 안전 기본값 7 alias이다.
근거: tb_tdc_gpx_top_int.vhd CTL21 write, xsim_top_int_width*.log line 55

## Slide 3
Top 통합 시뮬레이션
공통 조건: active chips=4, stops/chip=2, cols=2, max_hits_cfg=3
폭
기대 beat
Rising
Falling
TLAST
결과
32
72
72
72
2 / 2
PASS
64
44
44
44
2 / 2
PASS
128
38
38
38
2 / 2
PASS
ExpectedBeats = cols * (HeaderBeats(W) + active_chips * stops_per_chip * Bcell(max_hits,W))
검증 강화
TB가 nonzero만 보던 상태에서 expected beat와 rising/falling tlast까지 assert하도록 변경했다.
근거: xsim_top_int_width32.log:88-92, width64.log:88-92, width128.log:88-92

## Slide 4
Matrix / Pipeline Timing
C=4, N=8 기준 line beat 산식과 output 구간 시간
max_hits
32-bit
64-bit
128-bit
1
76
70
67
3
108
70
67
5
140
102
67
7
172
102
67
Top 조건
32-bit
64-bit
128-bit
beats/slope
72
44
38
150MHz 시간
0.480us
0.293us
0.253us
TB 200MHz 시간
0.360us
0.220us
0.190us
II 해석: final AXIS는 ready 유지 시 beat 단위 II=1이다. 폭 증가는 II를 1보다 작게 만들지 않고, 필요한 beat 수를 줄인다.
GPX READ와 raw/event 내부 payload는 output 폭 변경으로 빨라지지 않는다.
근거: tb_tdc_gpx_width_timing_matrix.vhd, xsim_width_timing_matrix.log:30-110

## Slide 5
17-bit Raw Hit 계약
이번 보완은 full 17-bit 저장 PASS가 아니라 16-bit cell 계약 명확화이다.
raw_event
17-bit raw hit
cell_builder
lower 16-bit 저장
cell slot
16-bit contract
후속 필요 시
format/header/parser 동시 변경
항목
결론
DF-C02-W-04
현재 C02는 16-bit cell 저장 계약으로 닫음
full 17-bit 보존
C02 이후 별도 format 변경 필요
근거
tdc_gpx_pkg.vhd, tdc_gpx_cell_builder.vhd, matrix TB
C02 다음 판단
32/64/128 폭과 runtime max_hits 기반 output timing은 검증 완료. 17-bit full preservation은 후속 범위로 분리한다.
근거: tdc_gpx_pkg.vhd:48-50, tdc_gpx_cell_builder.vhd:644, xsim_width_timing_matrix.log:30