## Slide 1
C02 CTL21 Max Hits Timing Contract
거리/운용 모드별 max_hits_cfg는 face 시작 전에 설정되어야 output width 이득이 반영된다
early
max_hits=3
44 beats
unset
alias 7
60 beats
zero
alias 7
60 beats
late
face0 60 + face1 44
104 beats
판단: 폭 generic만으로 throughput 이득이 확정되지 않는다.
`CTL21[18:16]`이 packet_start 전에 유효해야 현재 face cell beat가 줄어든다.
작성: 2026-05-01 02:03:59 KST / 수정: 2026-05-01 02:07:23 KST
근거: xsim_top_ctl21_early64/unset64/zero64/late64.log, tb_tdc_gpx_top_int.vhd

## Slide 2
설정 경로와 스냅샷 경계
CTL21은 CDC를 통과한 뒤 face_seq의 packet_start에서 face 설정으로 닫힌다.
AXI4-Lite write
CTL21[18:16]
csr_chip
xpm_cdc_handshake
config_ctrl
merged cfg
face_seq
packet_start snapshot
cell/output
beat 결정
핵심 경계
packet_start 이후에는 현재 face의 max_hits_cfg가 고정된다.
START 보호
csr_pipeline은 chip CSR CDC idle을 start gate에 반영한다.
근거
코드 위치
CTL21 bit / CDC
tdc_gpx_csr_chip.vhd:19, 596-615
0 -> 7 alias
tdc_gpx_csr_chip.vhd:873-876
START CDC idle gate
tdc_gpx_csr_pipeline.vhd:607-610, 670
face cfg snapshot
tdc_gpx_face_seq.vhd:378-384, 490
top 연결
tdc_gpx_top.vhd:683, 765, 913
해석: CTL21 write가 START보다 먼저 issued 되면 START acceptance는 CDC idle 이후로 밀린다.

## Slide 3
Early vs Late Timing
같은 max_hits_cfg=3이라도 packet_start 전후에 따라 적용 face가 달라진다.
early: 현재 face 반영
CTL21=3
CDC done
START
packet_start
snapshot=3
44 beats
late: 다음 face부터 반영
face0
packet_start
CTL21=3
CDC done
face1
packet_start
60 + 44
= 104 beats
금지 오해
face 중간 CTL21 write가 현재 face output 형식을 바꾸는 구조가 아니다.
근거: xsim_top_ctl21_early64.log:55/89/93, xsim_top_ctl21_late64.log:78/98/102

## Slide 4
xsim 검증 Matrix
64-bit top 통합 TB에서 CTL21 설정 시점별 output beat와 TLAST를 assert했다.
Mode
조건
기대
R/F beats
TLAST
결과
early
packet_start 전 3
44
44 / 44
2 / 2
PASS
unset
CTL21 미설정
60
60 / 60
2 / 2
PASS
zero
CTL21=0 alias
60
60 / 60
2 / 2
PASS
late
face0 후 3
104
104 / 104
4 / 4
PASS
TB 보완
G_MAX_HITS_WRITE_MODE로 unset/early/zero/late를 분리하고, expected beat와 tlast를 mode별로 assert했다.
추가 발견
fire_count / expected-count matching은 run global이 아니라 face-local shot count 기준으로 맞아야 한다.
근거: tb_tdc_gpx_top_int.vhd:74-80, 907-918, 954-964, 993-1022

## Slide 5
Latency / Throughput / Pipeline / II
CTL21은 GPX READ II를 바꾸지 않고 final output serialize beat 수를 줄인다.
상태
max_hits
beats/slope
150MHz time
판단
unset/zero
7
60
0.400 us
안전 기본값
early
3
44
0.293 us
약 26.7% 감소
late 2-face
7 -> 3
104
0.693 us
다음 face 반영
Pipeline 경계: CTL21 write -> CSR CDC -> config_ctrl -> packet_start snapshot -> cell/output beat 결정
II 해석
final AXIS ready가 유지되면 beat 단위 II=1이다. Width와 max_hits는 II를 1보다 낮추는 것이 아니라 필요한 beat 수를 줄인다.
운용 규칙
거리/모드별 CTL21.max_hits_cfg를 START 또는 face packet_start 이전에 설정한다. 000은 7-hit alias로 관리한다.
C02 계약: OP-C02-CTL21-01 ~ OP-C02-CTL21-05