## Slide 1
C02 -> C03 Handoff
C02는 닫고 C03 Cell Pipe로 진입 가능
C02 완료
acquisition / data flow
width timing 검증
인계 계약
CTL21 / face snapshot
I-Mode single
C03 범위
cell_pipe / cell_builder
slope demux + cell slice
판단: C03 진입 가능. 단, C02 산출물과 현재 변경분은 git commit으로 닫고 시작한다.
작성/수정: 2026-05-01 02:10:13 KST
근거: tdc_gpx_top.vhd Cluster 주석, C02 xsim PASS logs, C02 width/timing/CTL21 문서

## Slide 2
C02 종료 근거
기능 PASS와 운용 계약이 C03 입력 조건으로 정리되었다.
검증
결과
근거
32-bit top
PASS 72 beats
xsim_top_int_width32.log:92
64-bit top
PASS 44 beats
xsim_top_int_width64.log:92
128-bit top
PASS 38 beats
xsim_top_int_width128.log:92
width matrix
PASS
xsim_width_timing_matrix.log:110
CTL21 early/unset/zero/late
PASS
xsim_top_ctl21_*.log
C02의 남은 항목은 blocker가 아니라 C03 입력 또는 후속 Cluster 검토 항목으로 분리한다.
C02 산출: Data Flow v002, Timing/Pipeline/II v001, Width Verification v001, CTL21 Contract v001

## Slide 3
C02 -> C03 Data Boundary
C03는 decoded event stream을 per-slope/per-chip cell slice로 변환한다.
C02 decode_pipe
AXIS event x4
C03 cell_pipe
registered slope demux
cell_builder rising x4
cell_builder falling x4
C04 output_stage
face/header
중요 tuser: slope, chip_id, stop_id, ififo_id, drain_done, hit_seq, shot_seq
근거: tdc_gpx_cell_pipe.vhd ports, tdc_gpx_cell_builder.vhd AXIS contract comments

## Slide 4
C03 인계 계약
C02에서 닫힌 계약을 C03 분석의 입력 조건으로 고정한다.
계약
C03 적용
I-Mode single only
cell conversion 검증 범위
CTL21 before packet_start
runtime beat count 안정성
000 -> 7 alias
effective max_hits 1..7
face-local shot count
shot_start / buffer ownership 기준
lower 16-bit hit slot
full 17-bit는 finding 후보
32/64/128 only
256-bit 제외
C03 질문: slope demux ready, drain_done 양 slope 전달, dual buffer ownership, timeout/drop/fault tuser 정합성
다음 산출물: C03_Cell_Pipe Plan v001