## Slide 1
C03 Cell Pipe Plan
slope demux + cell_builder x8 분석 시작 계획
입력
C02 event stream
C03
cell_pipe / cell_builder
출력
C04 cell stream
절대 기준: Datasheet. 범위: I-Mode single, 32/64/128-bit, 합성 가능한 VHDL.
작성/수정: 2026-05-01 02:10:13 KST
근거: tdc_gpx_top.vhd: Cluster 3, C02->C03 Handoff v001

## Slide 2
분석 대상
중심 RTL과 경계 RTL을 분리해서 본다.
구분
파일
확인 포인트
중심
tdc_gpx_cell_pipe.vhd
registered slope demux, drain_done
중심
tdc_gpx_cell_builder.vhd
dual buffer, shot/drop/timeout
중심
tdc_gpx_pkg.vhd
cell helper, 16-bit slot
경계
tdc_gpx_decode_pipe.vhd
event AXIS producer
경계
tdc_gpx_output_stage.vhd
cell stream consumer
C03 분석은 C02 output 의미와 C04 input 요구를 동시에 만족하는지 보는 경계 분석이다.
문서에는 파일/라인 근거와 xsim 근거를 남긴다.

## Slide 3
C03 핵심 타이밍
shot_start, drain_done, IFIFO split output, tlast를 분리한다.
shot_start
buffer allocate
event collect
hit slots
IFIFO1 done
output stops 0..3
wait IFIFO2
or timeout
tlast
slice done
측정 항목: latency / throughput / pipeline / II를 event accept, collect, output serialize로 분리한다.
첫 분석 산출물: C03_Cell_Pipe_<timestamp>_Analysis_v001.md/.pptx