## Slide 1
C06 Baseline 검증
현재 RTL 수정 전 기준선을 잡기 위한 xsim snapshot 재실행 결과다.
검증 결과
일부 PASS / 일부 Open
PASS 영역
face_seq, top width 32/64/128, CTL21 early/late, polygon model
Open 영역
tready stall, sticky clear, IRQ, rise/fall imbalance, exact T0~T6
실행 조건
xsim path
C:\AMDDesignTools\2025.2.1\Vivado
방식
기존 2025.2.1 elaborated snapshot 재실행
주의
수정 후에는 fresh compile/elab/xsim 필요
Datasheet 기준
I-Mode single
StartTimer=0, external start 수락/보류/드롭
IFIFO read
IrFlag 이후 EF 확인과 read sequence
C06 관점
stream 완료와 status/IRQ/rearm까지 포함
C06_Control_Status_Integration_260511191005_Verify_Baseline_v001

## Slide 2
Baseline PASS 근거
기본 정상 흐름과 폭별 출력은 재실행 로그에서 PASS를 확인했다.
검증
결과
핵심 근거
face_seq
PASS
Scenario A~E, ALL SCENARIOS PASSED
Top 32-bit
PASS
rising/falling beats=72, tlast=2
Top 64-bit
PASS
rising/falling beats=44, tlast=2
Top 128-bit
PASS
rising/falling beats=38, tlast=2
CTL21 early
PASS
early max_hits write 후 stream PASS
CTL21 late
PASS
late write 후 2 faces/4 cols stream PASS
Polygon model
PASS
32/64/128 boundary sweep complete
중요 해석
이 PASS는 ready-high 중심의 baseline이다. C06 완료 판정에는 backpressure와 status/IRQ 전용 검증이 더 필요하다.
Evidence logs: xsim_c06_baseline_*_260511191005.log

## Slide 3
T0~T6 Timing Baseline
현재 log는 stage별 exact marker가 아니라 shot/drain/output summary 기반이다.
T0
start
T1
packet
T2
chip start
C01/C02
drain
C03/C04
output
T5
status
T6
next
width64 log marker
Marker
Time
의미
S5
14112.5 ns
START command pulse
Shot1 start
14582.5 ns
col0/shot1 start
Shot1 drain done
20117.5 ns
expected-count PASS
Shot2 start
25117.5 ns
col1/shot2 start
Shot2 drain done
30652.5 ns
expected-count PASS
Integrated end
43162.5 ns
output summary 완료
미해결
exact packet_start, final tlast time, frame_done_both, next-start admission은 전용 marker가 필요하다.
Timing / Latency / Throughput / Pipeline / II

## Slide 4
Polygon Boundary
C04 계산 모델 기준 폭별 거리와 max_hits_cfg 경계는 PASS지만, C06 ready stall은 미포함이다.
Width
Boundary
MAX_PASS_CFG
의미
32
720 m
6
cfg=7 실패 시작
32
750 m
4
cfg=6 실패
32
780 m
2
cfg=4 실패
32
810 m
0
cfg=1 실패
64
790 m
4
cfg=7/6 실패
64
820 m
0
cfg=1 실패
128
820 m
0
cfg=1 실패
계산식
usable time = 13.888889 us - 8 us reserve - round_trip_time(distance)
C06에서 추가할 항목
ready-stall penalty를 T0→T6 latency에 더해 PASS/FAIL 재판정
Evidence: xsim_c06_baseline_polygon_260511191005.log

## Slide 5
VB-C06 Matrix
이번 baseline으로 닫힌 항목과 다음에 닫아야 할 항목을 분리한다.
ID
상태
판단
VB-C06-01
Partial PASS
정상 top 흐름 PASS, exact T0~T6 미관측
VB-C06-02
Partial PASS
face_seq deferred PASS, top drain 중 next start 미검증
VB-C06-03
Open
rise/fall imbalance 전용 scenario 필요
VB-C06-04
Open
output tready stall 미검증
VB-C06-05
Open
sticky clear/readback 미검증
VB-C06-06
Partial PASS
CTL21 early/late PASS, field-level snapshot 추가 필요
VB-C06-07
PASS
32/64/128 top width sweep PASS
VB-C06-08
Open
reset/soft_reset/force_reinit 미검증
VB-C06-09
Open
o_irq/o_irq_pipe 미검증
VB-C06-10
Partial PASS
polygon model PASS, backpressure 미포함
Baseline status drives next Code Fix Plan

## Slide 6
다음 단계
정상 data flow는 기준선이 잡혔고, 이제 control/status/IRQ/backpressure 계약을 보완한다.
1
status_agg register화
busy/overrun output FF boundary
2
face_seq start 경계
register화 또는 예외 문서화
3
sticky clear 정책
soft_clear 통일/예외 목록
4
IRQ 계약
o_irq_pipe reserved 또는 pipeline IRQ
추천 산출물
C06_Code_Fix_Plan_v001: baseline 결과를 기반으로 수정 범위와 검증 항목을 고정한다.
수정 후 Exit
fresh compile/elab/xsim으로 VB-C06-01/03/04/05/09/10 PASS를 확인해야 C06 완료로 볼 수 있다.
Next: C06_Code_Fix_Plan_v001