## Slide 1
거리 기반 max_hits_cfg 결과
150m 시작, FAIL 시 50m 증가, 같은 cfg 재시도
Distance
150m
cfg
1..7
C04 line drain
150MHz
PASS
cfg++
FAIL
+50m retry
기준
값
거리
150m 시작, FAIL 때만 50m 증가
부하
4 chips x 8 stops full line
clock
final output drain 150MHz
판정
drain_ps <= allowed_ps
TB: tb_tdc_gpx_distance_maxhits_matrix.vhd

## Slide 2
Timing 공식
거리 왕복 시간과 output drain 시간을 직접 비교
항목
공식
allowed_ps
distance_m * 6671
line_beats
header_beats + 4 * 8 * beats_per_cell
drain_ps
line_beats * 6667
PASS
drain_ps <= allowed_ps
Datasheet의 hit 원천 구조는 기준으로 유지하고,
이번 실험은 C04 final output throughput 경계를 보는 계산형 xsim 검증입니다.
round_trip_ps_per_m=6671, output_period_ps=6667

## Slide 3
32bit 결과
150m에서는 cfg=1..6 PASS, cfg=7은 200m에서 PASS
거리
cfg
beats
drain ps
allowed ps
결과
150
1
76
506692
1000650
PASS
150
2
76
506692
1000650
PASS
150
3
108
720036
1000650
PASS
150
4
108
720036
1000650
PASS
150
5
140
933380
1000650
PASS
150
6
140
933380
1000650
PASS
150
7
172
1146724
1000650
FAIL
200
7
172
1146724
1334200
PASS
결론: 32bit 150m 운용은 cfg<=6 권장, cfg=7은 200m 이상에서 timing PASS
근거: xsim_distance_maxhits_matrix.log:34-48

## Slide 4
64bit / 128bit 결과
두 폭 모두 150m에서 cfg=1..7 PASS
Width
cfg 범위
line beats
drain ps
allowed ps
결과
64
1..4
70
466690
1000650
PASS
64
5..7
102
680034
1000650
PASS
128
1..7
67
446689
1000650
PASS
결론: 64bit와 128bit는 150m부터 max_hits_cfg=7까지 timing 여유가 있습니다.
근거: xsim_distance_maxhits_matrix.log:54-86

## Slide 5
종합 경계
운용 선택 관점의 핵심 표
Width
150m PASS
최초 FAIL
재시도
판단
32
cfg 1..6
150m cfg=7
200m cfg=7 PASS
cfg=7은 200m 이상
64
cfg 1..7
없음
없음
150m부터 full cfg 가능
128
cfg 1..7
없음
없음
150m부터 full cfg 가능
xsim PASS: tb_tdc_gpx_distance_maxhits_matrix
Commit 대상에는 계획/결과 문서, PPT, TB를 포함