## Slide 1
C02 T0/T1 분리 Timing
2026-04-30 21:23:06 KST | 기준: TDC-GPX Datasheet + C01 bus timing 계약 + xsim
핵심 판단
기존 T0 -> T1 = 40clk는 내부 첫 데이터 준비 시간이 아니라 downstream accepted 기준 값이다.
첫 raw data는 T0+16clk에 이미 valid 상태가 된다.
T1a
16 clk
first raw valid
T1b
40 clk
first raw accepted
Datasheet 기준
GPX 물리 READ timing
C02 내부
first raw valid
AXI ready 영향
first accepted
문서 반영: T1은 더 이상 단일 의미로 사용하지 않고 T1a/T1b로 분리 표기한다.

## Slide 2
Timing Block
T0 기준 상대 clock | 200 MHz capture clock
T0
IrFlag
T1a
16clk valid
ready=0
24clk hold
T1b
40clk accept
...
T0
+16
+10 low
+40 release
[16b] 조건에서는 ready가 T0+10clk부터 low이고, T0+40clk에 release된다. 데이터 valid는 T0+16clk에 이미 올라오므로 accepted가 24clk 밀린다.

## Slide 3
측정값 비교
xsim_chip_ctrl.log:921, 987..991, 1006
[16a] first_valid
16 clk
backpressure 없음
[16a] first_accept
16 clk
valid_to_accept=0
[16b] first_accept
40 clk
ready release와 동일
output_done
428 clk
[16a]/[16b] 동일
Latency
T1a=16clk
T1b=40clk
Throughput
56 words / 428clk
전체 평균 유지
II
II_min=1clk
II_max=15clk
초기 accepted latency는 backpressure에 의해 달라지지만, raw FIFO/hold 경계가 흡수하여 전체 drain 완료 시점은 변하지 않았다.

## Slide 4
근거와 후속 규칙
추적 대상: TB 코드, xsim 로그, C02 Markdown
코드 근거
TB [16a]/[16b]
line 1720..2064
시뮬레이션 근거
ALL TESTS PASSED
total_raw_words=795
문서 근거
T0/T1 Split Timing
v001
앞으로 C02 timing 결과에서 '첫 데이터'는 반드시 T1a(first valid)와 T1b(first accepted)를 분리한다.
Datasheet 기준의 물리 READ timing은 C01 bus timing 계약으로 추적하고, C02 stream timing은 AXI ready 상태를 함께 기록한다.
다음 PPT/Markdown 결과: Timing Diagram 또는 Timing Block에 T1a/T1b를 함께 표기