## Slide 1
C02 Downstream TUSER Boundary 보완
작성: 2026-04-30 22:42 KST | 기준: Datasheet + C02 내부 AXI-stream 계약
OP-C02-04
Downstream TUSER boundary
발견 1
same-cycle tlast/tuser 누락
발견 2
row_done_faulted pulse clear 누락
보완
face_assembler 순차 프로세스 안에서
same-cycle fault OR + 1clk default clear
검증
cell_pipe / output_stage xsim PASS
SOF와 row fault 의미 분리 확인
판단: GPX Datasheet timing은 변경하지 않고, 내부 stream sideband 계약만 명확화했다.

## Slide 2
TUSER 의미 경계
cell fault는 row status pulse로, header stream tuser는 SOF 전용으로 분리
raw/config
raw tuser
cell_pipe
slice fault on tlast
face_assembler
fault latch
row_done_faulted
1clk pulse
header
m_axis_tuser(0)=SOF
VDMA
stream
• cell fault는 m_axis_tuser로 재사용하지 않는다. downstream stream의 tuser(0)는 SOF 식별만 담당한다.
• row fault는 o_row_done_faulted_rise/fall 1클럭 pulse로 관측한다.
• frame_done_faulted는 header drain watchdog synthetic close 전용으로 유지한다.

## Slide 3
수정 포인트
조합 출력 경로 추가 없이 registered boundary 안에서 보완
기존 문제
pending register만 참조
마지막 chip fault
same-cycle tlast/tuser
결과
row fault 누락 가능
보완 코드
v_faulted_this_cycle
이번 클럭에 소비된 faulted tlast를 변수로 보존
s_row_done_faulted_r <= '0'
정상 클럭 기본 clear로 1클럭 pulse 계약 복구
근거: tdc_gpx_face_assembler.vhd:543, :580..597, :896

## Slide 4
Timing / Pipeline 영향
데이터 path latency, throughput, II 변화 없음
T0
cell final beat
valid/tready/tlast/tuser
T0 edge
same-cycle fault OR
T0/T1
row_done_faulted
1clk pulse
stream path
header SOF tuser unchanged
Latency
데이터 beat latency 변화 없음
Throughput
tvalid/tready backpressure 경로 변화 없음
Pipeline
face_assembler 내부 sequential 판정만 보완
II
신규 wait state 없음. row/frame 시작 간격 영향 없음

## Slide 5
검증 결과와 다음 단계
xsim evidence 기준으로 OP-C02-04 close 가능
cell_pipe boundary
PASS
xsim_cell_pipe_tuser.log:28
output_stage boundary
Scenario 1/2 PASS
xsim_output_stage_tuser.log:42, :56
남은 Open Item
OP-C02-05
timing legality illegal matrix
OP-C02-06
stale ready negative test
추천: 다음 단계는 OP-C02-05 timing legality matrix 검증