## Slide 1
C02 Stale Ready Negative 보완
작성: 2026-04-30 23:07 KST | 기준: Datasheet 기반 C02 stream 보존 계약
OP-C02-06
stale ready negative
skid buffer
2 beat blocked PASS
sync FIFO
6 beat blocked PASS
결론: downstream tready가 low일 때 registered-ready가 늦게 내려가도 elastic capacity 안에서만 수용되고, release 후 순서/중복/누락 없이 drain된다.
위험
stale ready로 초과 accept
검증
수용 상한 + 순서 보존

## Slide 2
Timing Block
registered-ready stale-high window와 capacity close 시점을 분리
Source
valid/data
Boundary
skid/sync FIFO
Sink
tready=0
Sink
tready=1
beat0 accept
beat1 accept
ready=0
release
drain
sync FIFO는 input skid 2 + core FIFO 2 + output skid 2 구조라 blocked 상태에서 최대 6 beat가 합법 수용 상한이다.

## Slide 3
검증 구조
RTL 변경 없이 전용 testbench로 boundary만 격리 검증
TB source
continuous valid
DUT
skid / sync FIFO
TB sink
ready low then high
Check
조건
판단
blocked accept
ready low 중 수용 수량 계수
skid=2, fifo<=6
ready phase
ready high/low 모두 관측
stale window 실제 exercise
order
release 후 데이터 증가 순서 확인
drop/duplicate 차단
extra beat
drain 후 valid=0 확인
잔여 beat 없음

## Slide 4
Latency / Throughput / Pipeline / II
이번 변경은 TB 추가이며 RTL timing path는 유지
Metric
영향
근거
Latency
RTL 변화 없음
전용 TB 추가만 수행
Throughput
ready 유지 시 1 beat/clk
skid/sync FIFO 기존 계약 유지
Pipeline
registered boundary 검증
source -> elastic boundary -> sink
II
정상 ready 구간 II=1
backpressure 구간은 sink ready가 제한
Negative
초과 accept 없음
xsim: blocked accepts=6
skid
2 slots
core FIFO
2 slots
out skid
2 slots

## Slide 5
검증 결과와 다음 항목
OP-C02-06 close 가능
xsim_stale_ready.log:30
skid_buffer PASS
xsim_stale_ready.log:34
sync_fifo blocked accepts=6 PASS
xsim_stale_ready.log:36
ALL TESTS PASSED
다음 우선순위
OP-C02-03
config_ctrl/top expected-count CDC integration