## Slide 1
C07 / CHAIN-P1-01
C03 direct matrix가 닫혔습니다
C04 통합 PASS로 우회됐던 width/max_hits, IFIFO2 timeout, dual-buffer II, drop/quarantine, slope abort를 C03 레벨에서 직접 검증했습니다.
17개 신규 xsim
PASS
32/64/128
width sweep
max_hits
1/3/5/7
P1-01
Closed
Archive: sim_results/vivado_xsim/sessions/260515191624_c07_v001_c03_direct_matrix/

## Slide 2
검증 경계
이번 검증은 top 통합이 아니라 C03 내부 FSM과 output serializer를 직접 자극합니다.
C02 decoded event
tdata 32 / tuser 16
Collect FSM
ACTIVE / DROP /
QUARANTINE
Dual cell buffer
BUF0 / BUF1
Output FSM
LOAD / ACTIVE /
WAIT_IFIFO2
C04 cell stream
32 / 64 / 128 bit
TB
직접 확인
tb_tdc_gpx_cell_builder_c07_direct
width/max_hits, IFIFO2 timeout, dual-buffer II, drop/quarantine
tb_tdc_gpx_cell_pipe_c03_fix
Hit[16] metadata, input skid, per-slope abort
근거: tdc_gpx_cell_builder.vhd collect/output FSM, tdc_gpx_pkg.vhd fn_beats_per_cell_rt()

## Slide 3
Width / Max Hits Matrix
내부 raw/event 의미는 고정이고, output serializer의 beat 수가 width에 따라 줄어듭니다.
max_hits_cfg
32-bit
64-bit
128-bit
결과
1
2 clk/cell
2 clk/cell
2 clk/cell
PASS
3
3 clk/cell
2 clk/cell
2 clk/cell
PASS
5
4 clk/cell
3 clk/cell
2 clk/cell
PASS
7
5 clk/cell
3 clk/cell
2 clk/cell
PASS
검증 항목: data slot packing / metadata last beat / hit_valid / slope_vec / hit_count / Hit[16] metadata
PASS marker: xsim_c07_v001_c03_matrix_w*_mh*_260515191624.log:28

## Slide 4
Timing / II 의미
dual-buffer는 다음 shot을 받아주지만, 두 buffer가 모두 막히면 drop/quarantine이 정상 경계입니다.
shot1 collect
IFIFO1 done
output_req
first valid
+2 clk 구조
shot2 collect 가능
while shot1 output stalls
shot3 when BUF0/BUF1 occupied
=> DROP -> QUARANTINE
경계
판정
dual-buffer II
64-bit max_hits=3 stall 중 shot2 수집 PASS
IFIFO2 timeout
32/64/128 bit synthetic EOS + faulted tuser PASS
drop/quarantine
no-free-buffer shot3는 output slice 없이 clean exit PASS
주의: 생산 margin은 RTL generic 기본값, TB는 상태 전이 단축을 위해 margin=8 clk 사용

## Slide 5
Closure
C03 직접 검증은 닫고, 다음은 C04 ready/header pending과 Hit[16] SW/range 계약입니다.
항목
상태
근거
CHAIN-P1-01 C03 direct matrix
Closed
17개 xsim PASS + 기존 C03 regression PASS
C07-VB-04 dual-buffer II
Closed
dual-buffer next-shot stall scenario PASS
C07-VB-05 IFIFO2 wait/timeout
Closed
32/64/128 IFIFO2 timeout PASS
CHAIN-P1-02 C04 ready/header pending
Open
다음 단계 direct TB
CHAIN-P1-03 Hit[16] SW/range 계약
Open
final 16-bit policy와 range/wrap 명시 필요
다음 진행 권고: C04 face_assembler ready path와 header_inserter face_start pending을 direct TB로 닫습니다.
문서: C07_System_Integration_260515191624_C03_Direct_Matrix_Result_v001.md