## Slide 1
C02 Fire Count Ownership Fix
2026-04-30 20:03:58 KST | 기준: TDC-GPX Datasheet + C02 계약 문서
판단
tlast final beat는 zero-stop을 닫는 종료 표식이다.
실제 ownership key는 fire_count_tvalid beat의 tdata[15:0] shot count이다.
tlast=1
final marker
tdata[15:0]=N
ownership key
수정 방향: stop_evt count 갱신과 final 확정 모두 current face shot count와 fire_count_tdata[15:0]가 일치할 때만 수락한다.

## Slide 2
Ownership Contract
tlast는 final 표식, tdata[15:0] 매치가 현재 shot 소유권
현재 shot
N
fire_count_tvalid=1
fire_count_tdata[15:0]=N
stop_evt 수락 또는 final 확정
expected_ififo / expected_final_valid 갱신
현재 shot
N
fire_count_tvalid=1
fire_count_tdata[15:0]!=N
expected count 갱신 금지
ownership/orphan sticky
stop_evt: tlast=0 + count match
zero-stop: tlast=1 + count match
tlast 단독으로는 ownership 불가

## Slide 3
RTL 보완 구조
face_seq에서 current shot count 생성, stop_cfg_decode에서 match gate
face_seq
o_face_shot_count
top/config_ctrl
i_current_fire_count
stop_cfg_decode
fire_count match
chip_run
immediate latch
Removed
c_EXP_LATCH_SETTLE_LAST
ST_DRAIN_LATCH
snapshot immediately
raw FIFO depth
6 -> 8
의미: CDC/settle 추정값을 기다리지 않고, upstream이 제공한 shot count 계약을 직접 사용한다.

## Slide 4
Timing Block
200 MHz testbench 관측 기준
shot_start
count=N
stop_evt
valid,data=N
final
last=1,data=N
IrFlag
ST_DRAIN_LATCH
0 wait
raw FIFO
accept
drain_done
count 갱신: valid beat의 shot count match
final: tlast + same count
blind wait 제거: latch 1 cycle path
검증 관측: zero-stop output_done=7 clk. bounded raw backpressure에서는 first_data=40 clk, run_complete=152 clk, output_done=153 clk.

## Slide 5
검증 결과
Vivado xsim 결과 요약
범위
결과
핵심 확인
stop_cfg_decode
ALL TESTS PASSED
mismatch count 차단, zero-stop final match
chip_ctrl
ALL TESTS PASSED
total_raw_words=258, raw/drop fatal clean
bounded backpressure
PASS
20 data words exact, no empty IFIFO read
top analysis
PASS
tdc_gpx_top VHDL analysis 완료
config elab
환경 이슈
CSR black box, XPM glbl 미바인딩
Latency/II: zero-stop 7 clk, bounded case first_data 40 clk / output_done 153 clk / II_min 1 clk / II_max 14 clk

## Slide 6
결론
C02 expected count는 fire count ownership 계약으로 닫음
1
fire_count_tdata[15:0]가
현재 shot count와 일치해야 함
2
stop_evt는 같은 cycle의
non-final fire_count beat 필요
3
tlast=1은 final marker
ownership key 아님
ST_DRAIN_LATCH fixed wait 제거
raw FIFO depth 8로 early drain 흡수
후속 주의: echo_receiver는 stop_evt와 fire_count beat를 같은 cycle로 정렬하거나, 별도 skid/hold 계약을 제공해야 한다.