## Slide 1
C06 분석 목적
C01~C04 data path를 top-level control/status/IRQ 운용 계약으로 닫기 위한 첫 분석이다.
Datasheet
I-Mode single
tdc_gpx_top
face_seq
C01~C04
Data Pipe
status_agg
IRQ/CSR
VDMA/PS
Ethernet
이번 v001 결론
상태
C06 분석 시작
가능
C06 검증
미완료
다음 산출물
Code Review v001 + VB-C06 검증 계획
C06_Control_Status_Integration_260511161310_Analysis_v001.md

## Slide 2
Datasheet 운용 기준
I-Mode single은 IrFlag 후 EF를 확인하고 IFIFO를 read한 뒤 reset/rearm하는 흐름이다.
Datasheet 근거
C06 적용
PDF p25 2.3 I-Mode Basics
8 stop channels against 1 start
PDF p25 Single Start
StartTimer=0, continuous 제외
PDF p27 2.4 Data structure
ChaCode/Start#/Slope/Hit[16:0]
PDF p20 1.7.2 Read registers
Reg8/9 IFIFO hit data
PDF p27 IFIFO/data bus
40MHz transfer, empty read 금지
PDF p29 2.11.1 Single measurement
IrFlag -> EF check -> IFIFO read -> reset
절대 기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf

## Slide 3
RTL 상태 관계
실제 face_seq state는 3개지만, 운용 stage는 packet/start/drain/status로 확장해서 봐야 한다.
ST_IDLE
ST_WAIT_SHOT
packet_start_r
ST_IN_FACE
frame_done_both
Registered boundary
근거
packet_start_r
tdc_gpx_face_seq.vhd:526-535
frame_done_both_r
tdc_gpx_face_seq.vhd:400-424
face_closing_r
tdc_gpx_face_seq.vhd:431-469
status sticky/counter
tdc_gpx_status_agg.vhd:110-156
RTL 근거: tdc_gpx_face_seq.vhd

## Slide 4
Data / Control / Status 분리
C06은 payload 재설계가 아니라 시작, 종료, backpressure, 관측성을 닫는다.
Data Flow
GPX IFIFO -> C01 -> C02 -> C03 -> C04 -> AXIS
Control Flow
start_tdc -> packet_start -> shot_start_gated -> frame_done
Status Flow
C01~C04 fault -> status_agg/top -> CSR/IRQ
C06 질문
왜 필요한가
next start 정책
II와 drop/defer 결정
tready stall
C04 timing PASS 조건
status/IRQ 의미
SW 추적성
8us reserve
system throughput
C06 경계: tdc_gpx_top.vhd + face_seq + status_agg

## Slide 5
T0~T6 Timing Block
정확한 cycle은 xsim marker로 닫고, v001에서는 관측 지점을 확정한다.
Marker
관측 후보
의미
T0
i_shot_start_raw
start_tdc 입력
T1
o_packet_start
face 수락
T2
o_shot_start_gated
lower cluster enable
T3
final AXIS first beat
VDMA 첫 payload
T4
final AXIS tlast
lane output 완료
T5
o_frame_done_both
rise/fall 종료
T6
next packet_start/drop
II 판단
정적 판독: packet_start는 register되고, shot_start_gated는 shot_pending path를 거쳐 나온다. T0->T2는 zero-cycle이 아니다.
검증 필요: VB-C06-01 marker log

## Slide 6
Next Start 정책
현재 RTL은 1-deep defer + 추가 start drop 구조로 읽힌다.
raw start edge
accept
packet_start
if blocked
s_deferred
if already deferred
drop count
근거
해석
tdc_gpx_face_seq.vhd:616-627
수락 불가 start를 deferred latch로 보존
tdc_gpx_face_seq.vhd:629-640
추가 start는 drop count 가능
tdc_gpx_face_seq.vhd:674-693
face_closing/abort/stop이 shot_start gate
검증 필요: VB-C06-02 drain 중 next start

## Slide 7
Preliminary Findings
분석 단계에서 다음 code review와 검증으로 넘길 항목이다.
ID
등급
내용
F-C06-A01
P1
end-to-end II 미검증
F-C06-A02
P1
C04 timing PASS는 ready-high 조건부
F-C06-A03
P2
o_irq / o_irq_pipe SW 의미 분리 필요
F-C06-A04
P2
status source/clear bit map 필요
F-C06-A05
P2
status_agg concurrent path review 필요
F-C06-A06
P2
Datasheet Reg12 clear와 RTL sticky 의미 분리 필요
다음 산출물: C06 Code Review v001

## Slide 8
검증 Matrix v001
VB-C06-01..10을 순차 실행해 control/status closure를 닫는다.
ID
목적
핵심 관측
VB-C06-01
I-Mode single 정상 sequence
T0..T6
VB-C06-02
C04 drain 중 next start
defer/drop
VB-C06-03
rise/fall 완료 불균형
frame_done_both
VB-C06-04
output tready stall
overrun/status
VB-C06-05
sticky clear
soft_clear
VB-C06-06
max_hits_cfg snapshot
s_cfg_face_r
VB-C06-09
IRQ policy
o_irq/o_irq_pipe
AXI4-Lite CSR TB는 px_utility_pkg.vhd의 px_axi_lite_writer/reader 사용
C06 Analysis v001 -> Code Review v001 -> Verify v001