## Slide 1
C03 Cell Pipe Analysis
decoded event를 per-chip/per-slope cell slice로 변환하는 구간
Datasheet 기준
Hit[16:0]
C03 구조
cell_pipe + cell_builder
baseline xsim
smoke PASS
close 전 위험
3개 finding
판단: C03 분석은 진행 가능하지만, 17-bit 보존과 handshake 안전화 없이는 C03 close로 보기 어렵다.
작성/수정: 2026-05-01 02:22:23 KST
근거: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf, tdc_gpx_cell_pipe.vhd, tdc_gpx_cell_builder.vhd, xsim_c03_cell_pipe_base.log

## Slide 2
Data Flow
C02 event stream을 slope별 cell_builder로 나누고 C04 output_stage로 넘긴다.
C02
IFIFO raw read
decoder
28-bit fields
raw_event
shot/hit seq
cell_pipe
slope demux
rise
builder x4
fall
builder x4
C04
face/header
event tuser 핵심: slope, chip_id, stop_id, ififo_id, drain_done, hit_seq, shot_seq
근거: tdc_gpx_raw_event_builder.vhd:63-73, tdc_gpx_cell_pipe.vhd:149-237

## Slide 3
Timing / Pipeline
정상 경로에서 ififo1_done 이후 cell output이 시작되고 IFIFO2 경계에서 wait 가능하다.
shot_start
BUF_COLLECT
hit store
+1 clk
ififo1_done
BUF_SHARED
ST_O_LOAD
1 clk
first beat
valid
tlast
faulted
구간
최소 지연 / II
input hit -> buffer store
1 clk
input ififo1_done -> first valid
약 3 clk
same-cell beat
II=1
cell boundary
1 invalid cycle
stop3 -> stop4
IFIFO2 wait 가능
근거: tdc_gpx_cell_builder.vhd:654-698, 915-1052

## Slide 4
Throughput
16-bit slot + metadata 1 beat 기준의 C03 cell slice 비용
max_hits
Bcell 32
Bcell 64
Bcell 128
1
2
2
2
3
3
2
2
5
4
3
2
7
5
3
2
case
valid beats
cycles
time @200MHz
max3 32b
24
31
155 ns
max3 64/128b
16
23
115 ns
max7 32b
40
47
235 ns
max7 64b
24
31
155 ns
max7 128b
16
23
115 ns
주의: C03 cell stream에는 stop cell 사이 1-cycle bubble이 있다. C04 final AXIS beat 수와 C03 valid cycle 수는 같은 값이 아니다.
근거: tdc_gpx_pkg.vhd:805-820, tdc_gpx_cell_builder.vhd:948-1011

## Slide 5
Findings
C03 close 전 code-fix plan으로 넘겨야 할 항목
ID
Priority
판단
F-C03-01
P1
17-bit raw hit 중 bit16이 cell slot에서 손실 가능
F-C03-02
P1
registered ready stale 상태에서 event beat 손실 가능
F-C03-03
P2
per-slope abort가 demux holding register를 clear하지 않음
F-C03-04
P2
기존 TB는 단일 rising 64-bit smoke test 수준
권장 다음 단계
1. 17-bit 보존 방식 결정
2. demux ready/valid skid 보완
3. per-slope abort reset 보완
4. width/max_hits/backpressure/dual-buffer TB 추가
baseline: xsim_c03_cell_pipe_base.log:28 PASS, closure 증거로는 부족