## Slide 1
TDC-GPX Controller
tdc_gpx_top 운용 개념 및 코드 리뷰
Top 모듈과 하위 클러스터의 동작 흐름, 운용 계약, 상태/오류 관측, 코드 보강 포인트를 현재 HDL 기준으로 정리
목적
운용 개념의 빈틈을 보강하고, 코드상 유지보수/통합 리스크를 보고합니다.
분석 범위
tdc_gpx_top.vhd 및 직접 연결된 CSR, 제어, decode, cell, output, status 계층
작성일
2026-04-29
소스 경로: HDL workspace
Notes: 현재 HDL 워크스페이스 기준 코드 분석 보고서. 실행 가능한 운용 개념과 코드 리뷰 지적을 함께 제공한다.

## Slide 2
TDC-GPX TOP 코드 분석
분석 범위와 읽는 법
02 / 19
25
tdc_gpx_*.vhd 파일
14
테스트벤치/시나리오 파일
1,090
tdc_gpx_top.vhd 라인
3
주요 클럭 도메인
7
Top 직접 인스턴스
운용 개념
SW가 어떤 순서로 CSR을 쓰고, start/shot/stop/soft_reset/force_reinit을 어떤 조건에서 발행해야 하는지 설명합니다.
데이터 경로
TDC raw word가 decode, event, cell, face, header 단계를 지나 VDMA 라인으로 나오는 흐름을 추적합니다.
코드 검토
확정 버그보다 통합 리스크, 문서 불일치, unused glue, legacy 인터페이스, VHDL 표준 의존성을 중점으로 봅니다.
주요 근거: tdc_gpx_top.vhd, tdc_gpx_config_ctrl.vhd, tdc_gpx_pkg.vhd, Doc/register_map.md
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: 파일 수와 라인 수는 로컬 소스에서 산출했다. rg는 sandbox에서 접근 거부되어 PowerShell Select-String/Get-Content로 분석했다.

## Slide 3
TDC-GPX TOP 코드 분석
Top-level 모듈 맵
03 / 19
tdc_gpx_top은 7개 블록을 조립하는 시스템 경계
제어/상태, 칩 버스, decode, cell, output, sequencing이 Top에서 만나며 대부분의 운용 계약도 여기서 닫힙니다.
csr_pipeline
AXI-Lite #2
pipeline control/status
config_ctrl
chip CSR + cmd_arb
bus_phy/chip_ctrl x4
decode_pipe
raw word decode
raw_event_builder x4
cell_pipe
slope demux
cell_builder rise/fall
output_stage
face_assembler + FIFO
header_inserter x2
face_seq
cmd_start 수락, shot/face gating, frame/face id, geometry snapshot
status_agg + top stickies
busy/error/sticky/counter를 t_tdc_status로 모아 CSR에 전달
Top 직접 인스턴스: tdc_gpx_top.vhd:403,450,605,631,695,820,883
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: 상단 5개 블록은 주 데이터 경로, 하단 2개 블록은 sequencing과 관측 경로로 설명한다.

## Slide 4
TDC-GPX TOP 코드 분석
클럭 도메인과 CDC 계약
04 / 19
s_axi_aclk
PS/AXI-Lite 도메인. CSR register IP가 위치하고 CTL/STAT은 handshake CDC로 runtime 도메인과 왕복합니다.
i_axis_aclk
AXI-Stream 처리 도메인. face_seq, decode/cell/output/status의 주 제어와 데이터 처리 기준입니다.
i_tdc_clk
TDC-GPX 병렬 버스 도메인. bus_phy, chip_ctrl 및 per-chip FSM이 동작하고 raw FIFO로 AXI 도메인에 넘어갑니다.
xpm_cdc_handshake
xpm_cdc_pulse
xpm_fifo_async
운용 계약
1. CSR 설정은 CDC idle 확인 후 명령을 내보내야 합니다.
2. quasi-static 설정은 명령 펄스보다 먼저 안정화되어야 합니다.
3. TDC 도메인 sticky는 AXI 도메인으로 2-FF 또는 handshake를 거쳐 관측됩니다.
4. soft_reset/err_soft_clear는 모든 sticky를 동일하게 지우지 않습니다.
주의
코드 주석에 i_axis_aclk 150 MHz와 200 MHz 표기가 섞여 있습니다. timeout/거리 환산 계약은 반드시 하나로 고정해야 합니다.
주석 불일치 예: tdc_gpx_top.vhd:20 vs :45, tdc_gpx_config_ctrl.vhd:22/:68, tdc_gpx_cfg_pkg.vhd:305
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: 운용상 가장 중요한 보강점은 클럭 주파수 계약을 하나로 정리하는 것이다.

## Slide 5
TDC-GPX TOP 코드 분석
CSR와 command plane
05 / 19
두 CSR 포트가 하나의 운용 상태를 만든다
pipeline CSR은 start/stop/geometry/status, chip CSR은 TDC register image와 개별 register access를 담당합니다.
csr_pipeline
CTL0 MAIN_CTRL: active mask, n_faces, stops, drain, COMMAND
CTL1 RANGE_COLS: max_range_clks, cols_per_face
CTL2 AUX_CMD: force_reinit, err_soft_clear
csr_chip
BUS_TIMING, START_OFF1, CFG_REG7, CFG_IMAGE[0..15], SCAN_TIMEOUT, per-chip reg read/write trigger와 결과 STAT
cmd_arb / gating
cfg_write는 전체 pipeline idle일 때 통과합니다. reg access는 chip mask 기반으로 병렬 dispatch하고 timeout/reject sticky를 남깁니다.
write config
cmd_cfg_write
poll busy=0
cmd_start
추천 운용 순서: CFG_IMAGE/BUS_TIMING 작성 -> cmd_cfg_write -> busy=0 확인 -> RANGE/SCAN 설정 -> cmd_start
근거: Doc/register_map.md, tdc_gpx_csr_pipeline.vhd:1-47, tdc_gpx_csr_chip.vhd:1-56
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: SW 드라이버 문서에 power-up 및 error recovery 순서가 있다. PPT에서는 실제 운용 절차로 다시 압축한다.

## Slide 6
TDC-GPX TOP 코드 분석
정상 측정 lifecycle
06 / 19
1
1. Configure
CSR 설정과 cfg_write
칩 register image 반영
2
2. Arm
cmd_start accepted
face/geometry snapshot
3
3. Shot
shot_start edge pulse
active chip별 capture
4
4. Drain
IrFlag/EF/expected count
raw beat + drain_done
5
5. Build
decode -> event -> cell
rise/fall 분리
6
6. Frame
face row assemble
header prefix + VDMA
핵심 스냅샷
face_seq가 packet_start/face_start 경계에서 cfg, active_mask, stops, cols, rows, hsize를 잡아 downstream metadata와 beat count를 맞춥니다.
핵심 backpressure
각 단계는 AXI ready/valid, skid, FIFO, timeout/blank-fill로 다음 shot이 이전 shot tail에 막히지 않도록 설계되었습니다.
핵심 관측
정상 종료뿐 아니라 faulted frame/row, drain mismatch, run timeout cause, chip error split이 CSR status로 올라옵니다.
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: 운영자는 정상 흐름의 각 경계가 어떤 상태/status로 닫히는지 알아야 한다.

## Slide 7
TDC-GPX TOP 코드 분석
Cluster 1: chip control path
07 / 19
config_ctrl은 칩별 FSM과 물리 버스의 교차점
CSR/명령은 AXI 도메인에서 출발하고, chip_ctrl/bus_phy는 TDC clock에서 동작하며 raw CDC FIFO로 decode_pipe에 전달됩니다.
csr_chip
chip-owned CTL/STAT
cfg_image CDC
cmd_arb
cfg/reg command serialize
per-chip dispatch
err_handler
ErrFlag debounce
Reg12 read/recovery
stop_cfg_decode
stop event counts
range window
chip_ctrl x4
init/run/reg sub-FSM
raw FIFO hold
bus_phy x4
28-bit async bus
IOBUF/timing FSM
TDC clock side
핵심 FSM: chip_ctrl PH_INIT/PH_IDLE/PH_RUN/PH_REG/PH_CFG_WRITE/PH_RESP_DRAIN
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: config_ctrl의 header comment가 reset-domain map을 자세히 설명한다. 원문은 tdc_gpx_config_ctrl.vhd 초반.

## Slide 8
TDC-GPX TOP 코드 분석
TDC-GPX bus timing model
08 / 19
bus_phy는 tick-phase FSM으로 READ/WRITE를 표준화
transaction entry에서 bus_ticks를 snapshot하고, READ/WRITE turnaround와 IOBUF 방향을 제어합니다.
Tick 0
ADR setup
Tick 1..N-2
RDN/WRN low
Tick N-2
READ sample
Tick N-1
strobe high + response
운용 파라미터
bus_clk_div와 bus_ticks 조합은 TDC datasheet timing을 만족해야 합니다. 코드상 fastest safe는 ticks=5/div=1로 설명됩니다.
응답 경로
READ data와 WRITE ack는 32-bit AXI-Stream response로 chip_ctrl에 전달됩니다. tvalid는 tready까지 유지됩니다.
안전 불변식
WRITE 시 OEN drive, READ/IDLE 시 Hi-Z, read/write 전환 시 turnaround gap을 유지합니다.
근거: tdc_gpx_bus_phy.vhd:6-71, tdc_gpx_cfg_pkg.vhd:266-305
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: bus_phy는 TDC 병렬 버스 timing closure와 contention 방지가 핵심이다.

## Slide 9
TDC-GPX TOP 코드 분석
Decode와 raw event path
09 / 19
Raw IFIFO word
decoder_i_mode
tdata[27:0] raw word에서 ChaCode, Slope, Hit를 추출하고 ififo_id/drain_done/faulted flag를 보존합니다.
skid
raw_event_builder
chip_id, shot_seq, stop_id_local, hit_seq_local을 붙여 cell_builder가 소비할 32b data + 16b user event를 만듭니다.
skid
cell_pipe
slope bit으로 rise/fall cell_builder에 분기
Control beat
drain_done beat는 data가 없지만 ififo_id와 faulted flag를 계속 운반합니다.
Stop ID guard
face_stops_per_chip 기준 out-of-range stop_id는 status로 올라갑니다.
Abort flush
pipeline_abort는 decode/event skid를 flush해 old shot tail을 제거합니다.
근거: tdc_gpx_decode_pipe.vhd:1-14, tdc_gpx_decoder_i_mode.vhd:1-37, tdc_gpx_raw_event_builder.vhd
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: drain_done/faulted flag 전달은 후단 frame/row fault observability와 연결된다.

## Slide 10
TDC-GPX TOP 코드 분석
Cell builder와 slope split
10 / 19
Sparse hit stream을 dense cell slice로 변환
chip당 rise/fall cell_builder가 있고, dual buffer ownership FSM으로 collect와 output을 분리합니다.
p_collect
shot_start에서 free buffer를 잡고 hit를 저장합니다. IFIFO1 done 이후 BUF_SHARED로 전환해 early output을 허용합니다.
p_output
stop 0-3을 먼저 내보내고 IFIFO2 완료를 기다립니다. timeout 시 synthetic final beat로 slice를 닫습니다.
runtime max_hits
max_hits_cfg에 따라 cell beat 수를 동적으로 줄입니다. 000은 canonical하게 7로 취급됩니다.
BUF_FREE
BUF_COLLECT
BUF_SHARED
done
dual buffer
owner FSM
slice
tuser(0)=faulted
on tlast
근거: tdc_gpx_cell_builder.vhd:1-111, tdc_gpx_cell_pipe.vhd:238-280
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: cell_builder는 해당 코드에서 가장 상세한 운용 주석이 있는 모듈 중 하나다.

## Slide 11
TDC-GPX TOP 코드 분석
Output stage와 VDMA packet
11 / 19
rise/fall 각각 row assemble 후 header를 붙인다
face_assembler는 chip order를 고정하고, header_inserter는 face 첫 line에 48-byte metadata prefix를 삽입합니다.
face_assembler x2
4-chip cell stream을 chip0..3 순서의 packed row로 조립합니다. inactive chip은 skip, timeout chip은 blank-fill합니다.
sync FIFO
header_inserter x2
line prefix를 만들고 SOF/EOL을 제어합니다. 첫 line만 실제 header metadata를 담습니다.
AXIS
VDMA
rise output
fall output
separate stream
48B header prefix
cell data: active_chips x stops_per_chip x beats_per_cell
EOL/tlast
근거: tdc_gpx_output_stage.vhd:1-19, tdc_gpx_face_assembler.vhd:1-57, tdc_gpx_header_inserter.vhd:1-76
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: VDMA frame size 보존을 위해 abort보다 blank-fill/self-complete 정책이 중요하다.

## Slide 12
TDC-GPX TOP 코드 분석
Face sequencer와 snapshot policy
12 / 19
State
ST_IDLE -> ST_WAIT_SHOT -> ST_IN_FACE
cmd_start는 pending latch로 보존하고, invalid config는 cfg_rejected로 돌려보냅니다.
Gating
pipeline idle, chip busy, header/assembler idle, tvalid drain 상태를 보고 start/shot/face pulse를 게이트합니다.
Snapshot
packet_start 경계에서 cfg_face, active_mask, stops, cols, rows, hsize, id를 잡아 downstream과 header를 일치시킵니다.
운용상 의미
1. CSR 값은 실행 중 바뀔 수 있지만, 한 face 안에서 쓰이는 metadata/beat count는 snapshot 기준입니다.
2. stops_per_chip<2, stops_per_chip>8, active_mask=0, cols_per_face<1, n_faces=0 같은 geometry 오류는 start 단계에서 거부됩니다.
3. rise-primary/fall-optional 구조로 인해 일부 abort/complete gating은 의도적으로 비대칭입니다.
주의할 점
shot_start는 raw level이 아니라 edge pulse로 처리합니다. multi-cycle assertion은 중복 shot으로 번지지 않게 막혀 있습니다.
근거: tdc_gpx_face_seq.vhd:1-18, :173-180, :530, Doc/known_issues.md Category B
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: face_seq를 이해하면 왜 top이 많은 idle/tvalid 신호를 되먹임하는지 보인다.

## Slide 13
TDC-GPX TOP 코드 분석
오류 복구와 fault propagation
13 / 19
ErrFlag
bus_phy sync -> err_handler debounce -> Reg12 read -> per-chip soft reset
Drain fault
chip_run mismatch/fallback -> drain_done faulted -> cell tuser -> row/frame faulted
Bus fatal
PH_RESP_DRAIN quarantine cap + stuck bus -> bus_fatal_mask -> err_fatal OR-fold
Pipeline fault
overrun/timeout/abort -> blank-fill or synthetic close -> sticky/counter
운용 규칙
err_soft_clear는 일부 sticky만 지웁니다. bus_fatal, quarantine_escape, force_reinit 사용 이력처럼 system-level 조치가 필요한 항목은 reset/re-init 정책과 묶어야 합니다.
근거: tdc_gpx_err_handler.vhd:1-33, tdc_gpx_chip_ctrl.vhd:34-47, tdc_gpx_top.vhd:922-1079
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: fault propagation은 이번 분석에서 보강 설명이 필요한 핵심이다.

## Slide 14
TDC-GPX TOP 코드 분석
Status와 관측 표면
14 / 19
Top은 status_agg 결과에 추가 sticky를 덧붙인다
STAT5/6/7에 더해 Round 12/13 진단 신호가 t_tdc_status 필드로 확장되어 있습니다.
STAT5 기본
busy, overrun, err_fatal,
chip_error, drain_timeout,
sequence_error
STAT6 확장
err_read_timeout,
reg_rejected/zero_mask,
shot overrun count,
reg overflow mask
STAT7/이후
reg_timeout_mask,
stop_id_error_mask,
run_timeout_cause,
face_start collapsed
Top 추가
bus_fatal, drain_faulted,
row/frame faulted,
raw/drop/mismatch masks
해석 원칙
level, pulse-latched sticky, wrap counter가 섞여 있습니다. SW는 각 field의 clear 조건과 rollover를 별도 표로 관리해야 합니다.
문서 보강 필요
Doc/status_observability.md는 일부 항목을 아직 '미노출'로 설명합니다. 현재 top wiring 기준으로 갱신이 필요합니다.
근거: tdc_gpx_top.vhd:922-1088, tdc_gpx_pkg.vhd t_tdc_status, Doc/register_map.md
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: 운용자가 status를 오해하면 정상 self-complete와 faulted close를 구분하지 못한다.

## Slide 15
TDC-GPX TOP 코드 분석
Backpressure와 timeout 보호 장치
15 / 19
skid/FIFO
raw, decode, event, face 단계에 skid 또는 XPM FIFO를 배치해 1-cycle late backpressure를 흡수합니다.
shot overrun
face_assembler는 abort 대신 blank-fill로 line size를 보존하고 error metadata를 남깁니다.
drain watchdog
chip_run/header/cell_builder 각각 long-wait escape 또는 synthetic close를 사용합니다.
command guard
cmd_arb는 cfg_write idle gating, reg pending queue, dispatch/response timeout을 둡니다.
fault observability
drop/mismatch/fatal/faulted frame-row 등 원인별 sticky가 늘어났습니다.
남는 리스크
대부분의 보호 로직은 liveness를 보장하지만, 데이터 품질은 faulted/sticky 해석을 SW가 반드시 따라가야 보존됩니다.
근거: chip_ctrl raw FIFO, cell_builder quarantine, face_assembler blank-fill, header_inserter drain watchdog
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: 방어적 설계의 핵심은 시스템이 멈추지 않는 대신 status 해석이 더 중요해졌다는 점이다.

## Slide 16
TDC-GPX TOP 코드 분석
코드 검토 결과: 부실/리스크 항목
16 / 19
등급
항목
영향
근거
M
클럭 계약 불일치
i_axis_aclk가 150 MHz와 200 MHz로 혼재. timeout/거리/CDC reset hold 해석이 흔들릴 수 있음.
top:20/:45, config_ctrl:22/:68, cfg_pkg:305
M
Top 설명과 구현 불일치
header는 pure structural/no processes라 하지만 top에 sticky latch process 5개가 존재.
top:8, :973, :1032, :1045, :1058, :1079
M
VHDL-2008 output read 의존
o_m_axis_tvalid/fall_tvalid를 내부 feedback으로 읽음. IP packager/구형 flow에서 표준 옵션 확인 필요.
top:840-841, :901-902
M
unused glue signals
s_cfg_image, s_cmd_cfg_write_g, s_hsize_bytes_r, s_frame_done_both, s_row_done 계열이 선언/구동 후 미소비.
top:165/:199/:255/:306/:314
L
legacy/stub 인터페이스
o_face_abort는 영구 0, o_reg_loop_resume은 reserved open. 호환성 유지 목적이나 cleanup backlog로 남음.
top:553, :766-773
L
문서 debt
status_observability.md와 현재 top status wiring 사이에 차이가 있음. SW 문서 갱신 필요.
Doc/status_observability.md
확정 P0 기능 결함은 소스 리뷰만으로 확인되지 않았습니다. 위 항목은 운용/통합/유지보수 리스크입니다.
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: 실제 합성/시뮬레이션을 이번 실행에서 돌리지는 못했다. 코드 리뷰 기반 finding이다.

## Slide 17
TDC-GPX TOP 코드 분석
운용 개념 보강이 필요한 항목
17 / 19
클럭 기준 표준화
AXI 처리 클럭을 150 MHz로 볼지 200 MHz로 볼지 확정하고 timeout, 거리 환산, reset hold 주석을 한 번에 정리합니다.
force_reinit 절차
PH_RESP_DRAIN stuck 시 외부 버스 flush/reset 확인 후 force_reinit을 쓰는 SW runbook이 필요합니다.
sticky clear matrix
reset, cmd_soft_reset, err_soft_clear, per-shot clear, never-clear 항목을 표로 분리해야 합니다.
faulted frame policy
row_done_faulted/frame_done_faulted, tuser faulted, blank-fill metadata를 SW가 어떤 수준에서 폐기/사용할지 정의합니다.
legacy cleanup
face_abort stub, unused top glue, open reserved outputs를 다음 interface-cleanup round에 정리합니다.
문서 동기화
register_map, status_observability, known_issues의 Round 상태를 현재 코드와 맞춥니다.
이 슬라이드는 코드 수정 지시가 아니라 운용 문서/드라이버 계약 보강 항목입니다.
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: 사용자가 요청한 '부족한 운용 개념 추가' 목적에 맞춘 구체 항목.

## Slide 18
TDC-GPX TOP 코드 분석
검증 및 테스트 커버리지 관찰
18 / 19
테스트 자산
tb_tdc_gpx_full_int, top_int, config_ctrl, chip_ctrl, output_stage 등 14개 테스트벤치/시나리오 파일이 존재합니다.
검증 공백
이번 PPT 생성 작업에서는 xvhdl/ghdl이 PATH에서 확인되지 않아 컴파일/시뮬레이션을 재실행하지 못했습니다.
우선 재검증
클럭 계약 정리 후 reset/CDC, force_reinit, faulted frame, fall-only abort, status clear matrix를 targeted TB로 재확인해야 합니다.
권장 테스트 묶음
1. CDC idle 이전 cmd_start/cfg_write가 막히는지
2. max_range_clks 기반 drain/header/cell watchdog 상호 정합
3. drain mismatch -> tuser faulted -> row/frame sticky propagation
4. output port read 의존이 선택한 VHDL flow에서 합성/패키징되는지
5. unused glue 제거 후 status/VDMA 파형 변화가 없는지
주의
현재 git worktree에는 기존 수정/미추적 Doc 파일이 있습니다. 소스 변경 시 사용자 변경과 분리해 다뤄야 합니다.
테스트 파일 예: tb_tdc_gpx_full_int.vhd, tb_tdc_gpx_top_int.vhd, tb_tdc_gpx_output_stage.vhd
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: 이번 작업은 PPT 산출이 목적이므로 소스 컴파일은 실행하지 않았다.

## Slide 19
TDC-GPX TOP 코드 분석
권장 next actions
19 / 19
운용 문서와 코드 hygiene를 먼저 맞추는 것이 효과적
대부분의 핵심 datapath는 방어 로직이 충분하지만, 통합자가 같은 계약을 읽도록 만드는 일이 남아 있습니다.
1
Clock contract
150/200 MHz 표기를 정리하고 timeout/거리/CDC reset hold를 하나의 기준으로 문서화
2
Status runbook
STAT5/6/7 및 추가 t_tdc_status field의 clear/latency/rollover 의미를 SW 표로 제공
3
Interface cleanup
unused top signal과 legacy open 포트를 제거하거나 reserved 이유를 code comment로 좁혀 표시
4
Targeted regression
force_reinit, bus_fatal, faulted frame, blank-fill, fall-only abort를 집중 검증
핵심 결론
운용 안정성은 status 해석과 SW 절차에 크게 의존합니다. 코드 자체보다 계약의 선명도가 다음 품질 병목입니다.
source: current HDL workspace review, 2026-04-29
Notes: 마무리는 실행 가능한 next action으로 압축한다.