## Slide 1
OPERATION & CODE REVIEW
tdc_gpx_top 운용 개념 보강
+ 코드 결함 검토 보고서
기존 PPT(구조 / 타이밍 / 메모리 / 데이터 흐름) 두 편이 다루지 않은
운용 lifecycle · face_seq 시퀀스 · 오류·복구 · 거리 use case · CSR 운용 모델 · SIM 모드
그리고 코드 내부의 부실 항목(죽은 코드, deprecated 포트, 임시 패치, 하드코드)을 정리한다.
Lifecycle
boot → cfg → start →
shot → frame → clear
Coordination
face_seq · cmd_arb
· chip_run · err_handler
Operation
rise/fall, abort,
backpressure, SIM mode
Code Review
dead code, hardcodes,
R4a hack, known issues
Source code basis · 2026-04-28 · branch main · grounded by file:line

## Slide 2
Coverage map · 무엇이 비어 있었는가
기존 PPT 두 편이 다루는 영역과 본 PPT가 보강하는 영역
기존 두 편 (이미 다룸)
본 보강 PPT (이번에 추가)
• 4 cluster 구조 + face_seq + status_agg 골격
• Clock domain (i_axis_aclk · i_tdc_clk · s_axi_aclk)
• datasheet bus timing (tS-AD / tPW-RL / tV-DR)
• decode_pipe 정형 (raw word → event → hit_seq)
• cell_builder dual-buffer + max_hits cell layout
• face_assembler row build / blank-fill / strict in-order
• header_inserter 48B prefix · line / frame metadata
• 메모리 인벤토리 (Hit FIFO · IFIFO · cell_builder · FIFO들)
• Latency / throughput 견적 (32b vs 64b)
• Ownership 변환 단계 (chip → AXIS → row → line)
① 시스템 lifecycle (boot → cmd_start → shot → clear)
② chip_init 9-state FSM 운용 흐름
③ face_seq FSM + cmd_start acceptance · cfg snapshot
④ shot 트리거 chain (raw → edge → packet_start)
⑤ rise / fall slope 비대칭 운용 (primary / secondary)
⑥ 거리 use case 별 max_range_clks 윈도우 표
⑦ err_handler 분류·복구 (FSM / debounce / retry)
⑧ STATUS 레지스터 (STAT5 / 6 / 7) clear semantic
⑨ backpressure & abort 전파 경로
⑩ SIM 모드 운용 (motor / echo / laser 협조)
⑪ Code review : dead code / deprecated 포트 / R4a 패치
⑫ Code review : 하드코드 watchdog / known_issues 잔여
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · Doc/tdc_gpx_module_structure_*.pptx + tdc_gpx_timing_dataflow_*.pptx 와 비교
2 / 18

## Slide 3
Boot → Configuration → Measurement loop → Frame emit → Clear
전체 운용 lifecycle 한장 요약
0. POWER-ON
i_axis_aresetn 동기화
xpm_cdc_async_rst → s_tdc_aresetn
1. CFG WRITE
CFG_IMAGE[0..15]
BUS_TIMING
START_OFF1 / CFG_REG7
SCAN_TIMEOUT
2. cmd_cfg_write
MAIN_CTRL[31] pulse
→ cmd_arb dispatch
→ chip_init x4 (cfg-only)
busy 폴링
3. cmd_start
MAIN_CTRL[28] pulse
face_seq geometry validate
ST_IDLE → ST_WAIT_SHOT
4. SHOT LOOP
i_shot_start_raw
→ packet_start (face)
→ ARMED→CAPTURE→DRAIN→ALU
→ row → header → VDMA
5. CLEAR
frame_done_both
face_id++ / frame_id++
err_soft_clear (sticky)
cmd_stop / soft_reset
MEASUREMENT LOOP — shot 단위 (4단계 반복)
(a) shot_start
edge-detected i_shot_start_raw → s_shot_raw_pulse → packet_start_r
(b) per-chip ARMED
shot_start_per_chip[i] = shot_start_gated AND face_active_mask(i)
(c) CAPTURE → DRAIN
range_active 동안 stop hit accept → IrFlag → IFIFO drain → ALU pulse
(d) row build / emit
cell_builder ping-pong → face_assembler in-order → header → VDMA
오류 분기 — err_handler 자동 복구
ErrFlag(debounce) → Reg12 read → 분류 → 칩 soft_reset →
frame 경계 동기 → 정상 복귀.
g_MAX_RETRIES(3) 초과 시 err_fatal sticky → SW가 err_soft_clear.
정지 / 재구성 분기 — SW 명령
cmd_stop : ARMED·IN_FACE에서 즉시 ST_IDLE, pending start 폐기.
cmd_soft_reset : 모든 FSM IDLE 복귀, cfg는 유지.
force_reinit (CTL2[0]) : PH_RESP_DRAIN quarantine 탈출 (단발).
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · register_map.md · face_seq.vhd · err_handler.vhd · chip_init.vhd
3 / 18

## Slide 4
단계별 CSR write · 폴링 조건 · 검증 절차
SW 부팅·구성 운용 시퀀스 — register_map 기준
정상 부팅 시퀀스 (csr_pipeline + csr_chip)
1
CFG_IMAGE[0..15] write
csr_chip 0x14 ~ 0x50, 16 × 32b TDC 칩 레지스터 미러
2
BUS_TIMING write
csr_chip 0x04 — bus_clk_div / bus_ticks / reg_target
3
START_OFF1 / CFG_REG7
0x0C, 0x10 — 칩-side 상수 보정
4
SCAN_TIMEOUT write
0x54 — max_scan_clks · max_hits_cfg
5
MAIN_CTRL[31]=cmd_cfg_write
csr_pipeline 0x00, edge-detected 1-cycle pulse
6
STATUS.busy 폴링
0x54[0] = 0 까지 대기 (chip_init 9-state 완료)
7
RANGE_COLS write
csr_pipeline 0x04 — max_range_clks / cols_per_face
8
MAIN_CTRL[28]=cmd_start
csr_pipeline 0x00 — face_seq 시작
⚠ SW 운용 contract — 이 약속이 깨지면 silent fail
(1) CFG / CFG_IMAGE 는 2-FF 동기 + ASYNC_REG 만 사용 — handshake 아님. bundle 원자성은 SW가 ‘값 안정 → ≥4 cycle 대기 → 명령 pulse’ 순서로 보장. (2) reg-access bundle (cmd_reg_addr+wdata) 만 xpm_cdc_handshake. (3) 명령 pulse는 edge-detect — level 유지하면 1 회만 trigger. (4) cmd_cfg_write는 cmd_arb queue 1-depth — busy 중 추가요청은 o_cfg_write_coalesced sticky로 묻힘 (chip_init L72).
chip_init 가 칩에 강제하는 상태 (9-state per chip)
ST_POWERUP — puresn = '0', stopdis = '0', g_POWERUP_CLKS(48) 대기
ST_PU_RELEASE — puresn = '1' 출력 (전력 안정 표시)
ST_STOPDIS_HIGH — stopdis = '1' (master reset 동안 stop 차단)
ST_CFG_WRITE — Reg0..Reg15 11회 burst write (Reg14[4]=0 강제)
ST_CFG_WR_WAIT — 16-bit watchdog (응답 timeout시 stopdis = '0' 안전)
ST_MASTER_RESET — Reg4[22]=1 master reset pulse
ST_MR_WAIT — 16-bit watchdog
ST_RECOVERY — g_RECOVERY_CLKS(8) 대기
ST_STOPDIS_LOW — stopdis = '0', o_done 1-cycle pulse
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · register_map.md L156–164 · tdc_gpx_chip_init.vhd L1–94
4 / 18

## Slide 5
1 SW pulse → 4 chip parallel dispatch · 충돌 회피 · queue depth=1
다중 칩 명령 조정 — cmd_arb · chip_init · 동시성
cmd_arb : SW 한 번 누르면 4 칩 모두에게 동시에 보낸다
csr_pipeline
csr_chip
cmd_start, cmd_stop cmd_soft_reset cmd_cfg_write reg_read / write force_reinit
err_soft_clear
cmd_arb
• cmd_start → 4-chip parallel dispatch
• cmd_cfg_write : queue depth=1 / chip
• reg-access overlap → reg_rejected
• mask=0000 시 reg_zero_mask sticky
• reg_timeout_mask (STAT7[3:0])
• done_pulse → IRQ (1-clk)
chip_init / chip_run / chip_reg / err_handler ×4
chip 0
init
run
reg
err
chip 1
init
run
reg
err
chip 2
init
run
reg
err
chip 3
init
run
reg
err
동시 실행이 보장되는 항목 / 안 되는 항목
● cmd_start / cmd_stop / cmd_soft_reset → 4 칩 동시 dispatch. ● cmd_cfg_write → mask 비트로 동시 dispatch (queue depth=1/칩). ● init / err / cfg_write 충돌 → busy 상태 우선, 늦게 온 cfg_write는 새 snapshot으로 coalesce, sticky o_cfg_write_coalesced 통보. ✗ reg-access (read/write) overlap → cmd_arb 거부, reg_rejected sticky. ✗ active_chip_mask = 0000 reg request → reg_zero_mask sticky. ✗ chip_init 진행 중 cmd_start → face_seq 가 reject + cfg_rejected.
관측 — STAT5 / STAT6 / STAT7 으로 보는 dispatch 결과
신호 | STAT 비트 | 의미
STATUS.busy | STAT5[0] | 어떤 FSM이라도 비-IDLE
chip_error_mask | STAT5[7:4] | 라이브 칩 에러 (level)
err_fatal | STAT5[2] | retry exhausted (sticky)
reg_rejected / reg_zero_mask | STAT6[1] / [2] | cmd_arb 거부 (sticky)
err_reg_overflow_mask | STAT6[27:24] | chip_reg 3rd-pulse queue overflow
reg_timeout_mask | STAT7[3:0] | per-chip reg transaction timeout
run_timeout_cause_last | STAT7[10:8] | last drain timeout 원인 (3-bit)
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · tdc_gpx_cmd_arb.vhd · register_map.md STAT5/6/7 · known_issues.md Cat C
5 / 18

## Slide 6
ST_IDLE → ST_WAIT_SHOT → ST_IN_FACE 의 의미와 전이 조건
face_seq 운용 — cmd_start acceptance · face/frame ID · cfg snapshot
face_seq FSM (3-state) + 핵심 entry / exit 조건
ST_IDLE
ST_WAIT_SHOT
ST_IN_FACE
cmd_start ∧ valid_cfg ∧ pipeline_idle
→ cmd_start_accepted
packet_start_r
(shot edge captured)
frame_done_both → face_id++ / frame_id++
cmd_stop / abort → ST_IDLE
cmd_start acceptance 검증 규칙 (face_seq.vhd:222–245)
Geometry validation (config 거부 → cfg_rejected pulse) • active_chip_mask = 0000 → reject • stops_per_chip < 2 or > 8 → reject • cols_per_face < 1 → reject • n_faces = 0 → reject Pipeline idle 검사 (10조건 AND) chip_busy=0 reg_outstanding=0 face_asm_idle (rise+fall) hdr_idle (rise+fall) face_*tvalid = 0 m_axis_*tvalid = 0 Pending latch (R5) busy 시 pulse를 latch → 매 IDLE 사이클 재시도.
cmd_stop / abort 가 오면 폐기 (silent loss 방지).
config snapshot — 'face 경계에서만 구성 freeze'
i_cfg (live)
csr_pipeline + csr_chip 가 매 cycle 반영하는 live 구성. SW가 측정 중에 임의로 바꿔도 진행 중인 frame은 영향을 안 받는다.
s_cfg_face_r (snapshot)
packet_start_r 1-clk pulse 시점에 i_cfg 전체를 한번 latch. ST_IN_FACE 동안 header_inserter / output_stage 가 이걸 사용.
t_cfg_image (per-chip mirror)
TDC 칩 Reg0..15 의 SW shadow. cmd_cfg_write 시 chip_init 가 이 값을 11회 burst write 로 칩에 기록.
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · tdc_gpx_face_seq.vhd:185–377 · known_issues.md (clamp vs reject 정책)
6 / 18

## Slide 7
raw level → edge pulse → packet_start → per-chip gate → primary/secondary slope
Shot 트리거 chain · rise / fall 비대칭 운용
Shot 트리거 — i_shot_start_raw 가 4 칩에 도달하는 경로
laser_ctrl
i_shot_start (1-clk pulse)
edge detect
p_shot_raw_edge → s_shot_raw_pulse
packet_start
ST_WAIT_SHOT + idle conditions
→ s_packet_start_r (registered, 1-cycle, glitch-free)
shot_pending → gated
s_shot_pending_r → s_shot_start_gated
(closing/abort/stop kill)
per-chip gate
shot_start_per_chip[i] = gated AND
face_active_mask[i]
Rise vs Fall slope — 운용상 비대칭 정책
Rise (PRIMARY) • Stop pulse count + timing 의 source-of-truth • 자기 자신만 valid해도 의미 있음 (단독 채널) • Rise abort 는 fall 까지 같이 죽임 Fall (SECONDARY) • Pulse-width verification 보조 채널 (선택적) • Fall-only abort 는 Rise를 죽이지 않음 • frame_done_both 만 fall 완료를 기다림 frame_abort_count → 어느 쪽 abort든 +1 (R9 #14)
→ Rise/Fall 둘 다의 stream loss 가시화
Abort 전파 정책 (face_seq.vhd:523–530)
trigger | abort_rise | abort_fall
i_face_abort (rise overrun) | ON | ON
i_face_fall_abort (fall overrun) | — | ON
i_cmd_stop | ON | ON
i_cmd_soft_reset | ON | ON
VDMA backpressure (tready=0) | — | —
shot_start_gated / face_start_gated → rise-only 로 gating. 이 비대칭은 #22 Sprint 3 의 의도된 정책 (known_issues.md Cat B-4). Reviewer 가 한쪽만 보면 비대칭처럼 보이지만, fall-only abort 는
rise VDMA stream 을 그대로 살려둔다.
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · face_seq.vhd:469–650 · known_issues.md Cat B-4
7 / 18

## Slide 8
100 / 250 / 500 / 750 / 1000 m 측정 거리 ↔ chip_run drain 윈도우
거리 use case 별 운용 — max_range_clks 윈도우 표
운용 식 — shot 윈도우는 거리에서 유도된다
T_window = max_range_clks × T_axis (거리 왕복 시간, capture_active 동안 stop hit 수신) T_drain_cap = max_range_clks + g_DRAIN_MARGIN_CLKS(256) (chip_run 7개 timeout cap, x"FFFF" saturation)
CSR : RANGE_COLS[15:0] = max_range_clks · AXIS = 200 MHz (T = 5 ns) 가정
거리 | 왕복 (m) | 왕복 시간 (@c=3×10⁸) | max_range_clks (200MHz) | drain cap (+256) | 1 shot wall-clock (approx) | 운용 메모
100 m | 200 | 0.667 µs | 134 | 390 | ≈ 1 µs (capture+drain) | 고해상도 / 짧은 ToF · 빠른 frame
250 m | 500 | 1.667 µs | 334 | 590 | ≈ 2 µs | 중거리 표준 — drain margin 충분
500 m | 1000 | 3.333 µs | 667 | 923 | ≈ 4 µs | 기본 시뮬 설정 (G_MAX_RANGE_M=500)
750 m | 1500 | 5.000 µs | 1000 | 1256 | ≈ 6 µs | 긴 ToF — face FIFO 깊이 검토 필요
1000 m | 2000 | 6.667 µs | 1334 | 1590 | ≈ 7-8 µs | 최대 거리 — shot rate 한계 결정 요인
운용 함의 — (1) max_range_clks = 0 은 "watchdog disable" 로 해석되어 chip_run 이 legacy x"FFFF" cap (≈327µs) 으로 fallback. (2) Drain margin 256 = 1.28 µs 는 bus roundtrip + ALU pulse + downstream backpressure jitter 흡수용. SW가 더 좁히려면 g_DRAIN_MARGIN_CLKS 줄여야 함. (3) 1 shot wall-clock 은 chip_run 4개가 병렬이라 "4× drain" 이 아니라 1× drain ≈ output serialization 으로 결정. (4) shot rate 상한 ≈ 1 / (T_window + T_serialize). 1000m + 64-bit + max_hits=7 stops_full 에서 ≈ 8µs → 125 kHz 한계.
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · tdc_gpx_chip_run.vhd:68–100 · memory project_tdc_window_timing.md
8 / 18

## Slide 9
ARMED → CAPTURE → DRAIN_LATCH → DRAIN_EF1/2 → ALU pulse → ARMED
측정 단위 cycle — chip_run FSM 운용
chip_run 9-state — shot 1회 처리 흐름
ST_OFF
i_start 대기 (cmd_start_accepted 후 ARMED)
ST_ARMED
shot_start 대기, range_active='0', stopdis 풀림
ST_CAPTURE
range_active='1', max_range_clks 동안
stop hit 칩 내부 IFIFO 적재
ST_DRAIN_LATCH
IrFlag 도달 시 expected_ififo1/2 latch (1 cycle)
ST_DRAIN_EF1
IFIFO1 비울 때까지 28-bit burst read
ST_DRAIN_EF2
IFIFO2 비울 때까지 28-bit burst read
ST_DRAIN_CHECK
drain_cnt vs expected 검증 → mismatch sticky
ST_ALU
ALU trigger pulse (g_ALU_PULSE_CLKS=4)
ST_RECOVERY
recovery clks (post-ALU) → ARMED 복귀
timeout_cause — STAT7[10:8] 에 latch 되는 마지막 원인
code | 원인 | 관측
001 | raw_busy | raw hold register full → stall
010 | ef1_rsp | IFIFO1 read 응답 missing
011 | ef2_rsp | IFIFO2 read 응답 missing
100 | burst_rsp | burst read 도중 응답 미완
101 | flush_rsp | DRAIN_CHECK fallback
110 | overrun_flush | 예상치 초과 hit (IFIFO 넘침 가능)
111 | capture_stop_fallback | cmd_stop 후 IrFlag 못 본 경우
range_active 윈도우 — 의미와 활용
● ST_CAPTURE 시작 ~ ST_RECOVERY 끝까지 '1' 유지 ● cell_builder p_collect 가 'shot 활성 윈도우' 로 사용 → 이 동안 들어온 raw event 만 dense cell 에 적재 ● status_agg 의 error_cycle_count 도 이 윈도우 활성 시간을 활용한 'duration-based' 카운터 (event count 가 아님!) ● shot_start mid-window arrival → mid-shot stopdis 발생 시 err_stopdis_mid_shot_mask sticky (R12 B8) 운용 권장 : shot rate 가 너무 빠르면 range_active 가 채
끝나기 전에 다음 shot 이 와서 overrun_flush 발생.
shot 간격 ≥ T_window + T_serialize 유지.
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · chip_run.vhd:60–177 · register_map.md STAT7 layout
9 / 18

## Slide 10
ErrFlag debounce → Reg12 read → recovery → frame 경계 동기화 → 정상
오류 분류·복구 운용 — err_handler FSM 6-state
err_handler 자동 복구 FSM
ST_IDLE
ErrFlag debounce
(g_DEBOUNCE_CLKS=4)
ST_READ_REG12
reg_outstanding=0 대기
(R10 16-bit cap)
ST_WAIT_READ
reg done pulse 대기
(0xFFFF watchdog)
ST_RECOVERY
per-chip
soft_reset pulse
ST_WAIT_RECOVERY
recov_timeout 14b
+ stable_low 검사
ST_WAIT_FRAME_DONE
frame 경계 동기
(R10 17-bit watchdog)
frame_done + shot_start ⇒ retry++, max=g_MAX_RETRIES(3)
초과 시 err_fatal sticky 'on', SW 가 i_err_soft_clear 로 해제
Clear semantic 운용
level 현재 상태 그대로 (chip_error_mask). Live 관측용. sticky 발생하면 i_rst_n 또는 i_err_soft_clear pulse 까지 '1'. err_fatal · drain_timeout_mask · sequence_error_mask err_read_timeout · err_reg_overflow_mask · stop_id_error wrap counter (8-bit) shot_overrun_count · face_start_collapsed. CDC handshake 중 변경은 collapse → '≥ N' 으로만 해석.
Per-chip 오류 클래스 — 발생 위치 · 의미 · 해소 경로
오류 | 발생 위치 | 의미 / 운용 영향 | 해소
err_drain_timeout | chip_run watchdog | expected count 만큼 drain 못함 → frame 손상 | soft_clear / hard reset
err_drain_mismatch | chip_run ST_DRAIN_CHECK | drain_cnt ≠ expected, fallback 종료 | drain_done_faulted 비트 carry
err_sequence | stop_tdc 시퀀스 검증 | stop_tdc out-of-order arrival | soft_clear
err_raw_drop | raw FIFO + drain_cap | 6-deep raw FIFO 가 받아내지 못함 | n_drain_cap 조정
err_stopdis_mid_shot | range_active 도중 stopdis | 측정 윈도우 깨짐 | shot rate 하향 / cmd_stop
err_rw_ambiguous | cmd_arb | 동시 read+write 모호 | SW 시퀀스 재검토
err_cmd_collision | cmd_arb | init/run/reg 명령 충돌 | queue 1-depth 정책 인지
err_bus_fatal | bus_phy | 복구 불가 bus error (R13 axis 2) | force_reinit / reset
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · err_handler.vhd:1–200 · status_observability.md · top L177–187
10 / 18

## Slide 11
어떤 비트를 언제 읽고, 무엇으로 지우는가 (CDC handshake 기준)
STATUS 레지스터 운용 모델 — STAT5 / STAT6 / STAT7
STAT5 @ 0x54 (pipeline 기본)
비트 | 유형 | 의미
[0] busy | level | 어떤 FSM이라도 비-IDLE
[1] pipeline_overrun | level | rise OR fall face_assembler
[2] err_fatal | sticky | retry exhausted
[7:4] chip_error_mask | level | live per-chip merge
[11:8] drain_timeout | sticky | chip_run watchdog
[15:12] sequence_error | sticky | stop_tdc 시퀀스
Clear: i_rst_n 또는 i_err_soft_clear pulse
STAT6 @ 0x58 (확장 stickies + counters)
비트 | 유형 | 의미
[0] err_read_timeout | sticky | err_handler ST_WAIT_READ
[1] reg_rejected | sticky | cmd_arb overlap
[2] reg_zero_mask | sticky | mask=0000 reg request
[3] shot_flush_drop_rise | sticky | shot_start 시 FIFO 비어있지 않음
[4] shot_flush_drop_fall | sticky | fall 동일
[15:8] shot_overrun_count_rise | wrap8 | blank-fill count
[23:16] shot_overrun_count_fall | wrap8 | blank-fill count
[27:24] err_reg_overflow_mask | sticky | chip_reg 3rd-pulse
[31:28] run_drain_complete_mask | sticky | 다음 shot_start로 clear
Clear: 다수 sticky : soft_clear ; flush_drop : reset only
STAT7 @ 0x5C (R11 신규 운용 가시성)
비트 | 유형 | 의미
[3:0] reg_timeout_mask | sticky | per-chip reg transaction
[7:4] stop_id_error_mask | sticky | cell_builder out-of-range
[10:8] run_timeout_cause_last | latched | 마지막 timeout 3-bit code
[23:16] rise_face_start_collapsed | wrap8 | header_inserter coalesce
[31:24] fall_face_start_collapsed | wrap8 | header_inserter coalesce
Clear: reg_timeout : 정상 완료 OR soft_clear ;
stop_id : soft_clear ; cause_last : 자동 clear 없음
⚠ CDC 운용 주의 — STAT5 / 6 / 7 은 32-bit xpm_cdc_handshake 로 s_axi_aclk 도메인 가시화. wrap counter 는 in-flight handshake 동안 변경은 collapse → SW 는 '≥ N' 으로만 해석 (R7 B-3).
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · register_map.md L50–119 · status_agg.vhd · csr_pipeline.vhd
11 / 18

## Slide 12
downstream stall 이 어떻게 흡수되고, 어떻게 abort 로 격상되는가
Backpressure / Abort 전파 — VDMA tready 가 chip_ctrl 까지 닿는 길
downstream stall 이 흡수되는 경로 (오른쪽 → 왼쪽)
TDC chip
IFIFO1/2
datasheet
28×256 reservoir
chip_ctrl
raw FIFO
6-deep absorb
(R9 #7)
raw_cdc
xpm_fifo_async
16×40b CDC
decode_pipe
+ skid
+1 cycle / stage
cell_builder
2-buffer
shot-local dense
(register file)
face_assembler
+ FIFO 16
row build
+ blank-fill
header_inserter
+ FIFO
48B header
VDMA gate
tready = 0 back-pressure
data flow →
VDMA
abort 로 격상되는 조건 — 흡수 한계 초과 시
(1) face_assembler scan timeout (chip 0..3 미도달, blank-fill) (2) face_assembler shot_start 시 FIFO non-empty (shot_flush_drop) (3) header_inserter drain watchdog (4) cell_builder QUARANTINE 진입 (drain_done lost) — 자동탈출 X (B-1) (5) chip_run timeout_cause 발생 (1-clk pulse) → 어느 쪽이든 abort_rise / abort_fall 로 face_seq 가 변환, frame_id 는 abort frame 으로 보존, frame_abort_count++.
FIFO reset 운용 — R4a 계열 패치 영향
face_assembler 입력 FIFO ×4 : reset = i_rst_n AND NOT (shot_start OR abort) face_assembler 출력 FIFO : 동일 (R4a 추가) output_stage rise/fall FIFO : 동일 (R4a 추가) 왜 shot_start 도 reset 으로 쓰는가? xsim 2025.2.1 의 xpm_fifo_axis 는 elaboration 후 추가 reset toggle 없이는 s_axis_tready='0' 에서 영구 lock. shot_start 가 그 toggle 역할. Trade-off : 이전 row 의 tail beat 가 in-flight 인 경우 drop 가능성. 현재는
face_seq packet_start 가 drain 후에만 발사하므로 손실 미관측.
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · face_assembler.vhd:435–470 · output_stage.vhd · memory project_tb_integration_status.md
12 / 18

## Slide 13
motor_decoder · echo_receiver · laser_ctrl · TDC behavioral model
SIM 모드 운용 — TB 환경에서의 협조 동작
4-IP 협조 — laser_ctrl 이 실제로 firing 되려면
motor_decoder
CTL0 := C_MD_CTL0_SIM (sim_en=1)
+ SWRST_SIM
→ face_center 가상 발생
echo_receiver
CTL0[0] = SIM_EN
CTL1 := C_SIM_TARGET_CLKS
→ stop_evt 가상 packet
laser_ctrl
CTL4 virt_offset = C_SIM_TARGET_CLKS
(이미 sim mode 기본)
→ shot_start pulse 발사
tdc_gpx_top
별도 SIM CSR 없음.
TB가 behavioral chip model 인스턴스
(4 IFIFO emulator)
PHYS 모드가 TB에서 실패하는 이유 (반드시 SIM 사용)
tb_laser_ctrl_pkg 의 motor_decoder face center 식은 AXIS=150 MHz 가정인데 tb 는 200 MHz 로 돌림. → 물리 encoder 가 정해진 face boundary 에 안 맞음 → laser_ctrl 이 영구히 firing 안 됨 → shot 이 안 발생. 교훈 : 통합 TB 는 4-IP 모두 SIM 켜야 함. tb_tdc_gpx_full_int / tb_tdc_gpx_top_int 에 generic 으로
G_AXIS_CLK_MHZ / G_MAX_RANGE_M / G_TDC_STIM_MODE 등
파라미터화 되어 있다 — 거리/도메인 변경 시 generic 만 바꾸면 됨.
실측에서 발견된 TB-side 함정 (memory R4a 후속)
(a) VHDL-2008 external name (<< signal ... >>) 가 xsim 2025.2.1 에서 'only elaborated instance can be referenced' 로 실패. → tb 의 dbg_* monitor 신호는 stub. 카운터 값 = 0 정상. (b) add_condition "sig(N) == 1" / "sig[N] == 1" 로 4b slv 비트별 카운트 시 under-count 심각 (probe artifact). → 'run N ns ; get_value' settled-time 샘플링 방식 사용. (c) echo_receiver IP 는 num_ctl_regs=17 → 4-chip × 8 stop full
sim 커버리지 위해 ≥ 33 으로 재생성 필요.
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · memory project_tb_integration_status.md · tb_tdc_gpx_full_int.vhd:1–80
13 / 18

## Slide 14
Dead signals · deprecated 포트 · naming debt — 청소 항목
코드 결함 review ① — 제거되었지만 주석으로만 남은 자취
9개 항목 — 모두 file:line 으로 검증됨
# | 유형 | 위치 | 설명 / 영향 | 권장
1 | DEPRECATED port | face_assembler.vhd:131–151 | o_face_abort 가 'Round 4 이후 영구 0'. tdc_gpx_top.vhd:772 에서 'open' 으로 묶음. output_stage 의 forwarding 코드도 같이 dead. | TB 4종 동시 정리 후 port 제거 (release 1회 묶어서)
2 | naming debt | err_handler.vhd:52–62 | i_reg11_data_* 4개 포트가 실제로는 Reg12 (chip status) 데이터를 운반. 이름이 의미를 호도. | config_ctrl + csr_chip 까지 한 번에 reg12 로 rename
3 | dead signal 주석 | face_seq.vhd:114–116 | s_shot_overrun_r 가 'Round 5 #20 에서 제거됨' 주석만 남음. 실신호 없음 (clean). | 주석 자체를 제거 (의미가 다 사라진 흔적)
4 | removed-overrun trail | chip_ctrl.vhd:30, 308, 1014 chip_run.vhd:47, 167 | Round 5 #5 / Round 6 B2 에서 overrun-drop path 가 5곳에 걸쳐 'removed' 주석으로 단편 잔존. | 주석 통합 정리 — 한 곳에 history 노트 + 나머지 제거
5 | tied-to-zero 잔존 | tdc_gpx_top.vhd:261–266, 845 | s_face_abort / s_face_fall_abort 명시적으로 ground 됨. R7 C-1 의도된 동작이지만 'reconnected' 위험 주석으로 보호 중. | 현 상태 유지 (의도된 안전장치)
6 | STAT4..31 미사용 | csr_chip.vhd:31, 446 | STAT4..31 에 driver 없이 0. 미래 확장용 슬롯이지만 driver-less 상태로 합성됨. | 사용 시점까지 유지 / 명시적 'reserved' 코멘트
7 | stub (legacy compat) | csr_pipeline.vhd : open ports | tdc_gpx_top.vhd:542, 553 의 o_cmd_start, o_reg_loop_resume 가 'open' — face_seq 가 미래에 사용 예정. | 예약 포트로 명시 / 사용 시점에 제거 결정
8 | alias | face_seq.vhd:148, 530 | s_pipeline_abort = s_pipeline_abort_rise (legacy alias). #22 Sprint 3 후속 작업의 잔여물. | Sprint 3 완성 시 alias 제거 + 해당 caller 직접 사용
9 | shot_overrun 주석 분산 | chip_run.vhd 295 chip_ctrl.vhd 309 | s_overrun_deferred_r / 비슷한 'removed' 자취가 여러 곳에 흩어져 있음. | Round 6 정리 commit 의 history 한 줄로 통합 메모
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · 검증된 file:line 인용 — grep 'removed|DEPRECATED|legacy' 결과
14 / 18

## Slide 15
기능적 영향이 더 큰 항목들 — 향후 cleanup 우선순위 후보
코드 결함 review ② — Hardcoded watchdog · R4a 임시 패치 · known_issues 잔여
Hardcoded watchdog / margin (generic 화 후보)
위치 | 값 | 의미
err_handler.vhd:156 | 0xFFFF | ST_WAIT_READ TO (generic 없음)
err_handler.vhd:165 | 0xFFFF | R10 #4 ST_READ_REG12 entry TO
err_handler.vhd:172 | 17-bit | R10 #5 ST_WAIT_FRAME_DONE (~6.5ms)
err_handler.vhd:141 | 14-bit | recov_timeout (~82µs @ 200MHz)
chip_ctrl.vhd:73 | 4096 clk | g_BUS_IDLE_STABLE (~20µs)
face_assembler | depth=16 | input/output FIFO (config 없음)
chip_run g_DRAIN_MARGIN_CLKS | 256 | 거리당 윈도우 + 1.28µs (generic 있음 ✓)
R4a — xpm_fifo_axis xsim 2025.2.1 quirk 패치
증상 : elaboration 후 reset toggle 없으면 s_axis_tready 영구 '0'. 패치 : shot_start 를 reset trigger 로 추가 (face_assembler.vhd:442–462, output_stage.vhd 동일). 원래 의도 : L445–446 'shot_start 는 output FIFO 를 flush 하면 안 된다 — 이전 row tail beat 가 transit 중일 수 있음'. → 현재는 face_seq 가 drain 후에만 packet_start 발사하므로 손실 미관측. 리스크 : tail-beat-in-flight 인 corner case 에서 drop 가능. 후속 audit 필요. USE_ADV_FEATURES → "1000", m_aclk → i_clk 변경도 hygiene 으로 적용.
known_issues.md 에 명시된 'intentional' 항목 — 운용에서 알아야 할 trade-off
Cat | 항목 | 선택된 정책 | 운용에서 주의할 점
A | out-of-spec config (stops_per_chip < 2 등) | Clamp-to-default (face_assembler / cell_builder / header_inserter) | 단, face_seq 는 hard-reject + cfg_rejected pulse → SW 가 cmd_start 거부 감지해야 함
B-1 | cell_builder.ST_C_QUARANTINE | drain_done 또는 abort 까지 'stay forever' | shot_dropped 모니터 + stuck QUARANTINE 시 i_abort 로만 회복 가능
B-2 | raw FIFO control + data 단일 path | depth=6 으로 흡수 (분리하지 않음) | shot rate 가 비정상으로 빠르면 drain_cap mask sticky 발생
B-3 | cfg / cfg_image CDC | 2-FF sync + ASYNC_REG (handshake 아님) | SW 가 '값 안정 → 4 cycle 대기 → 명령 pulse' 순서 책임
B-4 | rise/fall slope abort 비대칭 | rise-only gating, fall 은 frame_done 만 기다림 | fall-only abort 는 rise stream 살림 — primary/secondary 정책 인지
D | face_assembler.o_face_abort port | DEPRECATED, '0' 영구 stub | TB 3 종이 아직 참조 → port 제거 시 동시 cleanup 필요
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · Doc/known_issues.md · 검증된 grep 결과 (TODO/FIXME/HACK 마커는 0건)
15 / 18

## Slide 16
현재 STAT 에 노출 안 된 신호 + 향후 추가 후보
관측성 보강 권장 — status_observability.md 잔여 항목
이미 노출 — t_tdc_status / STAT5/6/7
STATUS / IRQ busy, pipeline_overrun, err_fatal rise_overrun / fall_overrun err_drain_sticky / err_seq_sticky chip_error_mask / err_chip_mask err_cause (HFifoFull / IFifoFull / NotLocked) rsp_mismatch_mask 확장 stickies (R5 / R6 / R7) err_read_timeout / reg_rejected / reg_zero_mask shot_flush_drop_rise/fall shot_overrun_count_rise/fall (8b wrap) err_reg_overflow_mask run_drain_complete_mask (per-shot clear) R11 신규 (STAT7) reg_timeout_mask, stop_id_error_mask run_timeout_cause_last (3-bit code) rise/fall_face_start_collapsed (8b wrap) 카운터 / 통계 global_shot_seq · frame_id · face_id shot_drop_count · frame_abort_count
error_cycle_count (32b duration count)
timestamp (64b free-running)
미노출 — 추가 권장 (t_tdc_status 미포함)
신호별 (status_observability.md 'NOT in t_tdc_status') o_shot_dropped (cell_builder×8) — shot 단위 drop o_hit_dropped_any — cell hit overflow per slope o_slice_timeout — IFIFO2 timeout truncation o_cfg_rejected (face_seq) — 1-clk pulse (현재 sticky 없음) s_raw_hold_busy — chip_ctrl raw hold stall (counter 추천) o_timeout (chip_init/chip_reg) — 통합 sticky 없음 추천 신규 sticky / counter ① init_timeout_mask (per-chip) ② reg_timeout_mask (현 STAT7 적용 — 부분 해결) ③ raw_stall_count (8b wrap) ④ cfg_rejected_count (16b wrap) ⑤ unexpected_restart_count (header_inserter 비-IDLE face_start) ⑥ late_beat_flushed_count (face_assembler shot_flush) 정책 권장 Pulse vs Counter vs Sticky 구분 명확화 (이미 doc 명시). CDC handshake 의 wrap counter collapse 한계 SW 매뉴얼화.
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · Doc/status_observability.md · top L177–187
16 / 18

## Slide 17
위험도 × 정리 비용 매트릭스 — 어디부터 손볼 것인가
정리 / cleanup 우선순위 — 결함을 등급별로 분류
결함 우선순위 매트릭스 (위험도 ↑ × 비용 →)
위험도 ↑
정리 비용 →
HIGH 위험 / LOW 비용
— 즉시
HIGH 위험 / HIGH 비용
— 다음 sprint
LOW 위험 / LOW 비용
— 자투리 시간
LOW 위험 / HIGH 비용
— 보류
R4a tail-beat
audit
B-1 QUARANTINE
liveness alarm
err_handler
hardcode→generic
echo_receiver IP
regen (33 regs)
Sprint 3 fall-only
abort 완성
removed-comments
청소
naming debt
reg11→reg12
alias 제거
(legacy abort)
dead signal
주석 정리
o_face_abort
port 제거 (TB 3종)
관측성 6개
신규 sticky
3-step 실행 roadmap
Phase 1 — 기능 위험
(2 ~ 3일)
• R4a tail-beat audit
• err_handler 하드코드 generic 화
• cell_builder QUARANTINE 알람
Phase 2 — 정리
(0.5일)
• removed-* 주석 통합
• reg11 → reg12 rename
• alias / dead signal 제거
Phase 3 — 인터페이스
(미정)
• Sprint 3 fall-only abort
• o_face_abort port 제거
• echo_receiver IP regen
• 관측성 ⑥ 항목 추가
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · 후속 sprint 권장 — Phase 1 부터 손대면 운용 안정성에 가장 큰 효과
17 / 18

## Slide 18
추가된 12개 운용 개념 + 검증된 9 + 다중 결함 항목
결론 — 운용 개념 보강 및 코드 결함 검토 정리
운용 개념 — 새로 채워진 12 영역
① Boot lifecycle (CSR write 순서 / 폴링)
② chip_init 9-state 부팅
③ face_seq FSM 3-state + cfg snapshot
④ shot 트리거 chain (raw → packet)
⑤ rise/fall slope 비대칭 정책
⑥ 거리 use case 별 max_range_clks
⑦ chip_run 9-state 측정 cycle
⑧ err_handler 6-state 자동 복구
⑨ STAT5/6/7 운용 모델 (clear semantic)
⑩ Backpressure / abort 전파
⑪ SIM mode 4-IP 협조
⑫ 관측성 보강 후보 6 신호
코드 결함 — 검증된 항목
① DEPRECATED port (face_assembler.o_face_abort)
② naming debt (reg11→reg12)
③ dead signal 주석 잔존 (face_seq)
④ removed-overrun 5곳 분산 잔재
⑤ tied-to-zero 의도된 ground (top)
⑥ STAT4..31 driver-less 슬롯
⑦ open ports (예약)
⑧ legacy alias (rise abort)
⑨ 하드코드 watchdog 6 곳
⑩ R4a xpm_fifo reset hack (tail-beat 위험)
⑪ B-1 cell_builder QUARANTINE 영구화
⑫ B-3 CFG 2-FF (handshake 아님)
다음 액션 — 우선순위
Phase 1 (즉시)
· R4a tail-beat audit
· err_handler hardcode → generic
· QUARANTINE liveness alarm
Phase 2 (자투리)
· removed-* 주석 통합
· reg11 → reg12 rename
· alias / dead signal 제거
Phase 3 (인터페이스 sprint)
· Sprint 3 fall-only abort 완성
· o_face_abort port 제거 + TB 동시 작업
· echo_receiver IP 33-reg regen
tdc_gpx_top — Operation & Code Review · 최종 — 본 보강 PPT 와 기존 두 PPT를 함께 보면 tdc_gpx_top 전체 운용·구조 이해 완성
18 / 18