## Slide 1
C06 Code Fix Plan
Baseline PASS 이후 남은 Open 항목을 작은 RTL 수정과 필수 검증으로 닫는다.
수정 가능 판정
정상 data/output baseline 확보
수정 범위
control/status/IRQ/backpressure 계약
범위 제외
data payload 재설계, pipeline IRQ 신규 기능
이번 계획의 기본 결정
항목
결정
status_agg busy/overrun
register boundary 추가
face_seq start outputs
register boundary 추가
fault sticky clear
soft_clear 대상 통일
o_irq_pipe
reserved/tied-off 유지
quarantine_escape_mask
reset-only 예외 유지
C06_Control_Status_Integration_260511192515_Code_Fix_Plan_v001

## Slide 2
Phase 구조
수정은 timing boundary부터 status recovery, IRQ 계약, 검증 순서로 진행한다.
A
status_agg
busy/overrun register
B
face_seq
start output register
C
top sticky
soft_clear policy
D
IRQ
o_irq_pipe reserved
E
TB
T0~T6 / stall / sticky
Phase
수정 파일
검증
A
tdc_gpx_status_agg.vhd
STAT5 busy/overrun latency 1clk
B
tdc_gpx_face_seq.vhd
face_seq A~D, top width sweep
C
tdc_gpx_top.vhd
err_soft_clear 전/후 status readback
D
tdc_gpx_top/csr_pipeline
o_irq_pipe=0 reserved 계약
E
TB files
VB-C06-01/03/04/05/09/10
Phase A~E

## Slide 3
Timing 영향
수정은 대부분 data throughput을 바꾸지 않고, boundary latency만 명확히 한다.
수정
Latency
Throughput
II
status register
status +1clk
data 영향 없음
직접 영향 없음
face_seq start register
T2 +1clk 가능
beat rate 영향 없음
최소 II +1clk 가능
sticky clear
clear 관측 +0~1clk
data 영향 없음
recovery 판단 안정
o_irq_pipe reserved
IRQ 기능 추가 없음
data 영향 없음
직접 영향 없음
tready stall 검증
stall만큼 T3~T6 증가
bounded stall만큼 감소
T6 기준 증가
핵심
register boundary는 timing closure를 좋게 만들지만, T0~T6 marker와 기존 baseline을 기준으로 +1 clock 영향까지 문서화해야 한다.
Latency / Throughput / Pipeline / II

## Slide 4
IRQ 계약
이번 C06에서는 pipeline IRQ를 새로 만들지 않고 reserved/tied-off로 명확히 한다.
config_ctrl IRQ
o_irq
기존 유지
SW config/control
interrupt path
csr_pipeline IRQ
o_irq_pipe
source=0
reserved/tied-off
이번 세대 계약
이유
STAT5/6/7 sticky OR를 IRQ로 만들려면 mask/clear/pulse-level 정책이 새로 필요하다. C06 안정화 범위를 넘으므로 다음 generation 후보로 남긴다.
IRQ source/clear contract

## Slide 5
검증 Matrix
수정 후 C06 완료 판정에 필요한 항목만 필수로 묶는다.
ID
상태 목표
검증 내용
VB-C06-01
Verified
I-Mode single T0~T6 marker
VB-C06-02
Verified
drain 중 next start defer/drop
VB-C06-03
Verified
rise/fall imbalance
VB-C06-04
Verified
output tready stall
VB-C06-05
Verified
sticky clear/readback
VB-C06-06
Verified
max_hits_cfg early/late snapshot
VB-C06-07
Verified
32/64/128 width sweep
VB-C06-08
Verified
reset/soft_reset/force_reinit
VB-C06-09
Verified
o_irq_pipe reserved
VB-C06-10
Verified
polygon budget + stall penalty
Fresh xsim required after code changes

## Slide 6
다음 실행
계획 승인 후 바로 Phase A부터 코드 수정에 들어간다.
1
Phase A
status_agg register화
2
Phase B
face_seq start FF
3
Phase C/D
sticky + IRQ contract
4
Phase E
fresh xsim closure
작업 원칙
합성 가능한 VHDL, module boundary register, 조합 2-depth 규칙, AXI4-Lite TB helper는 px_utility_pkg 사용
다음 산출물
C06_Code_Fix_v001 또는 C06_Verify_v001
Next: code modification