## Slide 1
max_hits_cfg Sweep v001
cfg=0..7, width=32/64/128에서 C04 final stream 계약 검증
cfg=0
alias 7 hits
runtime
beats/cell
rise/fall
frame_done
metadata[6:0]
= 0
PASS
3 widths
검증
내용
대상
max_hits_cfg 0..7, output width 32/64/128
공식
output_delta = header_beats + 2 * beats_per_cell
보강
rise/fall final metadata sanitize 직접 확인
기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf / 결과 문서: MaxHits_Sweep_v001

## Slide 2
Pipeline / II
cfg는 beat 수를 줄이고, beat II는 유지
cfg latch
cell stream
face_assembler
runtime last beat
FIFO
header + VDMA
II=1 beat/clk
항목
판단
Latency
cfg가 작아지면 line output beat 수 감소
Throughput
width가 넓을수록 line beat 수 감소
II
backpressure가 없으면 final output 1 beat/clk
Metadata
마지막 beat 위치는 runtime beats/cell 기준
metadata clear는 등록 출력 전 bit mask라 pipeline stage 추가 없음

## Slide 3
32bit / 64bit 결과
cfg=0은 cfg=7과 같은 effective 7 hits
cfg
32b b/cell
32b out
64b b/cell
64b out
0
5
22
3
12
1
2
16
2
10
2
2
16
2
10
3
3
18
2
10
4
3
18
2
10
5
4
20
3
12
6
4
20
3
12
7
5
22
3
12
PASS: xsim_output_stage_maxhits_w32.log / w64.log
조건: active chip 1개, stops_per_chip=2

## Slide 4
128bit 결과
모든 cfg에서 2 beats/cell, output_delta 7
cfg
effective
beats/cell
output_delta
결과
0
7
2
7
PASS
1
1
2
7
PASS
2
2
2
7
PASS
3
3
2
7
PASS
4
4
2
7
PASS
5
5
2
7
PASS
6
6
2
7
PASS
7
7
2
7
PASS
PASS: xsim_output_stage_maxhits_w128.log
128bit에서는 7 hit + metadata가 2 beats/cell 안에 들어간다

## Slide 5
결론
max_hits_cfg runtime scaling과 Hit[16] 폐기 정책 검증 완료
항목
결과
cfg=0 alias
effective 7 hits로 검증 완료
width scaling
32/64/128 모두 기대 output_delta 일치
metadata sanitize
rise/fall final stream 모두 metadata[6:0]=0
기존 회귀
64bit smoke/abort PASS 유지
후속
full 17-bit output 복원은 다음 generation
Vivado/xsim 경로: C:\AMDDesignTools\2025.2.1\Vivado