## Slide 1
C02 OP-C02-03 보완
작성: 2026-04-30 23:19 KST | 기준: Datasheet 기반 I-Mode single expected-count 계약
OP-C02-03
부분반영 -> 반영
config_ctrl
expected CDC PASS
tdc_gpx_top
count-bound PASS
결론: fire-count final expected가 top/config CDC를 지나 chip_run까지 도달했고, EF fallback 대신 expected 개수에서 READ가 멈추는 것을 확인했다.
physical IFIFO
3 words
expected final
2 words
leftover
1 word

## Slide 2
검증 경로
tdc_gpx_top 포트부터 chip_run drain decision까지 end-to-end 확인
TB
stop_evt
top
port map
stop_cfg
fire match
expected
CDC
chip_run
READ bound
입력
expected=2, fire_count tlast=1
현재 face shot count와 일치
물리
IFIFO physical=3
fallback이면 3개를 읽어야 함
판정
READ=2, leftover=1
expected-count bounded drain 증명

## Slide 3
Timing Block
IrFlag 전에 expected tuple CDC 안정화
shot_start
load
3 words
expected
2 final
CDC
80 clk
IrFlag
READ 2
ST_DRAIN_LATCH가 expected tuple을 snapshot하기 전에 final_valid와 IFIFO counts가 같은 CDC payload로 도착한다.

## Slide 4
Latency / Throughput / Pipeline / II
RTL timing path 변화 없이 검증 경계를 강화
Metric
영향
근거
Latency
RTL 변화 없음
TB 주입/검증 강화
Throughput
READ throughput 유지
C01/C02 timing legality 계약 유지
Pipeline
top->config->CDC->run 검증
end-to-end stop/fire path
II
shot II 기존 유지
face_seq shot_period 조건 그대로
CDC
atomic tuple
IFIFO1/IFIFO2/final_valid 단일 payload
config_ctrl
xsim PASS
top_int
xsim PASS

## Slide 5
검증 결과와 다음 단계
OP-C02-03 close 가능
xsim_config_ctrl_op_c02_03.log
expected tuple CDC PASS
data=16 ctrl=8
xsim_top_int_op_c02_03.log
shot1/shot2 read=2 leftover=1
OP-C02-01 ~ OP-C02-06
모두 반영 상태
다음은 C02 closure 문서와 C03/C04 인계 계약 정리