## Slide 1
C01-C06
Cluster Chain
Integrity Review
사용자 탑 쌓기 리뷰를 최신 C06 v006 hardening 기준으로 보정하고, C07에서 닫아야 할 P0/P1 chain 작업으로 전개합니다.
C06 내부 blocker
닫힘
전체 release chain
조건부
C07 system closure
필수
Datasheet
절대 기준
생성 2026-05-14 15:15:07 KST | 기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf

## Slide 2
최신 v006 기준 재판정
C06 관련 stale 위험은 제거하고, 구조적으로 남은 chain 위험만 C07로 승격합니다.
항목
v006 기준 판단
조치
Recovery 폭
32/64/128 force/soft PASS
닫힘
Bounded stall
32/64/128 beat/tlast PASS
장기 stall은 C07
Lane stall
rise-only/fall-only PASS
C03 내부 matrix는 P1
False positive
source/dest/effect/output marker 도입
C01-C04 audit
Output CDC 전체 재설계
bounded stall만으로는 전체 closure 아님
C07 P0
8 us reserve
RTL/xsim 측정값 아님
C07 P0
근거: C06 Result v006, C06 Handoff v002, C02 Readiness Review v001

## Slide 3
Chain Map
형식적 handoff는 연결되어 있으나, output CDC/ready risk는 C07에서 명시적으로 닫아야 합니다.
C01
Bus Read
C02
Acquisition
C03
Cell Pipe
C04
Output
C06
Control
C07
System
9 contracts
10 contracts
+ CDC handoff
Hit[16]
policy
ready-high
assumption
hardened
contract
C02: output stream CDC 전체 재설계
C03: direct matrix 부족
C04: ready/header pending 직접 증거 부족
C06: reserve/system stall은 C07 조건
의미: C06 v006은 강화되었지만 C02 handoff의 architecture closure까지 대체하지는 않습니다.

## Slide 4
Layer별 강도
기초는 단단하지만 위쪽 layer에서 직접 검증 깊이가 얕아진 지점이 있습니다.
Layer
최신 판단
남은 위험
C01
Strong
PASS marker audit 권고
C02
Strong with handoff
output CDC 전체 재설계 후속
C03
Thin direct evidence
dual-buffer, IFIFO2, drop/quarantine matrix
C04
Partial direct evidence
ready path, header pending timing
C06
Hardened conditional
reserve, 장기 stall, architecture closure
판정 기준: Datasheet, RTL/file evidence, xsim log, handoff lineage

## Slide 5
Output CDC / Ready Risk
이 위험은 C02 handoff에서 시작되어 C06 ready-high finding으로 다시 노출된 같은 계열입니다.
C02
raw CDC closed
Handoff
전체 stream CDC
C03/C04
width/sanitize
C06
bounded stall
C07
architecture closure
v006 bounded stall PASS는 중요하지만, '전체 CDC 재설계가 완료됐다'는 증거는 아닙니다.
C07에서 현재 구조 수락 / patch 필요 / contract exception 중 하나로 결론을 내려야 합니다.
근거: C02 Readiness Review v001 section 319/337/379, C06 Analysis F-C06-A02

## Slide 6
False Positive 방지 기준
PASS는 source 한쪽 marker가 아니라 네 계층을 모두 봐야 합니다.
Source
명령/입력 발생
Destination
대상 clock domain 도착
Effect
FSM/data path 반응
Output
외부 결과 보존
소급 audit 대상
확인
C02 OP-C02-04
downstream tuser source/dest/effect/output
C04 Hit[16] sanitize
입력 Hit[16] -> sanitize effect -> final stream
C04 width beat/tlast
header/face source -> final AXIS output
C06 v006 recovery 검증은 이 marker 기준을 이미 적용했습니다.

## Slide 7
C07 Action Plan
남은 위험은 C07 System Integration / Chain Hardening 계획으로 넘깁니다.
Priority
ID
작업
완료 기준
P0
CHAIN-01
output stream CDC closure
현재 구조 수락 또는 patch/exception 결정
P0
CHAIN-02
C02->C06 stall stress TB
source/dest/effect/output PASS
P0
CHAIN-03
C02/C04 marker audit
false positive 방지 표 작성
P0
CHAIN-04
8 us reserve 실측
거리/margin 재산출
P1
CHAIN-05
C03 direct matrix
dual-buffer/IFIFO2/drop 검증
P1
CHAIN-06
C04 ready/header TB
pending/tlast/frame_done 검증
상세 계획: C07_System_Integration_260514151507_Plan_v001.md