## Slide 1
C06 Code Review v001
Control/Status/IRQ 통합은 구현이 존재하지만, end-to-end II와 SW 계약은 아직 닫히지 않았다.
C06 목적
C01~C04 data path를 top-level 운용 계약으로 묶기
현재 판정
다음 Cluster 진입 전 C06 검증 필요
핵심 위험
ready stall, sticky clear, IRQ 의미, start 경계
코드 상태 요약
양호: packet_start register
양호: frame_done_both register
양호: face_closing register
Open: C06 II/backpressure
리뷰 기준
Datasheet page 25/27/29
I-Mode single, IFIFO read, IrFlag 이후 read sequence
프로젝트 규칙
모듈 경계 register, 조합 최대 2-depth, status 추적성
C06 Plan/Analysis
VB-C06-01..10, T0..T6, latency/throughput/II
C06_Control_Status_Integration_260511163000_Code_Review_v001

## Slide 2
Findings 지도
결함, 검증 공백, 문서 계약 미완료를 분리해 다음 수정 순서를 결정한다.
ID
Priority
핵심 판단
다음 조치
CR-01
P1
End-to-end II와 ready stall이 아직 검증되지 않음
VB-C06-01/04/10 우선 실행
CR-02
P2
shot/face start 출력 경계에 조합 qualifier 존재
baseline 후 register화 검토
CR-03
P2
status_agg busy/overrun이 넓은 조합 OR
status register boundary 추가
CR-04
P2
sticky clear 정책이 field별로 다름
soft_clear 정책 통일 또는 예외화
CR-05
P2
o_irq와 o_irq_pipe 의미가 분리되지 않음
IRQ source/clear 계약 작성
CR-06
P3
status source/clear가 여러 module에 분산
status map 작성
CR-07
P3
fall-only abort는 의도 같지만 검증 필요
VB-C06-03 수행
리뷰 결론
C06은 수정 전 baseline 측정이 먼저 필요하다. 특히 start gating register화는 T2를 +1 clock 이동시킬 수 있어 변경 전/후 비교 근거가 필요하다.
Findings: F-C06-CR-01..07

## Slide 3
T0~T6 Timing 관점
C06 완료 판정은 output tlast가 아니라 다음 start 수락 가능 시점까지 봐야 한다.
T0
start_tdc
T1
packet_start
T2
chip start
T3
first beat
T4
tlast
T5
frame_done
T6
next start
control
GPX read / C02 / C03
C04 final AXIS + ready
status / rearm
운용 budget
13.888889 us - 8 us reserve - 왕복거리시간
PASS 조건
T0→T6 measured latency + ready stall penalty ≤ usable processing time
검증 필요
32/64/128 width, max_hits_cfg, 거리, tready pattern 동시 sweep
Timing / Latency / Throughput / Pipeline / II

## Slide 4
Start/Face 제어 경계
packet_start는 register로 닫혔지만, final start qualifier는 아직 조합 경계다.
raw shot edge
s_shot_raw_pulse
multi-condition gate
s_packet_start_comb
register
s_packet_start_r
pending/closing/abort qualifier
s_shot_start_gated
module outputs
o_shot_start_*
권장 판단
shot_start_gated / face_start_gated / per-chip start를 register boundary로 닫는다.
주의 영향
start가 1 clock 늦어질 수 있으므로 baseline T0~T6와 수정 후 T0~T6를 비교해야 한다.
검증 연결
VB-C06-01 normal, VB-C06-02 drain 중 next start, VB-C06-03 rise/fall imbalance
Code refs: tdc_gpx_face_seq.vhd:515-535, 674-693

## Slide 5
Status / IRQ 계약
SW가 읽는 status와 interrupt source를 같은 의미로 착각하지 않게 분리해야 한다.
status_agg
busy/overrun/error count
tdc_gpx_top
extra sticky fields
csr_pipeline
STAT5/6/7 packing
SW visible
AXI4-Lite status
csr_pipeline IRQ
intrpt_src_in = 0
o_irq_pipe
현재 사실상 reserved 후보
config_ctrl IRQ
control/config CSR source
o_irq
main IRQ
결정 필요
1) o_irq_pipe reserved/tied-off로 문서화
2) 또는 pipeline fault/done sticky를 OR한 registered IRQ로 재정의
Code refs: tdc_gpx_top.vhd:169-170, 465, 630 / csr_pipeline.vhd:345-346

## Slide 6
권장 진행 순서
바로 수정하기보다 baseline 측정 후 낮은 위험 수정부터 닫는 순서가 안전하다.
1
Baseline 측정
T0~T6, ready stall, sticky/IRQ 현재값
2
Status/IRQ 계약
STAT5/6/7, o_irq, o_irq_pipe, clear source
3
낮은 위험 수정
status_agg busy/overrun register화
4
Start 경계 수정
shot/face start register화 여부 결정
5
Sticky clear 정리
soft_clear 통일 또는 reset-only 예외 문서화
Exit 기준
필요 근거
C06 수정 착수 가능
Baseline v001에서 정상/ready-stall/sticky/IRQ 관측 완료
C06 완료 가능
수정 후 VB-C06-01/03/04/05/09/10 PASS
다음 Cluster 진입 가능
T0→T6 II와 polygon budget이 32/64/128 폭별로 닫힘
Recommended next artifact: C06_Verify_Baseline_v001