## Slide 1
100m 시작 10m 거리 스윕
post-stop 보수 모델: stop_tdc 이후 C04 final stream drain이 next start 전 완료되는지 확인
start
100m
step
10m
width
32/64/128
cfg
1..7
PASS/FAIL
post-stop
항목
값
100m 왕복
667,100 ps = 667.100 ns
100m shot_period
1,000,650 ps = 1.000650 us
100m post-stop budget
333,550 ps = 333.550 ns
판정
C04 drain_ps <= post_stop_budget_ps
근거: tb_tdc_gpx_distance_maxhits_matrix_100m_10m.vhd / xsim_distance_maxhits_matrix_100m_10m.log

## Slide 2
100m 판정
100m에서는 stop 이후 budget이 333.550 ns라서 모든 width가 cfg=1부터 FAIL
Width
cfg
drain_ps
budget_ps
margin_ps
판정
32
1
506,692
333,550
-173,142
FAIL
64
1
466,690
333,550
-133,140
FAIL
128
1
446,689
333,550
-113,139
FAIL
100m에서의 핵심
C04 출력이 stop_tdc 이후에만 drain된다는 보수 모델에서는 128bit라도 cfg=1을 만족하지 못한다. 100m 운용을 닫으려면 overlap 검증, PRF 완화, payload 축소, 또는 더 빠른 output path 검토가 필요하다.
로그: 32 log:34 / 64 log:102 / 128 log:142

## Slide 3
최초 PASS 거리
10m 단위 경계에서 width별 최소 운용 거리가 더 정확해졌다.
목표
32bit
64bit
128bit
cfg=1 최소 PASS
160m
140m
140m
cfg=6 최소 PASS
280m
210m
140m
cfg=7 최소 PASS
350m
210m
140m
32bit
cfg1:160m
cfg6:280m
cfg7:350m
64bit
cfg1:140m
cfg6:210m
cfg7:210m
128bit
cfg1:140m
cfg6:140m
cfg7:140m
경계 로그: 32 log:46,80,96 / 64 log:110,136 / 128 log:150,162

## Slide 4
Width별 Beat Group
max_hits_cfg가 증가해도 width에 따라 같은 beat group을 공유한다.
Width
cfg group
line_beats
drain_ps
최초 PASS
32
1..2
76
506,692
160m
32
3..4
108
720,036
220m
32
5..6
140
933,380
280m
32
7
172
1,146,724
350m
64
1..4
70
466,690
140m
64
5..7
102
680,034
210m
128
1..7
67
446,689
140m
해석
넓은 width는 같은 cell payload를 더 적은 beat로 내보낸다. 그래서 post-stop budget이 작은 근거리에서는 128bit가 거리 경계를 크게 낮춘다.
계산 근거: tdc_gpx_pkg.vhd fn_beats_per_cell_rt / 150MHz output period

## Slide 5
운용 판단
100m부터 10m 단위로 보면 100m 보수 운용은 현재 full-line payload 기준으로 닫히지 않는다.
100m
32/64/128bit 모두 cfg=1부터 FAIL
cfg=6 이상 보수 사용
Width
최소 거리
32bit
280m 이상
64bit
210m 이상
128bit
140m 이상
다음 검토
100m 운용이 필요하면 end-to-end overlap 검증 또는 shot_period 완화가 별도 필요하다.
xsim 최종 PASS: xsim_distance_maxhits_matrix_100m_10m.log:166