## Slide 1
C04 수정 결과 v001
최종 VDMA stream에서는 Hit[16]을 버리고 metadata[6:0]을 0으로 정리
C03 cell stream
metadata[6:0]
= Hit[16] vector
C04-C
face_assembler
metadata clear
Output FIFO
+ header prefix
Final VDMA
metadata[6:0]=0
Hit[15:0] only
항목
반영
RTL
real-chip metadata beat에서 tdata[6:0] clear
TB
metadata[6:0]=0x55 주입 후 final VDMA에서 0 확인
정책
full 17-bit output 복원은 다음 generation에서 검토
기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf, 계획: C04_Output_Stage_260501030046_Plan_v002

## Slide 2
수정 지점
C03 내부 보존과 C04 final output 계약을 분리
파일
핵심 변경
추적 근거
tdc_gpx_face_assembler.vhd
metadata beat forwarding 시 [6:0]=0
827-831
tb_tdc_gpx_output_stage.vhd
runtime beats/cell 기준으로 TB 정렬
45-46
tb_tdc_gpx_output_stage.vhd
final metadata sanitize monitor 추가
176-177, 327-329
tb_tdc_gpx_output_stage_w32/w128.vhd
폭별 wrapper TB 추가
전체 파일
중요 판단
static fn_beats_per_cell이 아니라 runtime fn_beats_per_cell_rt(max_hits_cfg, width)를 검증 기준으로 사용
metadata clear는 등록 출력 직전 bit mask라 pipeline stage와 II를 증가시키지 않음

## Slide 3
Timing / Pipeline / II
width가 넓어질수록 runtime line beat 수가 감소
C03 beat
accepted
face_assembler
sanitize
output FIFO
header
prefix/data
VDMA
II=1 beat/clk
Width
Header
Runtime cell
Scenario1 beats
완료 시각
32
12
5
22
317.5 ns
64
6
3
12
297.5 ns
128
3
2
7
287.5 ns
조건: active_chip=1, stops_per_chip=2, max_hits_cfg=7, 200 MHz TB clock

## Slide 4
검증 결과
Vivado 2025.2.1 xsim 폭별 PASS
Width
Snapshot
metadata
Scenario
32
tb_tdc_gpx_output_stage_c04_w32
sanitize ok / seen 2
S1 PASS, S2 PASS
64
tb_tdc_gpx_output_stage_c04_w64
sanitize ok / seen 2
S1 PASS, S2 PASS
128
tb_tdc_gpx_output_stage_c04_w128
sanitize ok / seen 2
S1 PASS, S2 PASS
공통 확인
metadata[6:0]에 0x55를 넣어도 final VDMA metadata beat에서는 0으로 관측됨
로그: xsim_output_stage_c04_w32/w64/w128.log

## Slide 5
닫힌 항목과 후속
이번 generation final stream 계약은 닫고, 17-bit 복원은 다음 generation으로 유지
구분
판단
닫힘
Q-C04-01: final VDMA metadata[6:0]=0 구현 및 검증 완료
유지
C03 내부 metadata[6:0] 보존은 유지 가능
제외
최종 VDMA Hit[16] 출력은 이번 generation에서 제외
후속
full 17-bit output format, SW parser, VDMA layout 재검토
C04는 다음 Cluster 진입 전 final output 계약 관점의 핵심 위험을 하나 닫음