## Slide 1
Code Fix Plan v006
Review-driven release hardening plan
P0
width recovery
P0
reserve sweep
P0
backpressure
P1
marker audit
생성 2026-05-14 13:41:16 KST | 선행: C06 Review v001

## Slide 2
v006 작업 항목
v005에서 남은 계약 위험을 검증 가능한 Plan ID로 분리합니다.
Plan ID
작업
완료 기준
FP6-01
recovery width sweep
32/64/128 force/soft fresh logs
FP6-02
output backpressure + width
tready stall 후 beats/tlast 보존
FP6-03
polygon reserve sweep
8 us baseline + 보수 reserve pass/fail
FP6-04
C01~C04 marker audit
source/destination/effect 재분류
FP6-05
Hit[16] SW/range contract
16-bit range와 810 m 위험 명시
FP6-06
sticky clear policy map
soft-clear/reset-only table
FP6-07
lane imbalance + stall
frame_done/face_closing/tlast 보존
근거: C06_Control_Status_Integration_260514134116_Code_Fix_Plan_v006.md section 2

## Slide 3
검증 Matrix
width, recovery, backpressure, polygon budget을 분리해서 닫습니다.
검증
Width
Scenario
PASS marker
VB6-01
32/64/128
force recovery
source, TDC, PH_INIT, beats/tlast
VB6-02
32/64/128
soft recovery
source, TDC, PH_RESP_DRAIN, PH_INIT
VB6-03
32/64/128
bounded backpressure
no loss, no duplicate tlast
VB6-04
32/64/128
polygon reserve
processing <= window
VB6-05
selected
lane imbalance + stall
frame_done_both, next shot
VB6-06
N/A
sticky clear
CSR readback map
PASS marker는 source/destination/effect 분리 원칙을 따름

## Slide 4
Pipeline / Timing Marker
v006 결과는 T0~T7 marker를 같은 이름으로 기록합니다.
AXI
T3 source
CDC
T4 dest
chip_ctrl
T5 effect
face/status
lane sticky
output
T6 TLAST
next shot
T7 II
Metric
기록 방법
Latency
T3 source, T4 dest, T5 effect 분리
Throughput
expected beats/run, total beats, tlast count
Pipeline
AXI -> CDC -> chip -> face/status -> output
II
T0/T7 accepted/deferred/dropped 분리
Datasheet I-Mode single sequence 기준 marker와 RTL marker를 분리

## Slide 5
Polygon Budget Sweep
8 us reserve는 실측값이 아니므로 sweep 또는 board measurement로 닫습니다.
13.888889 us
shot interval
minus
round trip time
minus
system reserve
>=
processing time
Reserve
목적
6 us
optimistic margin 확인
8 us
사용자 baseline
10 us
보수 case
measured
최종 board/system 기준
PASS: processing_time + stall_penalty <= 13.888889 us - round_trip - reserve

## Slide 6
실행 순서
문서 계획을 fresh xsim evidence와 system 계약으로 연결합니다.
순서
작업
1
run_c06_v004_recovery.ps1 기준으로 width sweep 명령 구성
2
32/64/128 force/soft recovery fresh stamp 실행
3
backpressure stress를 width별로 확장
4
polygon reserve sweep 결과 문서화
5
Hit[16], sticky clear, lane imbalance 계약 보완
6
C01~C04 marker audit 결과 기록
7
v006 Result에서 Plan ID별 close/partial/open 판정
다음 산출물: Code_Fix_Result_v006 + 필요한 xsim session archive