## Slide 1
C06 Review v001
사용자 종합 평가 재판정과 v006 hardening 방향
VALID
false positive lesson
PARTIAL
PASS wording
VALID
width/reserve risk
PLAN
v006 hardening
판정: v005는 Absolute PASS가 아니라 GO_WITH_CONTRACT입니다.
생성 2026-05-14 13:41:16 KST | 기준: C06 Result v005, C07 Handoff v001

## Slide 2
재판정 Matrix
사용자 리뷰 입력을 최신 v005 문서 기준으로 분류했습니다.
ID
지적
판단
v006 조치
RV-01
v003 false positive
Valid
C01~C04 marker audit
RV-02
절대 PASS 표현 위험
Partial
GO_WITH_CONTRACT 재강조
RV-03
64-bit recovery만 직접 검증
Valid
32/64/128 force/soft sweep
RV-04
8 us reserve 가정
Valid
reserve sweep / 실측 계약
RV-05
Hit[16] 폐기 거리 위험
Valid
SW/range contract
RV-06
lane imbalance
Partial
top-level stall 결합 stress
RV-07
sticky clear 차이
Partial
SW-visible clear map
근거: C06_Control_Status_Integration_260514134116_Review_v001.md section 2

## Slide 3
PASS Marker 원칙
PASS는 source, destination, effect를 모두 관측해야 닫힙니다.
Source marker
AXI command / input event
Destination marker
TDC domain / registered boundary
Effect marker
FSM phase / stream / sticky
PASS
all observed
v004/v005 근거
의미
force/soft log line 142
source pulse
force/soft log line 146
TDC domain pulse
force line 148/150/152/154, soft line 148/156
chip_ctrl effect
force line 231/232/236/238, soft line 239/240/244/246
output preservation
v003 false positive 교훈을 이후 Cluster 검증 기준으로 승격

## Slide 4
Hit[16] 폐기의 정량 의미
현재 generation 정책은 유지하되, SW가 거리 한계를 명시적으로 수락해야 합니다.
16-bit direct
5.308416 us
round-trip distance
약 796 m
810 m round-trip
약 5.404 us
excess
약 95 ns
계약
내용
Datasheet raw
IFIFO data는 Hit[16:0]
final stream
이번 generation에서는 Hit[16] 폐기
SW parser
16-bit hit slot과 wrap/overflow 정책 수락 필요
계산 기준: 사용자 운용 분석의 81 ps bin assumption

## Slide 5
v006 우선순위
GO_WITH_CONTRACT를 release/system integration 전 hardening 계획으로 연결합니다.
우선순위
항목
이유
P0
32/64/128 force/soft recovery sweep
64-bit 단일 직접 검증 의존 제거
P0
8 us reserve measurement/sweep
polygon budget 핵심 가정
P0
output backpressure + polygon stress
ready high 가정 해제
P1
C01~C04 PASS marker audit
false positive 패턴 전파 여부 확인
P1
Hit[16] SW/range contract
거리 정책과 parser 해석 연결
P2
sticky / lane imbalance 보강
release 관찰성 강화
후속 계획: C06_Control_Status_Integration_260514134116_Code_Fix_Plan_v006.md