## Slide 1
C02 P0 검증 결론
기준: Datasheet / Code Fix Plan Open Items v001 / 2026-04-30 21:46 KST
OP-C02-01
Negative monitor evidence
PASS
OP-C02-02
PH_RESP_DRAIN fatal recovery
PASS
Positive regression
ALL TESTS PASSED
796 raw words
핵심 수정: fatal latch 이후에는 기존 PH_IDLE 정상 탈출을 차단하고, bus-idle stable window를 만족한 뒤 PH_INIT으로 재진입하도록 경로를 단일화했다.
주의: Vivado xsim은 VHDL severity failure 로그가 있어도 process exit code를 0으로 반환했다. CI는 로그 스캔 wrapper를 exit-code 계약으로 사용해야 한다.
RTL: tdc_gpx_chip_ctrl.vhd:839, :882, :905..919
TB: tb_tdc_gpx_chip_ctrl.vhd:52, :839..877
Logs: xsim_chip_ctrl*.log

## Slide 2
PH_RESP_DRAIN Fatal Recovery
fatal 이후 PH_IDLE 즉시 탈출 금지, stable window 이후 PH_INIT 재진입
PH_RUN
완료
PH_RESP_DRAIN
stale response drain
hard cap
quarantine
bus fatal
sticky
idle stable
16clk TB / 4096clk RTL
PH_INIT
force_reinit sticky
xsim 근거: [19] drain_done -> hard cap -> bus fatal -> idle stable force_reinit -> idle recovery 순서가 모두 PASS.
로그: xsim_chip_ctrl.log:1009, :1010, :1338, :1340, :1341, :1343

## Slide 3
Negative Monitor Evidence
기능 경로와 감시망 검증을 분리하여 실패 전파를 확인
N1 empty IFIFO read monitor
forced monitor violation
N2 raw tuser monitor
forced sideband violation
monitor PASS
위반 감지
monitor PASS
위반 감지
intentional failure
Failure: C02 negative evidence
intentional failure
Failure: C02 negative evidence
N1/N2 xsim 반환값은 0이었다. CI에서는 로그 wrapper가 해당 Failure 패턴을 발견하면 exit 1을 반환하도록 운용한다.

## Slide 4
Latency / Throughput / Pipeline / II
정상 데이터 경로 영향과 fatal recovery 영향 분리
Latency
정상 drain 영향 없음. fatal recovery에서만 stable window 추가.
Throughput
정상 I-Mode single throughput 영향 없음. fatal 중 신규 shot 차단.
Pipeline
PH_RESP_DRAIN exit이 fatal=0 normal / fatal=1 auto-reinit로 분리.
II
정상 shot II 영향 없음. recovery 상태는 측정 파이프라인 밖으로 격리.
남은 open: OP-C02-03 top/config expected CDC, OP-C02-04 downstream tuser boundary, OP-C02-05 illegal timing matrix, OP-C02-06 stale ready negative.