## Slide 1
C07 / CHAIN-P1-02
C04 ready와 header pending이 닫혔습니다
face_assembler ready boundary와 header_inserter ST_DRAIN_LAST pending을 32/64/128 bit 직접 TB로 검증했습니다.
6개 xsim
PASS
32/64/128
width sweep
ready stall +
pending latch
P1-02
Closed
Archive: sim_results/vivado_xsim/sessions/260515194251_c07_v001_c04_direct_matrix/

## Slide 2
검증 경계
C04 내부 구성요소를 직접 자극해 source, effect, output을 한 번에 관측했습니다.
C03 cell stream
chip slice input
input FIFO /
elastic FIFO
face_assembler
row output
header_inserter
prefix/data/drain
final AXIS
32/64/128 bit
TB
직접 확인
tb_tdc_gpx_face_assembler_c07_direct
downstream stall 중 order, TLAST, row_done, metadata sanitize
tb_tdc_gpx_header_inserter_c07_direct
ST_PREFIX stall, ST_DRAIN_LAST pending latch, 2-frame completion
근거: tdc_gpx_face_assembler.vhd ready/FIFO boundary, tdc_gpx_header_inserter.vhd pending queue

## Slide 3
face_assembler Ready Boundary
downstream stall 중에도 두 chip slice의 순서와 row boundary가 유지됐습니다.
Width
beats/chip
total beats
결과
32-bit
40
80
PASS
64-bit
24
48
PASS
128-bit
16
32
PASS
조건: chip0 + chip1, stops_per_chip=8, max_hits_cfg=7, 초기 2 us stall 후 7 clk ready / 3 clk stall 반복
확인: chip order, TLAST final-only, row_done 1회, metadata[6:0]=0, fault/abort 없음
PASS marker: xsim_c07_v001_c04_face_w*_260515194251.log:28

## Slide 4
header_inserter Pending Timing
마지막 TLAST가 보류된 상태에서 다음 face_start가 pending으로 latch됐습니다.
face_start #1
ST_PREFIX
stall
data TLAST
ST_DRAIN_LAST
holds TLAST
face_start #2
pending latch
frame #2
starts
Width
header/frame
frames
total beats
결과
32-bit
12 + data 1
2
26
PASS
64-bit
6 + data 1
2
14
PASS
128-bit
3 + data 1
2
8
PASS
Marker: header_inserter: face_start pending-latched (not IDLE, state=st_drain_last)

## Slide 5
Timing / II 의미
C04는 bounded stall을 기다리며 보존하고, pending 1-depth로 다음 frame 시작을 연결합니다.
Metric
결론
Latency
stall 길이만큼 first output/TLAST가 늦어지지만 row/frame boundary는 유지
Throughput
ready=1일 때 1 beat/clk, width 증가 시 drain beat 감소
Pipeline
cell input -> FIFO -> face output -> header prefix/data/drain -> final AXIS
II
ST_DRAIN_LAST에서 다음 face_start 1-depth pending, TLAST 수락 직후 다음 frame 시작
제약
다중 pending과 외부 장기 stall worst case는 system release gate
다음 진행: CHAIN-P1-03 Hit[16] SW/range 계약을 문서화해 final VDMA 16-bit 정책과 거리/wrap 의미를 닫습니다.
문서: C07_System_Integration_260515194251_C04_Direct_Matrix_Result_v001.md