## Slide 1
Cluster Analysis
C01_GPX_Bus_Read
GPX IC에서 값을 읽어 오는 물리 bus primitive를 먼저 닫고, 다음 Cluster가 의존할 timing/response/status 계약을 정의합니다.
분석 대상
tdc_gpx_bus_phy.vhd
+ timing table / 연결 계약
핵심 질문
READ timing, bus contention,
AXIS response, status sync
다음 단계
C02에서 chip_ctrl/chip_run이
이 primitive를 쓰는 방식 분석
Notes: C01은 물리 bus primitive에 집중한다. shot/capture/drain은 C02로 넘긴다.

## Slide 2
C01 GPX BUS READ
Cluster 경계와 상위 연결
02 / 10
chip_ctrl
init/run/reg sub-FSM이 bus request를 만든다.
request
bus_phy
tick-phase FSM, IOBUF, status sync, AXIS response
pins
TDC-GPX IC
28-bit async parallel bus와 EF/LF/IrFlag/ErrFlag
response skid
bus_phy response를 40b skid로 받아 chip_ctrl에 전달
response
chip_ctrl consume
valid AND ready fire pulse만 소비하고 pending으로 watchdog을 freeze
이번 Cluster는 bus_phy 자체와 이 연결 계약까지만 분석합니다.
근거: config_ctrl:1445-1503, 1751-1764 / chip_ctrl:574-616
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v001 · 2026-04-29

## Slide 3
C01 GPX BUS READ
READ transaction timing
03 / 10
tick 0
ADR setup
CSN low
RDN high
tick 1..N-2
RDN low
GPX drives D bus
tick N-2
sample_en
IOB FF armed
tick N-1
RDN high
rsp_pending
tick N
AXIS tvalid
read response
capture delay = ((bus_ticks - 3) * bus_clk_div + 1) * Tclk
기본값
bus_clk_div=2, bus_ticks=5
capture=25 ns @200 MHz
fastest OK
bus_clk_div=1, bus_ticks=5
capture=15 ns
illegal 예
bus_clk_div=1, bus_ticks=4
capture=10 ns
근거: bus_phy:33-52, 527-548 / cfg_pkg:266-305
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v001 · 2026-04-29

## Slide 4
C01 GPX BUS READ
WRITE transaction timing
04 / 10
tick 0
ADR + DATA setup
CSN low, WRN high
FPGA drives D-bus
phase L
tick 1..N-2
WRN low
write pulse width 확보
phase H
tick N-1
WRN high
D-bus release
WRITE ack
안전 조건
WRITE 중 D-bus는 FPGA가 drive하고, 완료 시 `s_d_tri_r`를 Hi-Z로 되돌립니다.
방향 전환
직전 READ 이후 WRITE는 ST_TURNAROUND를 거쳐 OEN high gap을 만듭니다.
응답
WRITE response는 tdata=0, tuser[0]=1인 ack로 전달됩니다.
근거: bus_phy:418-435, 608-630
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v001 · 2026-04-29

## Slide 5
C01 GPX BUS READ
FSM과 bus contention 방지
05 / 10
ST_IDLE
request 대기
strobes high
D-bus Hi-Z
ST_TURNAROUND
방향 전환 1 tick
OEN high
D-bus Hi-Z
ST_READ
RDN phase
sample_en
read response
ST_WRITE
WRN phase
FPGA drive
write ack
READ→WRITE
ST_TURNAROUND
WRITE→READ
READ invariant
FPGA D-bus Hi-Z
GPX IC가 data drive
WRITE invariant
FPGA D-bus drive
완료 시 release
oen_permanent
drain burst 전용
WRITE 요청은 무시
근거: bus_phy:151-156, 359-512, 54-60
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v001 · 2026-04-29

## Slide 6
C01 GPX BUS READ
AXI-Stream response 계약
06 / 10
READ response
tdata[27:0]=read data
tdata[31:28]=0
tuser[0]=0
tuser[4:1]=addr
WRITE ack
tdata=0
tuser[0]=1
tuser[4:1]=addr
tkeep=1111
hold rule
tvalid는 tready까지 유지
남은 response가 있으면
새 request accept 금지
chip_ctrl 소비 규칙
raw tvalid가 아니라 `tvalid AND tready`인 fire pulse를 사용합니다. tready가 0이면 같은 beat를 중복 소비하지 않고, pending 신호로 watchdog을 freeze합니다.
pending
internal deferred
or AXIS hold
근거: bus_phy:327-350, 654-660 / chip_ctrl:592-614
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v001 · 2026-04-29

## Slide 7
C01 GPX BUS READ
Burst READ와 IFIFO drain 의미
07 / 10
목적
IFIFO drain 중 back-to-back READ를 수행해 bus overhead를 줄입니다.
latched
`s_oen_perm_r`는 burst 시작 시 latch되어 중간 흔들림을 막습니다.
live
`i_req_burst`는 live로 보아 chip_run이 mid-burst abort를 걸 수 있습니다.
READ n
RDN high
2 ticks
READ n+1
response consumed?
backpressure
response가 소비되지 않으면 다음 burst read로 진행하지 않습니다.
근거: bus_phy:552-576
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v001 · 2026-04-29

## Slide 8
C01 GPX BUS READ
Status pin synchronizer
08 / 10
EF1
meta
FF
sync
FF
EF2
meta
FF
sync
FF
LF1
meta
FF
sync
FF
LF2
meta
FF
sync
FF
IrFlag
meta
FF
sync
FF
ErrFlag
meta
FF
sync
FF
보장
metastability 방어를 위해 2-FF와 ASYNC_REG attribute가 적용되어 있습니다.
주의
짧은 pulse capture 보장은 별도 문제입니다. C02에서 IrFlag/EF level 사용 정책을 확인합니다.
근거: bus_phy:234-246, 665-705
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v001 · 2026-04-29

## Slide 9
C01 GPX BUS READ
C01 코드 리뷰 findings
09 / 10
등급
항목
의미
M
Illegal timing 조합
bus_phy는 ticks<4만 clamp. div=1,ticks=4는 cfg_pkg상 illegal이므로 SW/CSR 정책으로 금지 필요.
M
Clock 기준 명확화
bus timing은 i_tdc_clk=200 MHz 기준. 상위 문서의 150/200 MHz 혼재와 분리 설명 필요.
M
oen_permanent 운용
drain burst 전용 구간. 이 기간 WRITE가 구조적으로 나오지 않는다는 C02 검증 필요.
L
response backpressure
tvalid hold와 pending merge는 적절하나, tready=0 장기 유지 waveform 검증 필요.
확정 기능 결함이라기보다, C01 경계에서 다음 단계 검증과 운용 문서화가 필요한 항목입니다.
근거: C01_GPX_Bus_Read_20260429_v001.md §12
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v001 · 2026-04-29

## Slide 10
C01 GPX BUS READ
C01 종료 조건과 다음 Cluster
10 / 10
C01에서 닫을 것
bus_phy READ/WRITE timing, bus direction safety, AXIS response 계약, status sync
사용자 확인
bus_phy 중심 범위가 적절한지, timing 조합 리스크를 주요 항목으로 볼지 확인
C02로 넘길 것
chip_ctrl/chip_run의 capture, IrFlag, IFIFO drain, force_reinit, bus_fatal
다음 Cluster로 넘길 핵심 계약
1. request는 tick_en 경계에서 accept됩니다.
2. READ response는 IOB FF capture 이후 deferred AXIS beat로 전달됩니다.
3. response는 tready handshake 전까지 유지됩니다.
4. o_rsp_pending은 deferred/held response 존재를 의미합니다.
5. status pins는 2-FF sync된 level로 chip_ctrl에 들어갑니다.
C02 시작점
`chip_ctrl`가 이 primitive를 사용해 shot/capture/drain을 어떻게 닫는지
다음 파일: tdc_gpx_chip_ctrl.vhd, tdc_gpx_chip_run.vhd, tdc_gpx_chip_init.vhd, tdc_gpx_chip_reg.vhd
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v001 · 2026-04-29