## Slide 1
Cluster Analysis
C01_GPX_Bus_Read
데이터시트 기준으로 GPX IC에서 값을 읽어 오는 물리 bus primitive를 먼저 닫고, 다음 Cluster가 의존할 timing/response/status 계약을 정의합니다.
기준 문서
Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf
p.7~8 bus timing / OEN
Clock 기준
Bus_Phy sampling clock
200 MHz, Tclk=5 ns
다음 단계
C02에서 chip_ctrl/chip_run이
이 primitive를 쓰는 방식 분석
Notes: v002는 TDC-GPX datasheet를 기준 문서로 삼고, Bus_Phy timing clock을 200 MHz로 고정한다.

## Slide 2
C01 GPX BUS READ
Cluster 경계와 상위 연결
02 / 10
chip_ctrl
init/run/reg sub-FSM이 bus request를 만든다.
request
bus_phy
tick-phase FSM, IOBUF, status sync, AXIS response
pins
TDC-GPX IC
28-bit async parallel bus
EF/LF active HIGH
response skid
bus_phy response를 40b skid로 받아 chip_ctrl에 전달
response
chip_ctrl consume
valid AND ready fire pulse만 소비하고 pending으로 watchdog을 freeze
이번 Cluster는 datasheet p.7~8 기준을 bus_phy와 연결 계약에 매핑합니다.
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.3,p.7,p.11-12 / config_ctrl:1445-1503
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v002 · 2026-04-29

## Slide 3
C01 GPX BUS READ
READ timing: datasheet → 200 MHz tick
03 / 10
tick 0
ADR setup
CSN low
RDN high
tick 1..N-2
RDN low
GPX drives D bus
tick N-2
sample_en
IOB FF armed
tick N-1
RDN high
rsp_pending
tick N
AXIS tvalid
read response
capture delay = ((bus_ticks - 3) * bus_clk_div + 1) * 5 ns
datasheet
tPW-RL/RH ≥ 6 ns
tV-DR max 11.8 ns
기본값
div=2, ticks=5
capture=25 ns
fastest OK
div=1, ticks=5
capture=15 ns
illegal 예
div=1, ticks=4
capture=10 ns
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.7 / bus_phy:33-52, 527-548 / cfg_pkg:266-305
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v002 · 2026-04-29

## Slide 4
C01 GPX BUS READ
WRITE timing과 OEN 조건
04 / 10
tick 0
ADR + DATA setup
CSN low, WRN high
FPGA drives D-bus
phase L
tick 1..N-2
WRN low
write pulse width 확보
phase H
tick N-1
WRN high
D-bus release
WRITE ack
datasheet
tS-DW ≥ 5 ns
tH-DW ≥ 4 ns
tPW-WL/WH ≥ 6 ns
OEN
WRITE 중 GPX OEN은
반드시 HIGH
방향 전환
READ 이후 WRITE는
ST_TURNAROUND 경유
응답
WRITE ack
`tdata=0`, `tuser[0]=1`
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.7-8 / bus_phy:418-435, 608-630
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v002 · 2026-04-29

## Slide 5
C01 GPX BUS READ
FSM과 bus contention 방지
05 / 10
ST_IDLE
request 대기
strobes high
D-bus Hi-Z
ST_TURNAROUND
방향 전환 1 tick
OEN high
D-bus Hi-Z
ST_READ
RDN phase
sample_en
read response
ST_WRITE
WRN phase
FPGA drive
write ack
READ→WRITE
ST_TURNAROUND
WRITE→READ
READ invariant
FPGA D-bus Hi-Z
GPX IC가 data drive
WRITE invariant
FPGA D-bus drive
GPX OEN HIGH
OEN low
drain burst 전용
GPX가 계속 drive
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.8 / bus_phy:151-156, 359-512, 54-60
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v002 · 2026-04-29

## Slide 6
C01 GPX BUS READ
AXI-Stream response 계약
06 / 10
READ response
tdata[27:0]=read data
tdata[31:28]=0
tuser[0]=0
tuser[4:1]=addr
WRITE ack
tdata=0
tuser[0]=1
tuser[4:1]=addr
tkeep=1111
hold rule
tvalid는 tready까지 유지
남은 response가 있으면
새 request accept 금지
chip_ctrl 소비 규칙
raw tvalid가 아니라 `tvalid AND tready`인 fire pulse를 사용합니다. tready가 0이면 같은 beat를 중복 소비하지 않고, pending 신호로 watchdog을 freeze합니다.
pending
internal deferred
or AXIS hold
근거: bus_phy:327-350, 654-660 / chip_ctrl:592-614
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v002 · 2026-04-29

## Slide 7
C01 GPX BUS READ
Burst READ와 IFIFO drain 의미
07 / 10
목적
IFIFO drain 중 back-to-back READ를 수행해 bus overhead를 줄입니다.
latched
`s_oen_perm_r`는 burst 시작 시 latch되어 중간 흔들림을 막습니다.
datasheet rule
empty FIFO read 금지
EF active HIGH 기준은 C02에서 검증
READ n
RDN high
2 ticks
READ n+1
response consumed?
backpressure
response가 소비되지 않으면 다음 burst read로 진행하지 않습니다.
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.7,p.11-12 / bus_phy:552-576
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v002 · 2026-04-29

## Slide 8
C01 GPX BUS READ
Status pin synchronizer
08 / 10
EF1
meta
FF
sync
FF
EF2
meta
FF
sync
FF
LF1
meta
FF
sync
FF
LF2
meta
FF
sync
FF
IrFlag
meta
FF
sync
FF
ErrFlag
meta
FF
sync
FF
datasheet polarity
EF1/EF2: empty flag active HIGH
LF1/LF2: load flag active HIGH
보장
2-FF와 ASYNC_REG attribute로 metastability를 방어합니다.
주의
짧은 pulse capture 보장은 별도 문제입니다. C02에서 level 사용 정책을 확인합니다.
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.11-12 / bus_phy:234-246, 665-705
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v002 · 2026-04-29

## Slide 9
C01 GPX BUS READ
C01 코드 리뷰 findings
09 / 10
등급
항목
의미
M
Illegal timing 조합
bus_phy는 ticks<4만 clamp. div=1,ticks=4는 cfg_pkg상 illegal이므로 SW/CSR 정책으로 금지 필요.
M
Clock 기준 고정
Bus_Phy sampling/FSM clock은 200 MHz. C01 timing 계산은 Tclk=5 ns로 고정.
M
Empty FIFO read
데이터시트가 empty FIFO read를 금지. EF active HIGH 기반 drain 중지 조건은 C02 최우선 검증.
M
oen_permanent 운용
OEN low는 GPX가 bus를 계속 drive. drain burst 전용이며 WRITE 구조적 차단 검증 필요.
L
16-bit mode
현재 RTL은 Reg14[4]를 0으로 강제. 28-bit bus 운용 보호정책을 유지해야 함.
L
response backpressure
tvalid hold와 pending merge는 적절하나, tready=0 장기 유지 waveform 검증 필요.
확정 기능 결함이라기보다, C01 경계에서 다음 단계 검증과 운용 문서화가 필요한 항목입니다.
근거: C01_GPX_Bus_Read_20260429_v002.md §13 / TDC-GPX-Datasheet.pdf p.7-8,p.51
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v002 · 2026-04-29

## Slide 10
C01 GPX BUS READ
C01 종료 조건과 다음 Cluster
10 / 10
C01에서 닫을 것
datasheet p.7~8 기준의 READ/WRITE timing, OEN, AXIS response, status sync
사용자 확인 반영
기준 문서: TDC-GPX-Datasheet.pdf
Bus_Phy clock: 200 MHz
C02로 넘길 것
EF active HIGH 기반 empty FIFO read 방지, capture/drain/force_reinit
다음 Cluster로 넘길 핵심 계약
1. C01 timing 기준은 i_tdc_clk=200 MHz, Tclk=5 ns입니다.
2. READ/WRITE는 데이터시트 p.7 pulse/setup/hold 기준을 만족해야 합니다.
3. WRITE 중 GPX OEN은 HIGH, OEN low는 drain burst 전용입니다.
4. response는 tready handshake 전까지 유지됩니다.
5. EF1/EF2 active HIGH는 empty FIFO이며 empty FIFO read는 금지입니다.
6. Reg14[4] 16-bit mode 차단 정책은 유지되어야 합니다.
C02 시작점
`chip_ctrl/chip_run`이 EF와 burst read로 drain을 어떻게 닫는지
다음 파일: tdc_gpx_chip_ctrl.vhd, tdc_gpx_chip_run.vhd, tdc_gpx_chip_init.vhd, tdc_gpx_chip_reg.vhd
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v002 · 2026-04-29