## Slide 1
Cluster Analysis
C01_GPX_Bus_Read
데이터시트 기준으로 GPX IC에서 값을 읽어 오는 물리 bus primitive를 먼저 닫고, 다음 Cluster가 의존할 timing/response/status 계약을 정의합니다.
기준 문서
Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf
p.7~8 bus timing / OEN
Clock 기준
기본: 200 MHz, Tclk=5 ns
250 MHz 변경 시 tick 계약 재계산
다음 단계
C02에서 chip_ctrl/chip_run이
이 primitive를 쓰는 방식 분석
Notes: v005는 tS-EF clock 환산과 250 MHz 변경 시 GPX readout 40 MHz 만족도를 추가 점검한다.

## Slide 2
C01 GPX BUS READ
Cluster 경계와 상위 연결
02 / 10
chip_ctrl
init/run/reg sub-FSM이 bus request를 만든다.
request
bus_phy
tick-phase FSM, IOBUF, status sync, AXIS response
pins
TDC-GPX IC
28-bit async parallel bus
EF/LF active HIGH
response skid
bus_phy response를 40b skid로 받아 chip_ctrl에 전달
response
chip_ctrl consume
valid AND ready fire pulse만 소비하고 pending으로 watchdog을 freeze
이번 Cluster는 datasheet p.7~8 기준을 bus_phy와 연결 계약에 매핑합니다.
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.3,p.7,p.11-12 / config_ctrl:1445-1503
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v005 · 2026-04-29

## Slide 3
C01 GPX BUS READ
READ/EF Timing Diagram
03 / 10
tick0
tick1
tick N-2
tick N-1
tick N
next
tdc_clk
tick_en
CSN_n
RDN_n
tV-DR window
DATA
valid read data
Hi-Z
hold tH-DR
sample
IOB capture
EF_pin
tS-EF max 11.8 ns
EF_sync
2-FF sync latency: chip_ctrl sees empty later
200 MHz: raw EF guard 3clk=15ns, EF_sync 관측은 4clk 이상
250 MHz: raw 3clk=12ns로 타이트, div=1/ticks=5는 50MHz라 금지
계약: 40 MHz 이하 readout, expected count 또는 guard 기반 stop
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.7,p.27 / bus_phy:683-690 / cfg_pkg:266-305
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v005 · 2026-04-29

## Slide 4
C01 GPX BUS READ
WRITE timing과 OEN 조건
04 / 10
tick 0
ADR + DATA setup
CSN low, WRN high
FPGA drives D-bus
phase L
tick 1..N-2
WRN low
write pulse width 확보
phase H
tick N-1
WRN high
D-bus release
WRITE ack
datasheet
tS-DW ≥ 5 ns
tH-DW ≥ 4 ns
tPW-WL/WH ≥ 6 ns
OEN
WRITE 중 GPX OEN은
반드시 HIGH
방향 전환
READ 이후 WRITE는
ST_TURNAROUND 경유
응답
WRITE ack
`tdata=0`, `tuser[0]=1`
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.7-8 / bus_phy:418-435, 608-630
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v005 · 2026-04-29

## Slide 5
C01 GPX BUS READ
FSM과 bus contention 방지
05 / 10
ST_IDLE
request 대기
strobes high
D-bus Hi-Z
ST_TURNAROUND
방향 전환 1 tick
OEN high
D-bus Hi-Z
ST_READ
RDN phase
sample_en
read response
ST_WRITE
WRN phase
FPGA drive
write ack
READ→WRITE
ST_TURNAROUND
WRITE→READ
READ invariant
FPGA D-bus Hi-Z
GPX IC가 data drive
WRITE invariant
FPGA D-bus drive
GPX OEN HIGH
OEN low
drain burst 전용
GPX가 계속 drive
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.8 / bus_phy:151-156, 359-512, 54-60
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v005 · 2026-04-29

## Slide 6
C01 GPX BUS READ
AXI-Stream response 계약
06 / 10
READ response
tdata[27:0]=read data
tdata[31:28]=0
tuser[0]=0
tuser[4:1]=addr
WRITE ack
tdata=0
tuser[0]=1
tuser[4:1]=addr
tkeep=1111
hold rule
tvalid는 tready까지 유지
남은 response가 있으면
새 request accept 금지
chip_ctrl 소비 규칙
raw tvalid가 아니라 `tvalid AND tready`인 fire pulse를 사용합니다. tready가 0이면 같은 beat를 중복 소비하지 않고, pending 신호로 watchdog을 freeze합니다.
pending
internal deferred
or AXIS hold
근거: bus_phy:327-350, 654-660 / chip_ctrl:592-614
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v005 · 2026-04-29

## Slide 7
C01 GPX BUS READ
Burst READ와 IFIFO drain 의미
07 / 10
목적
IFIFO drain 중 back-to-back READ를 수행해 bus overhead를 줄입니다.
latched
`s_oen_perm_r`는 burst 시작 시 latch되어 중간 흔들림을 막습니다.
datasheet rule
empty FIFO read 금지
EF active HIGH 기준은 C02에서 검증
READ n
RDN high
2 ticks
READ n+1
response consumed?
backpressure
response가 소비되지 않으면 다음 burst read로 진행하지 않습니다.
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.7,p.11-12 / bus_phy:552-576
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v005 · 2026-04-29

## Slide 8
C01 GPX BUS READ
Status pin synchronizer
08 / 10
EF1
meta
FF
sync
FF
EF2
meta
FF
sync
FF
LF1
meta
FF
sync
FF
LF2
meta
FF
sync
FF
IrFlag
meta
FF
sync
FF
ErrFlag
meta
FF
sync
FF
datasheet polarity
EF1/EF2: empty flag active HIGH
LF1/LF2: load flag active HIGH
tS-EF guard
200 MHz raw pin: 3clk
EF_sync: 4clk 이상으로 관측
250 MHz 주의
raw 3clk=12ns는 margin 0.2ns
readout은 ticks*div>=7 필요
근거: TDC-GPX-Datasheet.pdf p.11-12 / bus_phy:234-246, 665-705
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v005 · 2026-04-29

## Slide 9
C01 GPX BUS READ
C01 코드 리뷰 findings
09 / 10
등급
항목
의미
M
F-C01-01
c_BUS_CLK_DIV_MIN=1 전환 목표. div=1은 ticks>=5를 Bus_Phy/upstream에서 강제해야 함.
M
F-C01-02
Stream out clock port 필요. SYNC는 기존 구조 유사, ASYNC는 final AXI async FIFO 필요.
M
F-C01-07
OEN은 dynamic 연결 또는 pull-up/미연결 두 모드. Low 고정은 회로적으로 금지.
M
F-C01-09
200MHz raw EF guard는 3clk가 맞음. EF_sync는 4clk 이상, 250MHz는 ticks*div>=7 필요.
L
F-C01-08
o_rsp_pending_r 등록화는 1clk 지연 발생. chip_ctrl 영향성은 C02에서 점검.
L
F-C01-03~06
사용자 동의로 판단 유지. C02 인계 조건으로 관리.
확정 기능 결함이라기보다, C01 경계에서 다음 단계 검증과 운용 문서화가 필요한 항목입니다.
근거: C01_GPX_Bus_Read_20260429_v005.md §13 / TDC-GPX-Datasheet.pdf p.7-8,p.27,p.51
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v005 · 2026-04-29

## Slide 10
C01 GPX BUS READ
C01 종료 조건과 다음 Cluster
10 / 10
C01에서 닫을 것
READ/EF Timing Diagram, 40 MHz readout, OEN mode, status sync 의미
운영 규칙 반영
PPT Timing Diagram 필수
version lineage 유지
C02로 넘길 것
div=1 영향성, Stream CDC, o_rsp_pending 지연, EF drain stop
다음 Cluster로 넘길 핵심 계약
1. c_BUS_CLK_DIV_MIN=1 전환 시 div=1=>ticks>=5 계약을 강제해야 합니다.
2. Bus_Phy 자체 보호는 i_bus_clk_div를 함께 받아 latch/check하는 안이 가장 명확합니다.
3. tS-EF raw guard는 200MHz 기준 3clk, EF_sync 관측은 4clk 이상입니다.
4. 250MHz 변경 시 div=1,ticks=5/6은 40MHz 초과라 금지하고 ticks*div>=7을 적용합니다.
5. Stream out은 i_m_axis_aclk와 g_STREAM_CLK_MODE(SYNC/ASYNC) 계약이 필요합니다.
6. C02는 expected count/guard 기반 drain stop을 확인해야 합니다.
C02 시작점
`chip_ctrl/chip_run`의 tick, drain, pending, EF stop 영향성
다음 파일: tdc_gpx_chip_ctrl.vhd, tdc_gpx_chip_run.vhd, tdc_gpx_chip_init.vhd, tdc_gpx_chip_reg.vhd
Doc/cluster_analysis/C01_GPX_Bus_Read · v005 · 2026-04-29