## Slide 1
C06
Control / Status Integration
Code Fix Result v001
핵심 판정
RTL 보완
Phase A~D 반영
xsim 검증
focused + top64 PASS
잔여
project compile-order warning
Datasheet 기준은 I-Mode single 흐름과 IFIFO data 구조를 유지하는 것이다. 이번 수정은 bus timing/payload 의미를 바꾸지 않고 control/status 경계를 닫는다.
C06_Control_Status_Integration_260511195318_Code_Fix_Result_v001

## Slide 2
Phase별 반영 구조
조합 boundary를 줄이고 status recovery 계약을 명시했다.
A
status_agg
busy/overrun FF
B
face_seq
start output FF
C
top sticky
soft_clear
D
IRQ
reserved 계약
E
TB/xsim
증거 기록
Phase
파일
결과
A
tdc_gpx_status_agg.vhd
wide fan-in status를 register boundary로 닫음
B
tdc_gpx_face_seq.vhd
start_comb와 output_start_r 분리
C
tdc_gpx_top.vhd
frame/row/run timeout sticky를 soft_clear 대상화
D
tdc_gpx_top / csr_pipeline
o_irq_pipe는 reserved/tied-off로 명시
E
TB + TCL probe
status, face_seq, mask sweep, top64, sticky probe PASS
근거: RTL line trace 및 xsim_c06_fix_*_260511194330.log

## Slide 3
Timing: face_seq start boundary
외부 start marker는 +1 clock 이동하지만 pulse width와 nominal II는 유지된다.
raw edge
packet_start_r
shot_pending_r
start_comb
internal decision
start_output_reg
+1 clk
downstream
chip/C04
T0
T1
T2 comb
T2 out
+1 axis clock
항목
판정
Latency
downstream start 관측 기준 +1 clock
Throughput
raw edge별 1 shot 유지
Pipeline
accept decision -> output FF -> downstream
II
정상 간격에서는 증가 없음. marker만 1 clock 이동
근거: tdc_gpx_face_seq.vhd:678-719, xsim_c06_fix_face_seq_260511194330.log

## Slide 4
Status / Sticky Pipeline
운용 fault는 soft_clear 대상, hard quarantine은 reset-only 예외로 분리했다.
live status fan-in
p_live_status FF
STAT5/6/7 packing
+1 clk
status sampling
frame/row/run fault pulse
sticky FF
STAT read
err_soft_clear
clears
quarantine_escape
reset-only 유지
top sticky probe 결과: frame=0, row=0, run=0000, quarantine=0010 after soft_clear
근거: tdc_gpx_top.vhd:1071-1127, xsim_c06_fix_top_sticky_probe_260511194330.log:95-117

## Slide 5
Verification Matrix
새 source compile 기반으로 C06 핵심 경계를 확인했다.
검증
판정
근거
Vivado syntax
PASS
vivado.log:83-84
face_seq focused
PASS
xsim_c06_fix_face_seq...:30-50
mask sweep
PASS
xsim_c06_fix_mask_sweep...:30-54
status_agg focused
PASS
xsim_c06_fix_status_agg...:28-35
top 64-bit integration
PASS
xsim_c06_fix_top_int64...:80-93
top sticky probe
PASS
xsim_c06_fix_top_sticky_probe...:95-117
주의: project syntax에는 tdc_gpx_sync_fifo compile-order critical warning이 남아 있다. 직접 compile/elab에서는 해당 파일을 포함해 mask sweep/top elaboration이 성공했다.
검증 로그: xsim_c06_fix_*_260511194330.log

## Slide 6
C06 Close / Next
기능 blocker는 없고, project compile-order warning 정리가 후속 권장 항목이다.
닫힘
control/status boundary
닫힘
soft_clear policy
닫힘
IRQ reserved contract
후속
compile-order warning
항목
판단
C06 완료도
필수 RTL 보완과 핵심 검증 PASS
Latency 영향
start output +1 clock, status +1 clock
Throughput / II
정상 운용 기준 변화 없음
다음 단계
project source list 정리 후 다음 Cluster 진입 가능
C06 Code Fix Result v001