## Slide 1
C07 Reserve Budget
8us는 통과지만
실측 없는 margin은 작다
8/9/10/11/12us reserve sweep으로 polygon 운용 거리 경계를 다시 산출했습니다.
8us
128b 810m PASS
margin 38.69ns
9us
128b cfg7
660m까지
10us
128b cfg7
510m까지
결론
810m는 측정 계약 필요
Archive: sim_results/vivado_xsim/sessions/260515174807_c07_v001_reserve_budget/

## Slide 2
Budget Model
point interval 안에서 ToF, output drain, system reserve가 모두 들어와야 합니다.
start_tdc
13.888889us
ToF
distance * 6671ps
C04 drain
width/cfg
Reserve
VDMA/PS/Eth
next
start_tdc
PASS 조건: 13.888889us - reserve - round_trip(distance) >= output_drain(width, max_hits_cfg)
full load: 4 active chips x 8 stops/chip, output clock 150MHz

## Slide 3
8us Current Assumption
기존 C04 결과와 같은 reserve 기준입니다.
Width
cfg7 유지
cfg swap
FAIL 시작
32
710m까지
720-740 cfg6, 750-770 cfg4, 780-800 cfg2
810m
64
780m까지
790-810 cfg4
820m
128
810m까지
없음
820m
128-bit 810m cfg7은 PASS지만 margin은 38.69ns뿐입니다. 실측 없는 release margin으로는 매우 얇습니다.
근거: xsim_c07_v001_reserve_8us_260515174807.log

## Slide 4
Reserve Sensitivity
reserve가 1us 늘어날 때마다 거리 경계가 크게 내려갑니다.
Reserve
32-bit cfg7
64-bit cfg7
128-bit cfg7
128-bit FAIL
8us
710m
780m
810m
820m
9us
560m
630m
660m
670m
10us
410m
480m
510m
520m
11us
260m
330m
360m
370m
12us
110m
180m
210m
220m
8/9/10/11/12us sweep PASS, artifact count 26

## Slide 5
Release Decision
P0-04는 xsim sensitivity로 닫고, system 실측은 release gate로 분리합니다.
선택
조건
의미
8us 유지
보드/PS/Ethernet measured reserve <= 8us
810m는 128-bit에서만 cfg7 가능
9us 보수
실측 전 임시 guardband
128-bit cfg7은 660m까지
810m + margin
0.5us margin이면 reserve <= 약 7.54us
측정 계약 없이는 권장 어려움
다음 작업은 P1: C03 direct matrix, C04 ready/header pending, Hit[16] SW/range 계약입니다.
P0-04 closure: RTL/xsim reserve sensitivity complete, system measurement still required for release