## Slide 1
C02 Timing Legality Matrix 보완
작성: 2026-04-30 22:56 KST | 기준: Datasheet READ timing + C01 v009 계약
OP-C02-05
illegal div/ticks matrix
CSR boundary
68 cases PASS
Bus_Phy boundary
physical timing PASS
결론: RTL 변경 없이 TB evidence를 확장했고, 200 MHz에서 GPX 40 MHz readout 한계를 넘는 조합은 clamp로 차단된다.
대표 illegal
raw div=1,ticks=4
safe output
div=1,ticks=5

## Slide 2
Datasheet 기준식
C01 v009가 정리한 p.7 READ timing과 p.27 40 MHz readout 계약
항목
공식
판단 기준
capture
((ticks-3)*div+1)*5ns
tV-DR max 11.8ns 뒤에 sample
RDN low
(ticks-2)*div*5ns
tPW-RL >= 6ns
burst II
ticks*div*5ns
25ns 이상, 40MHz 이하
div=1
ticks >= 5
200MHz 최단 정상 경계
div>=2
ticks >= 4
absolute minimum
div=1,ticks=5
25ns / 40MHz 정상 경계
div=1,ticks=4
20ns / 50MHz 금지

## Slide 3
검증 구조
CSR 정책과 Bus_Phy leaf safety를 분리 검증
AXI4-Lite
CTL1 raw write
CSR clamp
safe cfg
chip_ctrl
snapshot
Bus_Phy
local clamp
GPX pins
RDN timing
CSR matrix
manual 대표 10 + sweep 48 + div63 edge 8
총 68 PASS
Bus_Phy timing
illegal 3건 warning + legal 1건
RDN low width 확인

## Slide 4
Timing / Latency / Throughput / II
이번 수정은 테스트 보강이며 RTL data path 변경 없음
Metric
영향
근거
Latency
변화 없음
RTL path 미수정
Throughput
40MHz 초과 방지
div=1,ticks<5 -> ticks=5
Pipeline
구조 유지
CSR -> chip_ctrl -> bus_phy
II
최단 burst II 25ns
1*5*5ns = 25ns
raw
1,4
clamp
1,5
burst II
25ns

## Slide 5
검증 결과와 다음 단계
OP-C02-05 close 가능
xsim_csr_chip_timing_matrix.log
68 pass, 0 fail
ALL TESTS PASSED
xsim_bus_phy_c01_timing_matrix.log
local clamp warning + PASS
남은 open item
OP-C02-06
stale ready negative test
추천: 다음 수정은 stale ready로 잘못 pop/drop되지 않는 negative TB 보강