## Slide 1
C07 Chain Stress
P0-01 / P0-02
Execution Result
RTL 내부 output stream CDC는 architecture contract로 닫고, 32/64/128 x max_hits 1/3/5/7 x bounded backpressure chain stress는 PASS했습니다.
PASS
13 C07 sims
PASS
32/64/128
PASS
max_hits 1/3/5/7
OPEN
reserve/marker audit
Archive: sim_results/vivado_xsim/sessions/260514153208_c07_v001_chain_stress/

## Slide 2
Architecture Closure
top 내부는 raw CDC 이후 전부 i_axis_aclk 단일 stream domain입니다.
i_tdc_clk
bus/chip_ctrl
raw CDC
xpm_fifo_async
i_axis_aclk
decode/cell
output_stage
face/header
final AXIS
VDMA contract
Closure: RTL scope에서는 현재 구조 수락. 단, VDMA가 다른 clock이면 top 외부 AXIS CDC FIFO 또는 clocking 계약이 필요합니다.
근거: tdc_gpx_config_ctrl.vhd:1909, tdc_gpx_top.vhd:735/741, tdc_gpx_header_inserter.vhd:326

## Slide 3
Verification Matrix
공통 조건: faces=2, cols=2, active chips=4, stops_per_chip=2, bp_gap=17, ASYNC raw CDC
Width
max_hits
Beats/lane
TLAST
T2->T5 worst
32
1 / 3 / 5 / 7
112 / 144 / 176 / 208
4
0.500 / 0.540 / 0.575 / 0.620 us
64
1 / 3 / 5 / 7
88 / 88 / 120 / 120
4
0.500 / 0.500 / 0.540 / 0.540 us
128
1 / 3 / 5 / 7
76 / 76 / 76 / 76
4
0.500 us all
해석: 넓은 bus는 빠르지만, 이득은 output packing 경계 때문에 계단식으로 나타납니다.
대표 증거: w32/mh7 log line 161/167/169, w128/mh7 log line 161/167/169

## Slide 4
Timing / Pipeline
T2는 IrFlag/drain condition, T5는 final TLAST입니다.
T0
start
T1
fire final
T2
IrFlag
C02/C03
raw/cell
C04
output
T5
TLAST
Case
T2 cycle
T5 cycle
Delta
32-bit / mh7
2983
3107
124 clk / 0.620 us
64-bit / mh7
2983
3091
108 clk / 0.540 us
128-bit / mh7
2983
3083
100 clk / 0.500 us
주의: T4 first beat는 header prefix일 수 있어 raw data first beat와 동일하지 않습니다.

## Slide 5
CTL21 Late Write
max_hits_cfg는 face/shot 시작 전에 설정하는 전략이 여전히 권장됩니다.
Scenario
Evidence
Result
early write 생략
log line 55
observed
first packet_start 이후 CTL21 write
log line 98
observed
64-bit late mh3 summary
log line 162
104 beats/lane
bounded BP + output
line 168 / 170
PASS
late write는 동작상 PASS지만 첫 face와 이후 face의 beat budget이 달라지므로 release 기본 운용으로는 권장하지 않습니다.
근거: xsim_c07_v001_top_int_w64_late_mh3_260514153208.log

## Slide 6
Remaining Work
C07 P0 중 두 항목은 닫혔고, system/marker 성격의 항목이 남았습니다.
ID
Status
Next
P0-01
RTL scope closed
외부 VDMA clock CDC/STA는 system item
P0-02
PASS
matrix 결과 유지
P0-03
OPEN
C02/C04 source/dest/effect/output marker audit
P0-04
OPEN
8 us reserve 실측 또는 보수치 갱신
P1
OPEN
C03/C04 direct matrix TB
다음 권고: Marker Audit Result v001 작성 후 Reserve Measurement로 진행