## Slide 1
C06
Control / Status Integration
Code Fix Plan v002
목표: v001 이후 남은 검증 계약을 실제 xsim 회귀로 닫고, 남은 항목은 v003으로 추적 승계한다.
Datasheet 기준
I-Mode Single
T0~T6 marker
Latency/II 계측
32/64/128 width
fresh xsim
Result v002
Open은 v003 승계
C06 Code Fix Plan v002 | 생성 2026-05-11 20:06:55 KST | 수정 2026-05-11 20:33:22 KST

## Slide 2
v002 작업 항목
P1은 직접 xsim closure, P2는 운영 계약과 status/IRQ 추적성 closure
ID
핵심 질문
완료 기준
FP2-01
sync FIFO compile-order가 안전한가?
direct compile/elab PASS 또는 환경 예외 문서화
FP2-02
32/64/128 width가 모두 동작하는가?
expected beats/tlast PASS
FP2-03
T0~T6로 latency/II를 계측하는가?
cycle/time marker 로그
FP2-04
downstream tready stall에서 보존되는가?
bounded stall PASS
FP2-05
fall-only abort가 rise를 죽이지 않는가?
Scenario F PASS
FP2-06
o_irq/o_irq_pipe 계약이 명확한가?
no-spurious + reserved 정책
FP2-07
STAT5/6/7 source/clear 추적 가능한가?
status map 작성
FP2-08
soft_reset/force_reinit recovery가 닫혔는가?
deadlock 없음 또는 v003 승계
근거: Code_Fix_Plan_v002.md section 5, 8, 9

## Slide 3
실행 흐름
계획은 Result v002로 닫고, 남은 Open/Partial만 Plan v003으로 승계한다.
compile
입력 정리
width
32/64/128
T0~T6
marker
tready
stall
IRQ/status
계약
v003
승계
운영 프로토콜
Fix Plan vN -> Result vN -> Plan vN에 실행 결과 역기록 -> Open/Partial/New 항목을 Fix Plan vN+1로 승계
근거: cluster_analysis operating protocol + Plan v002 section 2

## Slide 4
Datasheet 기준
C06는 payload 의미를 바꾸지 않고 I-Mode single의 control/status 관측을 검증한다.
근거
위치
v002 적용
I-Mode single
PDF p25 section 2.3
T0 start와 stop/drain/output marker만 관측
Single measurement
PDF p29 section 2.11.1
IrFlag, EF/IFIFO read, reset 흐름을 marker로 분해
IFIFO data structure
PDF p27 section 2.4
payload 의미는 C02/C03/C04 계약 유지
empty FIFO read 금지
PDF p27
backpressure에서도 beat 보존과 status 추적 분리
절대 기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf

## Slide 5
v002 실행 후 판정
대부분 닫혔고, recovery closure만 v003으로 넘긴다.
범주
판정
다음
compile/direct xsim
Verified
표준 증거로 유지
32/64/128 width
Verified
추가 수정 없음
T0~T6/Backpressure
Verified
Result v002에 수치 기록
rise/fall imbalance
Verified
Scenario F 유지
IRQ/status
Verified + Accepted Exception
reserved 유지 여부 v003에서 명시
soft_reset/force_reinit
Partial / Open
FP3-C06-01로 승계
근거: Plan v002 section 9, Result v002