## Slide 1
C06
Control / Status Integration
Code Fix Result v002
직접 xsim 회귀 기준: 32/64/128-bit width, T0~T6 marker, bounded tready stall, rise/fall imbalance 검증 PASS
PASS
32/64/128
PASS
T0~T6 marker
PASS
Backpressure
OPEN
Recovery v003
C06 Code Fix Result v002 | 생성 2026-05-11 20:33:22 KST | 실행 stamp 260511203055

## Slide 2
검증 결과 Matrix
FP2-C06-01~07은 닫혔고, FP2-C06-08만 v003으로 승계
항목
결과
근거
compile / elab
PASS + 환경 예외
sync_fifo 포함 direct compile/elab PASS
32-bit output
PASS
expected_beats=72, tlast PASS
64-bit output
PASS
expected_beats=44, tlast PASS
128-bit output
PASS
expected_beats=38, tlast PASS
backpressure
PASS
bp_gap=17, stall=906clk, beat/tlast 보존
fall-only abort
PASS
Scenario F 포함 A~F PASS
IRQ/status
PASS + accepted
o_irq=0, o_irq_pipe=0, STAT5/6/7 사용
recovery
OPEN
soft_reset/force_reinit CSR 회귀 v003 승계
근거: xsim_c06_v002_*_260511203055.log

## Slide 3
Timing Block
T3는 실제 output 완료가 아니라 TB drain wait 종료 marker로 해석해야 한다.
T0
START_TDC
T4
FIRST_BEAT
+7clk
T1
FIRE_FINAL
+11clk
T2
IRFLAG
+92clk
T5
TLAST
+189~200clk
T3
DRAIN_WAIT_END
+1092clk
관측 결과: output은 T0+7clk에 시작되고, TLAST는 32-bit에서 더 늦다. TB의 T3 drain wait는 보수적 대기 종료 시점이므로 output 완료와 동일시하면 안 된다.
근거: top_int width별 C06_MARKER T0~T6 로그

## Slide 4
Latency / Throughput / II
200 MHz 기준 1 clock = 5 ns
폭
T0->T4
T0->T2
T0->T5
beats
판정
32
7clk / 35ns
92clk / 460ns
197~200clk
72
기준 PASS
64
7clk / 35ns
92clk / 460ns
189~192clk
44
beat 감소 PASS
128
7clk / 35ns
92clk / 460ns
189~192clk
38
beat 감소, TLAST plateau
64 BP
7clk / 35ns
92clk / 460ns
191~192clk
44
stall 906clk에도 보존
II 해석: TB의 shot-to-shot T0 간격은 2107clk(10.535us)로, 설계 최소 II가 아니라 시나리오 간격이다. C06 v002는 first beat, TLAST, stall 보존을 검증한다.
근거: Result v002 section 6

## Slide 5
Status / IRQ 계약
pipeline fault observability는 STAT5/6/7 polling 기준, o_irq_pipe는 reserved
STAT5
busy / overrun / fatal
chip / drain / seq mask
STAT6
read timeout / flush / overrun
cmd collision / drain complete
STAT7
reg timeout / stop ID
run timeout / quarantine
o_irq_pipe = reserved / tie-off
정상 run o_irq=0, o_irq_pipe=0
dedicated IRQ 필요 시
v003에서 별도 요구사항 정의
근거: tdc_gpx_csr_pipeline.vhd:345-349, Result v002 section 7~8

## Slide 6
v003 승계
C06 handoff 전 마지막 확인은 CSR 기반 recovery closure
v003 ID
내용
권고
FP3-C06-01
soft_reset/force_reinit top recovery
px_utility_pkg AXI4-Lite helper로 run->recovery->run 검증
FP3-C06-02
project syntax policy
direct compile/elab를 표준 증거로 둘지 .xpr를 갱신할지 결정
FP3-C06-03
pipeline IRQ policy
기본은 reserved 유지, 필요 시 dedicated IRQ 요구사항 분리
판정: v002 실행은 완료. v003 recovery만 닫히면 C06 handoff 판단 가능.
다음 산출물: Code_Fix_Result_v003 + C06 handoff 판단